Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

# Název veřejné zakázky:	Rekonstrukce silážních žlabů a hnojiště

Název zadavatele:			Agrodružstvo Morkovice, družstvo

IČ zadavatele.			25571095

Kontaktní adresa zadavatele:	Sokolská 700, Morkovice – Slížany, 768 33

Osoba zastupující zadavatele:	Ing. Jozef Uchytil

Telefon:				573 502 740

E-mail:				agdmorkovice@volny.cz

Vážený pane řediteli (jednateli, předsedo),

Dnešním dnem, tj. 22.října 2015 Vás vyzývám k předložení nabídky na veřejnou zakázku mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek, pro poskytnutí podpory na základě Programu rozvoje venkova vydaných MZe ČR v platném znění (dále jen Pravidla)  následovně:

1. Zájemce o veřejnou zakázku musí splňovat kvalifikační kriteria dle Pravidel. Tyto informace budou poskytnuty v souladu s Obecnými podmínkami PRV pro zadávací řízení do konce lhůty pro podání nabídky dle níže uvedeného bodu č. 7.

2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky:

# Kód CPV								název

45213240-7		Nitkovice			Silážní žlab  č.1

45213240-7				Počenice			Silážní žlab  č.1

45213240-7				Počenice			Silážní žlab  č.3

45213240-7				Nitkovice			Hnojiště

3. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Silážní  žlab  Nitkovice

Podlaha stávajícího silážního žlabu umístěného na farmě v Nítkovicích je v současné době narušena, proto bylo rozhodnuto o její rekonstrukci obnovou betonového povrchu, čímž bude zajištěna jednak dlouhodobá nepropustnost pro ochranu životního prostředí a dále pak uskladnění krmiva bez nebezpečí kontaminace betonovými odrolky.

Rekonstrukce stávajícího silážního žlabu je navržena následovně:

Nejprve bude provedeno očištění povrchu stávající podlahy od zbytků usklaněné siláže (senáže). Následovat bude odsekání degradovaného betonu plochy dna v předpokládané tloušťce do 30 mm. Celá takto opracovaná plocha bude důkladně očištěna tlakovou vodou.

Dostávajících betonových konstrukcí budou dodatečně vlepeny pruty z betonářské oceli Ø 14mm, ke kterým budou navázány výztužné karisítě. Do podlahy budou výztužné karisítě kotveny trny v počtu 2ks /m2. V podlaze budou umístěny karisítě 100/100/8mm.

Podlaha bude provedena jako betonová mazanina z betonu tř. 30/37 XA 3 v tloušťce do 240mm. Po ukončení betonáže budou betonové povrchy opatřeny nástřikem proti odpařování vody.

V pracovních spárách mezi novou podlahou a stávající betonovou stěnou bude osazeno těsnění z  bobtnavého pásu. Po ukončení prací bude celý silážní žlab vyčištěn.

Silážní žlab Počenice 1,3

Stávající silážní žlaby, které jsou umístěné na farmě v Počenicích vykazují vysoký podíl degradovaného betonu s obnaženou výztuží na většině plochy stěn a dna silážních žlabů.

Na základě tohoto stavu se rozhodlo vedení zemědělského podniku (investor) provést celkovou rekonstrukci silážních žlabů jejímž cílem je obnovení kvalitních betonových ploch, čímž bude zajištěna jednak dlouhodobá nepropustnost pro ochranu životního prostředí a dále pak uskladnění krmiva bez nebezpečí kontaminace betonovými odrolky.

Rekonstrukce stávajících silážních žlabů je navržena následovně:

Nejprve bude provedeno očištění povrchů stávajících stěn a podlah od zbytků usklaněné siláže (senáže). Následovat bude odsekání degradovaného betonu plochy stěn a dna v předpokládané tloušťce do 30 mm. Celá takto opracovaná plocha bude důkladně očištěna tlakovou vodou. Současně s těmito asanačními pracemi bude provedena demontáž stávajících krytů kanálů a následně uloženo nové odpadní potrubí z tvrdého PVC – systém KG SN8 DN 200.

Dostávajících betonových konstrukcí budou dodatečně vlepeny pruty z betonářské oceli Ø 14mm, ke kterým budou navázány výztužné karisítě. Do stěn a podlah budou výztužné karisítě kotveny trny v počtu 2ks /m2. V podlaze budou umístěny karisítě 100/100/8mm, ve stěnách pak 100/100/6mm.

Podlaha a stěny budou provedeny jako kompletní konstrukce z betonu tř. 30/37 XA 3 v tloušťce do 300mm. Po ukončení betonáže budou betonové povrchy opatřeny nástřikem proti odpařování vody.

V dilatačních spárách bude umístěno těsnění z gumového nebo PVC pásu, v pracovních spárách bude osazeno těsnění z ocelového plechu a bobtnavého pásu. Ve styku spádů bude provedena betonová šachta opatřená čtvercovou atypickou mříží. Po ukončení prací bude celý silážní žlab vyčištěn.

Hnojiště  Nitkovice

Stávající hnojiště vykazuje poruchy soudržnosti betonových ploch podlahy. Z důvodu zajištění

dlouhodobé nepropustnosti podlahy hnojiště bylo rozhodnuto o celkové rekonstrukci hnojiště.

Rekonstrukce bude provedena následujícím způsobem :

Nejprve bude provedeno řádné očištění stávajících betonových ploch a následně bude odsekána vrstva degradovaného betonu podlahy v tloušťce do 30 mm. Na takto připravený podklad bude provedena nová betonová mazanina v tlouš´tce do 240mm z betonu vodostavebního chemicky odolného tř. C 30/37 XA 1, s 2x vloženou výztužnou karisítí 100/100/8mm. V horní polovině objektu hnojiště bude provedena opěrná zeď z důvodu lepší skladovatelnosti chlévské mrvy u okraje hnojiště. Opěrná zeď bude provedena jako monolitická z betonu tř. 37/45 XA3 s výztuží z betonářské oceli 10 505 a karisítí. Celková výška zdi včetně zapuštěné části bude 4m tl. 350mm. V nejnižším rohu plochy hnojiště bude provedena nová betonová vtoková jímka s napojením na stávající kanalizaci, která je zaústěna do stávajících skladovacích nádrží. Jímka bude opatřena ocelovým atypickým roštem. Kolem plochy hnojiště budou provedeny otevřené odtokové rigoly, které budou vyspádovány do vtokové jímky.

Polovina plochy hnojiště bude přespádována provedením podkladního násypu ze štěrkodrti, celé hnojiště bude tímto v jednotném 1,5% spádu k odtokovému rigolu. Všechny betonové povrchy budou ošetřeny ihned po provedení nástřikem proti odpařování vody. Ve zdi budou provededny těsnění dilatačních spár gumovým nebo PVC pásem, pracovní spáry budou těsněny ocelovým plechem případně bobtnavým pásem. Po rovedené rekonstrukci bude celý objekt hnojiště vyčištěn.

Předpokládaná cena je 19 500 000 Kč bez DPH.

Místo plnění zakázky   -   hnojiště,silážní žlab  -   Nitkovice

Silážní  žlab  1,3       -   Počenice

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci a prohlídka místa plnění

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Žádosti o dodatečné informace zasílejte výlučně na adresu organizátora zadávacího řízení, a to elektronicky na adresu agd@agdmorkovice.cz

Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci doručené ve stanovené lhůtě zadavatel poskytne dodavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, budou poskytnuty i všem ostatním známým dodavatelům. Dodatečné informace budou taktéž uveřejňovány na profilu zadavatele- http://agdmorkovice.profilzadavatele.cz/

Prohlídka místa plnění je stanovena na dny 29.10.2015 ve 13.00 hodin sraz na vrátnici zadavatele na adrese uvedené v záhlaví této výzvy – kontakt 728485086 Ing.. Stýskalík

4. Obchodní podmínky

Zadavatel bude provádět úhradu faktur na základě skutečně provedených prací, fakturace bude prováděna měsíčně. ale vždy až po odsouhlasení  skutečně  provedených prací . Fakturace bude probíhat v souladu s průběhem stavby. Splatnost každé faktury je 14 dnů od data jejich doručení do sídla objednatele.

- Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:

  - označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo

  - identifikační údaje objednatele,

  - identifikační údaje zhotovitele,

  - označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena

  - popis plnění

  - datum vystavení a odeslání faktury

  - datum uskutečnění zdanitelného plnění

  - datum splatnosti

  - výši částky bez DPH celkem

  - sazby DPH

  - podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila

  - v příloze výkaz a výměr nebo soupis provedených prací

- Na veškerých fakturách musí být uveden následující text: "Tento doklad je hrazen v rámci projektu PRV

reg. č. .15/001/0411h/672/001934"

012 – Hnojiště

009 – Stavby pro skladování krmiv

- Zhotovitel je povinen archivovat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním, po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby příjemci, tj. odepsání z účtu poskytovatele dotace (finančního ukončení projektu), nejméně však do konce roku 2026. Součásti uvedené dokumentace jsou i dokumenty související se zadáváním zakázek a rovněž je povinen umožnit kontrolu této dokumentace příslušným kontrolním orgánům, zejména Evropskému účetnímu dvoru, Evropské komisi, Nejvyššímu kontrolnímu orgánu, Auditnímu orgánu, Územnímu finančnímu orgánu, Platebnímu a certifikačnímu orgánu, popř. jimi určeným zmocněncům a dalším kontrolním orgánům dle předpisů ČR a předpisů ES.

- Termín realizace

Předpokládané etapy výstavby : I. Hnojiště  - 1. a 2. část listopad/prosinec 2015 v případě

nepříznivého počasí 2. část srpen/září 2016

II.  silážní žlaby Počenice – žlab 1  březen/črven   2016

žlab 3  květen/červen 2016

III. silážní žlab Nítkovice – květen 2016

5. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky

Zájemce stanoví nabídkovou cenu podle zadávací dokumentace, tato cena budou bez DPH, a stanovena jako konečná a nejvyšší možná. Zájemce bude cenu garantovat minimálně do doby podpisu smlouvy. Platba bude probíhat v Kč a rovněž cenové údaje budou v Kč.

6. Jiné podmínky

Zájemce musí splnit a prokázat základní kvalifikační kriteria pro zadávací řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., dle Pravidel vydaných MZe ČR v platném znění.

Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. a) – k) způsobem dle  § 62 odst. 2 zákona předložením čestného prohlášení. Dodavatelé jsou povinni prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě podle § 52 zákona. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady. Čestné prohlášení musí být podepsáno oprávněnou osobou zastupovat uchazeče a nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona v plném rozsahu.

Způsob prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů:

Dodavatel předloží výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, má-li v ní být uchazeč zapsán podle zvláštních předpisů, ne starší než 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky, doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci a Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů pro obor „Pozemní stavby“ a „Technika prostředí staveb“. Doklady doloží dodavatel dle § 57 odst. 1 zákona v prostých kopiích.

V souladu s ustanovením § 56 odst. 3 písm. a) zákona požaduje zadavatel prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů.

Dodavatel předloží seznam stavebních prací obdobného charakteru (stavby nebo rekonstrukce hnojišť nebo silážních žlabů) provedených a dokončených dodavatelem za poslední 3 roky. V seznamu bude uveden rozsah (stručný popis stavebních prací), cena, doba (zahájení – ukončení), místo provedení stavebních prací obdobného charakteru. V seznamu bude dále uveden objednatel, pro kterého byly práce obdobného charakteru realizovány a kontaktní osobu.

Přílohou tohoto seznamu musí být:

Minimálně 2 osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavební prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.

Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud za poslední 3 roky provedl min. 2 stavební práce obdobného charakteru – stavby nebo rekonstrukce hnojišť nebo silážních žlabů, z nichž každá byla v objemu investičních nákladů min. 2 mil. Kč bez DPH a k této stavbě doloží osvědčení objednatele o řádném plnění.

Zájemce umožní a poskytne pověřeným pracovníkům (zejména pracovníkům SZIF, Mze ČR) kontrolu a nezbytné informace .

7. Lhůta pro podání nabídky

Vaši nabídku doručte zadavateli na výše uvedenou adresu do 9.11.2015, do 08:00 hodin.                     Nabídky se podávají písemně doporučenou poštou nebo osobně v uzavřené obálce označené názvem „veřejná zakázka“ a zpáteční adresou zájemce na adresu Agrodružstvo Morkovice, družstvo, Sokolská 700, PSČ: 768 33, Morkovice – Slížany.

8. Kriteria pro zadávání veřejné zakázky

Základním kriteriem pro zadání neveřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.

Nabídková cena v Kč bez DPH

9. Variantní řešení

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

10. Termín a místo otevírání obálek

Termín otevírání obálek se stanovuje na 9. listopadu 2015 v 11:00 hodin v kanceláři předsedy představenstva v sídle zadavatele na výše uvedené adrese. Komise bude  tříčlenná Otvírání obálek je neveřejné.