Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Z a d á v a c í     d o k u m e n t a c e

# Název veřejné zakázky:	Rekonstrukce silážních žlabů a hnojiště

Název zadavatele:			Agrodružstvo Morkovice, družstvo

IČ zadavatele.			25571095

Kontaktní adresa zadavatele:	Sokolská 700, Morkovice – Slížany, 768 33

Osoba zastupující zadavatele:	Ing. Jozef Uchytil

Telefon:				573502740

# E-mail:	agdmorkovice@volny.cz

Oslovená firma:

- Klasifikace

# Kód CPV								název zboží

45213240-7		Nitkovice			Silážní žlab  č.1

45213240-7				Počenice			Silážní žlab  č.1

45213240-7				Počenice			Silážní žlab  č.3

45213240-7				Nitkovice			Hnojiště

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Silážní  žlab  Nitkovice

Podlaha stávajícího silážního žlabu umístěného na farmě v Nítkovicích je v současné době narušena, proto bylo rozhodnuto o její rekonstrukci obnovou betonového povrchu, čímž bude zajištěna jednak dlouhodobá nepropustnost pro ochranu životního prostředí a dále pak uskladnění krmiva bez nebezpečí kontaminace betonovými odrolky.

Rekonstrukce stávajícího silážního žlabu je navržena následovně:

Nejprve bude provedeno očištění povrchu stávající podlahy od zbytků usklaněné siláže (senáže). Následovat bude odsekání degradovaného betonu plochy dna v předpokládané tloušťce do 30 mm. Celá takto opracovaná plocha bude důkladně očištěna tlakovou vodou.

Dostávajících betonových konstrukcí budou dodatečně vlepeny pruty z betonářské oceli Ø 14mm, ke kterým budou navázány výztužné karisítě. Do podlahy budou výztužné karisítě kotveny trny v počtu 2ks /m2. V podlaze budou umístěny karisítě 100/100/8mm.

Podlaha bude provedena jako betonová mazanina z betonu tř. 30/37 XA 3 v tloušťce do 240mm. Po ukončení betonáže budou betonové povrchy opatřeny nástřikem proti odpařování vody.

V pracovních spárách mezi novou podlahou a stávající betonovou stěnou bude osazeno těsnění z  bobtnavého pásu. Po ukončení prací bude celý silážní žlab vyčištěn.

Silážní žlab Počenice 1,3

Stávající silážní žlaby, které jsou umístěné na farmě v Počenicích vykazují vysoký podíl degradovaného betonu s obnaženou výztuží na většině plochy stěn a dna silážních žlabů.

Na základě tohoto stavu se rozhodlo vedení zemědělského podniku (investor) provést celkovou rekonstrukci silážních žlabů jejímž cílem je obnovení kvalitních betonových ploch, čímž bude zajištěna jednak dlouhodobá nepropustnost pro ochranu životního prostředí a dále pak uskladnění krmiva bez nebezpečí kontaminace betonovými odrolky.

Rekonstrukce stávajících silážních žlabů je navržena následovně:

Nejprve bude provedeno očištění povrchů stávajících stěn a podlah od zbytků usklaněné siláže (senáže). Následovat bude odsekání degradovaného betonu plochy stěn a dna v předpokládané tloušťce do 30 mm. Celá takto opracovaná plocha bude důkladně očištěna tlakovou vodou. Současně s těmito asanačními pracemi bude provedena demontáž stávajících krytů kanálů a následně uloženo nové odpadní potrubí z tvrdého PVC – systém KG SN8 DN 200.

Dostávajících betonových konstrukcí budou dodatečně vlepeny pruty z betonářské oceli Ø 14mm, ke kterým budou navázány výztužné karisítě. Do stěn a podlah budou výztužné karisítě kotveny trny v počtu 2ks /m2. V podlaze budou umístěny karisítě 100/100/8mm, ve stěnách pak 100/100/6mm.

Podlaha a stěny budou provedeny jako kompletní konstrukce z betonu tř. 30/37 XA 3 v tloušťce do 300mm. Po ukončení betonáže budou betonové povrchy opatřeny nástřikem proti odpařování vody.

V dilatačních spárách bude umístěno těsnění z gumového nebo PVC pásu, v pracovních spárách bude osazeno těsnění z ocelového plechu a bobtnavého pásu. Ve styku spádů bude provedena betonová šachta opatřená čtvercovou atypickou mříží. Po ukončení prací bude celý silážní žlab vyčištěn.

Hnojiště  Nitkovice

Stávající hnojiště vykazuje poruchy soudržnosti betonových ploch podlahy. Z důvodu zajištění

dlouhodobé nepropustnosti podlahy hnojiště bylo rozhodnuto o celkové rekonstrukci hnojiště.

Rekonstrukce bude provedena následujícím způsobem :

Nejprve bude provedeno řádné očištění stávajících betonových ploch a následně bude odsekána vrstva degradovaného betonu podlahy v tloušťce do 30 mm. Na takto připravený podklad bude provedena nová betonová mazanina v tlouš´tce do 240mm z betonu vodostavebního chemicky odolného tř. C 30/37 XA 1, s 2x vloženou výztužnou karisítí 100/100/8mm. V horní polovině objektu hnojiště bude provedena opěrná zeď z důvodu lepší skladovatelnosti chlévské mrvy u okraje hnojiště. Opěrná zeď bude provedena jako monolitická z betonu tř. 37/45 XA3 s výztuží z betonářské oceli 10 505 a karisítí. Celková výška zdi včetně zapuštěné části bude 4m tl. 350mm. V nejnižším rohu plochy hnojiště bude provedena nová betonová vtoková jímka s napojením na stávající kanalizaci, která je zaústěna do stávajících skladovacích nádrží. Jímka bude opatřena ocelovým atypickým roštem. Kolem plochy hnojiště budou provedeny otevřené odtokové rigoly, které budou vyspádovány do vtokové jímky.

Polovina plochy hnojiště bude přespádována provedením podkladního násypu ze štěrkodrti, celé hnojiště bude tímto v jednotném 1,5% spádu k odtokovému rigolu. Všechny betonové povrchy budou ošetřeny ihned po provedení nástřikem proti odpařování vody. Ve zdi budou provededny těsnění dilatačních spár gumovým nebo PVC pásem, pracovní spáry budou těsněny ocelovým plechem případně bobtnavým pásem. Po rovedené rekonstrukci bude celý objekt hnojiště vyčištěn.

Předpokládaná cena je 19 500 000 Kč bez DPH.

Místo plnění zakázky   -   hnojiště,silážní žlab  -   Nitkovice

silážní žlaby č.1,3      -   Počeníce

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci a prohlídka místa plnění

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Žádosti o dodatečné informace zasílejte výlučně na adresu organizátora zadávacího řízení, a to elektronicky na adresu agd@agdmorkovice.cz

Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci doručené ve stanovené lhůtě zadavatel poskytne dodavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, budou poskytnuty i všem ostatním známým dodavatelům. Dodatečné informace budou taktéž uveřejňovány na profilu zadavatele- http://agdmorkovice.profilzadavatele.cz/

- Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, platební podmínky:

Nabídková cena bude uvedena v Kč.

Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH. Pokud bude nabídka ze zahraničí bude cena pouze bez DPH stejně jako v případě přenesené daňové povinnosti.

Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky. Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná.

Platební podmínky:

Zadavatel bude provádět úhradu faktur na základě skutečně provedených prací, fakturace bude prováděna měsíčně. ale vždy až po odsouhlasení  skutečně  provedených prací . Fakturace bude probíhat v souladu s průběhem stavby. Splatnost každé faktury je 14 dnů od data jejich doručení do sídla objednatele.

- Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:

  - označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo

  - identifikační údaje objednatele,

  - identifikační údaje zhotovitele,

  - označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena

  - popis plnění

  - datum vystavení a odeslání faktury

  - datum uskutečnění zdanitelného plnění

  - datum splatnosti

  - výši částky bez DPH celkem

  - sazby DPH

  - podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila

  - v příloze výkaz a výměr nebo soupis provedených prací

- Na veškerých fakturách musí být uveden následující text: "Tento doklad je hrazen v rámci projektu reg. č. reg. č.15/001/0411h/672/001934"

012 – Hnojiště

009 – Stavby pro skladování krmiv

- Zhotovitel je povinen archivovat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním, po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby příjemci, tj. odepsání z účtu poskytovatele dotace (finančního ukončení projektu), nejméně však do konce roku 2026. Součásti uvedené dokumentace jsou i dokumenty související se zadáváním zakázek a rovněž je povinen umožnit kontrolu této dokumentace příslušným kontrolním orgánům, zejména Evropskému účetnímu dvoru, Evropské komisi, Nejvyššímu kontrolnímu orgánu, Auditnímu orgánu, Územnímu finančnímu orgánu, Platebnímu a certifikačnímu orgánu, popř. jimi určeným zmocněncům a dalším kontrolním orgánům dle předpisů ČR a předpisů ES.

- Absolutně vymezené obchodní podmínky:

  - nabídková cena – nejnižší nabídková cena kvalitativně srovnatelných předmětů plnění výběrového řízení

- Pokyny pro zpracování nabídky:

- nabídka bude předložena v jednom originále a v jedné kopii v písemné formě v českém jazyce

- nabídka bude doručena v uzavřené obálce opatřené identifikací firmy, případně podpisem uchazeče a označené zřetelně „veřejná zakázka“

- nabídka nebude obsahovat předpisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl

- krycí list nabídky bude obsahovat tyto údaje:

- název veřejné zakázky

- základní identifikační údaje zadavatele i uchazeče

- nabídková cena v členění podle zadávací dokumentace

-         datum a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat ( a to i na stránce, kde je

uvedena nabídková cena)

- doklady požadované k prokázání kvalifikačních kritérií:

Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. a) – k) způsobem dle  § 62 odst. 2 zákona předložením čestného prohlášení. Dodavatelé jsou povinni prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě podle § 52 zákona. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady. Čestné prohlášení musí být podepsáno oprávněnou osobou zastupovat uchazeče a nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona v plném rozsahu.

Způsob prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů: