Příloha č.2 Zadávací dokumentace

Technické specifikace technologického zařízení

„Kompostárna Agrodružstvo Tištín“

1. Traktor

| Popis | Splněno ANO/NE | Nabízený parametr |
| --- | --- | --- |
| Pohon všech 4 kol, schválený pro provoz na pozemních komunikacích |  | ---------------------- |
| Výkon motoru min. 100 HP |  | výkon HP: |
| Emisní norma min. EURO III B |  | norma: |
| Vnější hlučnost traktoru při práci max. 80 dB |  | hlučnost dB: |
| Objem palivové nádrže min. 120 l |  | objem l: |
| Tlumič výfuku s koncovkou uchycen na sloupku kabiny |  | ---------------------- |
| Mechanická plně synchronizovaná převodovka |  | ---------------------- |
| Dvoustupňový násobič rychlosti |  | počet stupňů: |
| Maximální pojezdová rychlost min. 40 km/hod. |  | rychlost min: |
| Elektrohydraulický reverzor pro změnu směru jízdy vpřed a vzad |  | ---------------------- |
| Kotoučové brzdy v olejové lázni na zadních kolech |  | ---------------------- |
| Přední hnaná náprava |  | ---------------------- |
| Samostatné pracovní hydraulické čerpadlo min. 60 l/min. |  | výkon l/min.: |
| Min. 3 nezávislé páry vnější hydraulické okruhy vzadu |  | páry ks: |
| Zadní vývodový hřídel PTO 3 úrovně otáček |  | počet úrovní: |
| Elektrohydraulicky ovládaná spojka vývodového hřídele |  | ---------------------- |
| Možnost ovládání zadního ramen vzadu na blatnících kol |  | ---------------------- |
| Kabina s topením a klimatizací, min. 2 pracovní světla vpředu + 2 vzadu |  | ks + ks: |
| Sklopný nastavitelný sloupek řízení |  | ---------------------- |
| Pneumaticky odpružená sedačka řidiče |  | ---------------------- |
| Přední a zadní stěrač s ostřikovači |  | ---------------------- |
| Výstražný maják na kabině |  | ---------------------- |
| Sedadlo spolujezdce s bezpečnostním pásem |  | ---------------------- |
| Zadní tažné zařízení s výškově přestavitelným závěsem a hubicí |  | ---------------------- |
| Zadní závěs typ Piton-fix |  | ---------------------- |
| Zadní tříbodový závěs s rychloupínacími háky, síla zdvihu min. 3000 kg |  | zdvih kg: |
| Vzduchové brzdy pro přívěs 1- a 2-okruhové |  | okruhy: |
| Kola min.: přední R24 a zadní R34 |  | R a R: |

2. Biodrtič - míchač

| Popis | Splněno ANO/NE | Nabízený parametr |
| --- | --- | --- |
| Továrně nový stroj |  | r.v.: |
| Zařízení pro drcení a promíchávání kompostovatelného materiálu |  | ---------------------- |
| Pohon vývodovou hřídelí od traktoru 540 ot./min. |  | ot./min.: |
| Objem dávky ve stroji min. 9 m3 |  | objem: |
| Drtič schopný zpracovávat dřevní materiál o průměru max. 12 cm |  | průměr: |
| Nejméně dva drtící + nejméně dva domíchávací šneky z otěruvzdorné oceli |  | ks+ks: |
| Provedení násypky musí umožnit volný průchod pro drcení velkoobjemového materiálu |  | ---------------------- |
| Dno a stěny z otěruvzdorné oceli a ocelovým vyztužením |  | ---------------------- |
| Reverzace chodu šneků |  | ---------------------- |
| Řezací nože hvězdicového tvaru s možností otočení o 180° v závislosti na opotřebení |  | možnost otočení o (°): |
| Jednotlivé nože upevněny 1 šroubem s protiuvolňovacími maticemi |  | ------------------------ |
| Protiostří nožů |  | ------------------------ |
| Přímé vyskladňování bočním dopravníkem bez manuální práce s délkou dopravníku min. 1,8 m |  | délka: |
| Nerezový řetězový dopravník s dvěma zvedacími hydraulickými válci |  | válce ks: |
| Automatický posuv materiálu ve stroji s min. 2 bezpečnostními pojistkami |  | pojistka ks: |
| Teoretický výkon zpracované hmoty v objemu min. 30 m3/hod |  | objem: |
| Nezávislý hydraulický systém s elektrohydraulickým kabelovým ovládáním vybraných min. 3 funkcí |  | ---------------------- |
| Podvozek kolový s pneumatikami a parkovací brzdou |  | ---------------------- |
| Vyztužené blatníky pro jednoduchou nápravu |  | ---------------------- |
| Tažné oje stroje pro uchycení do spodního závěsu traktoru (Piton-Fix) |  | ---------------------- |
| Vzduchové brzdy pro provoz na komunikacích |  | ---------------------- |
| Mechanický lis PET lahví podélně lisovaných |  | ---------------------- |
| Osvětlení pro provoz na veřejných komunikacích s výstražným světlem oranžové barvy (majákem) s ochranným rámečkem |  | ---------------------- |
| Stroj homologován v CZ a typové schválení k provozu na veřejných komunikacích u MD ČR s technickým průkazem |  | č. ZTP: |

3. Zařízení pro plnění vaků

| Popis | Splněno ANO/NE | Nabízený Parametr |
| --- | --- | --- |
| Plnící tunel průměr min. 2,7 m musí mít funkci pro samostatné plnění vaků |  | průměr m: |
| Tažený stroj za traktor |  | výkon : 100HP |
| Min. 2 stupňový hydraulický tlačný válec |  | stupně: |
| Podvozek kolový jednonápravový |  | ---------------------- |
| Systém pro regulaci směru a posuvu stroje |  | --------------------- |
| Držák pro vtahování provzdušňovací hadice |  | ---------------------- |
| Tažné oje s opěrným kolem |  | ---------------------- |
| Kapacita stroje min. 5 m3 za hod |  | kapacita m3 |
| Samostatný posun v závislosti na plnění vaků |  | ---------------------- |
| Základní příslušenství pro 4 vaky |  | ---------------------- |

4. Prosévací síto

| Popis | Splněno ANO / NE | Nabízený parametr |
| --- | --- | --- |
| Násypka min. š 2200mmx 1800mm |  | ---------------------- |
| Prosévací pracovní délka rotačního síta min. 1600 mm |  | prac. délka: |
| Pohon hydro-motorem od pracovní hydrauliky traktoru |  | ---------------------- |
| Počet hydro-motorů min. 2 ks |  | Počet: |
| Oka prosévacího síta min. 20 x 20 mm, druhá sada 50x50mm |  | oka síta mm: |
| Pracovní průtok oleje min. 60 l/min. |  | průtok oleje: |
| Pracovní tlak min. 200 barů |  | prac. tlak: |
| Vyrobeno z vysoko-pevnostní oceli |  | ---------------------- |
| Váha min. 350 kg |  | váha kg: |
| Jednoduchá výměna sít bez použití dalšího nářadí |  | ---------------------- |

5. Měřící zařízení

| Popis | Splněno ANO / NE | Nabízený parametr |
| --- | --- | --- |
| Přenosné PC |  | ---------------------- |
| Ovládací software |  | ---------------------- |
| Program pro kompostování |  | ---------------------- |
| Evidenční software |  | ---------------------- |
| Teploměr se zapichovací sondou min. 1 m |  | sonda m: |
| Vlhkoměr |  | ---------------------- |

6. Váha

| Popis | Splněno ANO / NE | Nabízený parametr |
| --- | --- | --- |
| Mostní nájezdová váha 3,0x 7,0m |  | rozměry: |
| Váživost celkem min. 30.000 kg |  | rozsah: |
| Dílek vážení min. 10 kg |  | dílek: |
| Vážící vyhodnocovací jednotka |  | ---------------------- |

PZN:

Požadovaná specifikace:

- zadavatelem požadovaná a zvolená na základě průzkumu trhu, neměnná.

Hodnota nabízeného stroje:

- uchazeč doplní a doloží hodnoty nabízeného typu.

Splněno ANO / NE:

- uchazeč doplní nebo vybere, dle porovnání nabízených skutečností v závislosti na požadavcích zadavatele.