Příloha č.2 Zadávací dokumentace

Technické specifikace technologického zařízení

„Kompostárna Agrodružstvo Tištín“

1. Traktor

| Popis | Splněno ANO/NE | Nabízený parametr |
| --- | --- | --- |
| Pohon všech 4 kol, schválený pro provoz na pozemních komunikacích |  | ---------------------- |
| Výkon motoru min. 100 HP |  | výkon HP: |
| Emisní norma min. EURO III B |  | norma: |
| Vnější hlučnost traktoru při práci max. 80 dB |  | hlučnost dB: |
| Objem palivové nádrže min. 120 l |  | objem l: |
| Tlumič výfuku s koncovkou uchycen na sloupku kabiny |  | ---------------------- |
| Mechanická plně synchronizovaná převodovka |  | ---------------------- |
| Dvoustupňový násobič rychlosti |  | počet stupňů: |
| Maximální pojezdová rychlost min. 40 km/hod. |  | rychlost min: |
| Elektrohydraulický reverzor pro změnu směru jízdy vpřed a vzad |  | ---------------------- |
| Kotoučové brzdy v olejové lázni na zadních kolech |  | ---------------------- |
| Přední hnaná náprava |  | ---------------------- |
| Samostatné pracovní hydraulické čerpadlo min. 60 l/min. |  | výkon l/min.: |
| Min. 2 nezávislé páry vnější hydraulické okruhy vzadu |  | páry ks: |
| Zadní vývodový hřídel PTO 3 úrovně otáček |  | počet úrovní: |
| Elektrohydraulicky ovládaná spojka vývodového hřídele |  | ---------------------- |
| Možnost ovládání zadního ramen vzadu na blatnících kol |  | ---------------------- |
| Kabina s topením a klimatizací, min. 2 pracovní světla vpředu + 2 vzadu |  | ks + ks: |
| Sklopný nastavitelný sloupek řízení |  | ---------------------- |
| Pneumaticky odpružená sedačka řidiče |  | ---------------------- |
| Přední a zadní stěrač s ostřikovači |  | ---------------------- |
| Sedadlo spolujezdce s bezpečnostním pásem |  | ---------------------- |
| Zadní tažné zařízení s výškově přestavitelným závěsem a hubicí |  | ---------------------- |
| Zadní závěs agrohák |  | ---------------------- |
| Zadní tříbodový závěs s rychloupínacími háky, síla zdvihu min. 3000 kg |  | zdvih kg: |
| Vzduchové brzdy pro přívěs 1- a 2-okruhové |  | okruhy: |
| Kola min.: přední R24 a zadní R34 |  | R a R: |

2. Biodrtič - míchač

| Popis | Splněno ANO/NE | Nabízený parametr |
| --- | --- | --- |
| Továrně nový stroj |  | r.v.: |
| Zařízení pro drcení a promíchávání kompostovatelného materiálu |  | ---------------------- |
| Pohon vývodovou hřídelí od traktoru 540 ot./min. |  | ot./min.: |
| Objem dávky ve stroji min. 9 m3 |  | objem: |
| Drtič schopný zpracovávat dřevní materiál o průměru max. 15 cm |  | průměr: |
| Nejméně dva drtící šneky z otěruvzdorné oceli |  | ks+ks: |
| Provedení násypky musí umožnit volný průchod pro drcení velkoobjemového materiálu |  | ---------------------- |
| Dno a stěny z otěruvzdorné oceli a ocelovým vyztužením |  | ---------------------- |
| Reverzace chodu šneků |  | ---------------------- |
| Řezací nože hvězdicového tvaru s možností otočení o 180° v závislosti na opotřebení |  | možnost otočení o (°): |
| Jednotlivé nože upevněny 1 šroubem s protiuvolňovacími maticemi |  | ---------------------- |
| Protiostří nožů |  | ---------------------- |
| Přímé vyskladňování bočním dopravníkem bez manuální práce s délkou dopravníku min. 1,8 m |  | délka: |
| Automatický posuv materiálu ve stroji s jištěním |  | ---------------------- |
| Teoretický výkon zpracované hmoty v objemu min. 30 m3/hod |  | objem: |
| Nezávislý hydraulický systém s elektrohydraulickým kabelovým ovládáním vybraných min. 2 funkcí |  | ---------------------- |
| Podvozek kolový s pneumatikami a parkovací brzdou |  | ---------------------- |
| Vyztužené blatníky pro jednoduchou nápravu |  | ---------------------- |
| Tažné oje stroje pro uchycení agroháku |  | ---------------------- |
| Vzduchové brzdy pro provoz na komunikacích |  | ---------------------- |
| Mechanický lis PET lahví podélně lisovaných |  | ---------------------- |
| Osvětlení pro provoz na veřejných komunikacích s výstražným světlem (majákem) |  | ---------------------- |
| Stroj homologován v CZ a typové schválení k provozu na veřejných komunikacích u MD ČR s technickým průkazem |  | č. ZTP: |

3. Kompostovací systém - zařízení pro plnění  vaků

| Popis | Splněno ANO/NE | Nabízený Parametr |
| --- | --- | --- |
| Použitelný průměr vaku min. 2,4 m |  | průměr m: |
| Tažený stroj za traktor, transportní tažné zařízení B40 |  | ---------------------- |
| Hmotnost stroje min. 6.500kg |  |  |
| Podvozek kolový dvounápravový, min pneu 15,0/55-17/14PR |  | ---------------------- |
| Adaptér pro vtahování provzdušňovací hadice |  | ---------------------- |
| Výkon stroje min. 70t/ hod |  | Výkon t/hod: |
| Počet vkládacích válců min. 2ks |  | ---------------------- |
| Lanový naviják a zábrana |  |  |
| Příjmový stůl s gumovým pásem |  |  |
| Základní příslušenství pro 2 vaky |  | ---------------------- |

4. Prosévací zařízení

| Popis | Splněno ANO / NE | Nabízený parametr |
| --- | --- | --- |
| Šířka prosévacího zařízení min. 1.850 mm |  | ---------------------- |
| Pohon hydro-motorem od pracovní hydrauliky, možnost reverzního chodu |  | ---------------------- |
| Optimální separace – frakce 25 mm |  | ---------------------- |
| Pracovní průtok oleje min. 60 l/min. |  | průtok oleje: |
| Pracovní tlak min. 200 barů |  | prac. tlak: |
| Vyrobeno z vysoko-pevnostní oceli |  | ---------------------- |
| Váha min. 650 kg |  | váha kg: |
| Objem prosévacího zařízení min. 0,8 m3 |  | ---------------------- |

5. Měřící zařízení

| Popis | Splněno ANO / NE | Nabízený parametr |
| --- | --- | --- |
| Přenosné PC |  | ---------------------- |
| Ovládací software |  | ---------------------- |
| Program pro kompostování |  | ---------------------- |
| Evidenční software |  | ---------------------- |
| Teploměr se zapichovací sondou min. 1 m |  | sonda m: |
| Vlhkoměr |  | ---------------------- |

6. Váha

| Popis | Splněno ANO / NE | Nabízený parametr |
| --- | --- | --- |
| Mostní nájezdová váha 3,0x 7,0m |  | rozměry: |
| Váživost celkem min. 30.000 kg |  | rozsah: |
| Dílek vážení min. 10 kg |  | dílek: |
| Vážící vyhodnocovací jednotka |  | ---------------------- |

PZN:

Požadovaná specifikace:

- zadavatelem požadovaná a zvolená na základě průzkumu trhu, neměnná.

Hodnota nabízeného stroje:

- uchazeč doplní a doloží hodnoty nabízeného typu.

Splněno ANO / NE:

- uchazeč doplní nebo vybere, dle porovnání nabízených skutečností v závislosti na požadavcích zadavatele.