Příloha č. 1 (Část A) – Krycí list nabídky

Název veřejné zakázky: „Výběrové řízení na dodávku technologií pro společnost AGROPA GROUP s.r.o.‟

A/Dodávka 1 ks CNC frézovacího centra

Zadavatel

| Zadavatelem je: | AGROPA GROUP s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Kostelní 3316/2d, 747 21 Kravaře |
| Kontaktní osoba: | Ing. JIŘÍ LELLEK |
| IČ/DIČ: | 25387847/ CZ25387847 |
| Telefon: | +420 553 673 303 |
| E-mail: | lellek@agropagroup.cz |

Účastník

| Obchodní firma nebo název: |  |
| --- | --- |
| Sídlo/místo podnikání: |  |
| Osoba oprávněná jednat za účastníka: |  |
| Kontaktní osoba: |  |
| IČ: |  |
| DIČ: |  |
| Celková cena v Kč či EUR bez DPH: |  |
| DPH: |  |
| Cena v Kč či EUR včetně DPH: |  |
| Technická specifikace část A: |
| Otáčky vřetene |  |
| Maximální výkon vřetene S1 |  |
| Maximální kroutící moment vřetene |  |
| Maximální zatížení stolu |  |
| Kapacita zásobníku |  |
| Maximální průměr nástroje |  |
| Maximální délka nástroje |  |
| Počet lineárních vedení v ose Y |  |
| Servisní podmínky: |
| Čas příjezdu servisního technika od nahlášení závady stroje v hodinách (v pracovních dnech s pracovní dobou min. 12 h) |  |
| Cena servisní hodiny v Kč |  |
| Cena kilometrovného za účelem servisního zásahu (Kč/km) |  |
| Záruka (při omezení pracovních hodin vřetena na 5000 hodin): |  |
| Telefon: |  |
| E-mail: |  |

KOMUNIKAČNÍ ADRESA PRO VZÁJEMNÝ STYK MEZI ZADAVATELEM A ÚČASTNÍKEM

(pouze pro případ, že komunikační adresa se liší od adresy sídla účastníka)

| Obchodní firma nebo název |  |
| --- | --- |
| Poštovní adresa včetně PSČ |  |
| Elektronická adresa |  |
| Upozornění | Doručení písemností na uvedenou adresu se považuje za doručení účastníku, který podal nabídku. |

V………………………………, dne …………………………………

Oprávněná osoba jednat za účastníka

Titul, jméno, příjmení: 				……………………………………………

Funkce: 								……………………………………………

Podpis: 									……………………………………………

Příloha č. 1 (Část B) – Krycí list nabídky

Název veřejné zakázky: „Výběrové řízení na dodávku technologií pro společnost AGROPA GROUP s.r.o.‟

B/Dodávka 1 ks svařovacího robota

Zadavatel

| Zadavatelem je: | AGROPA GROUP s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Kostelní 3316/2d, 747 21 Kravaře |
| Kontaktní osoba: | Ing. JIŘÍ LELLEK |
| IČ/DIČ: | 25387847/ CZ25387847 |
| Telefon: | +420 553 673 303 |
| E-mail: | lellek@agropagroup.cz |

Účastník

| Obchodní firma nebo název: |  |
| --- | --- |
| Sídlo/místo podnikání: |  |
| Osoba oprávněná jednat za účastníka: |  |
| Kontaktní osoba: |  |
| IČ: |  |
| DIČ: |  |
| Celková cena v Kč či EUR bez DPH: |  |
| DPH: |  |
| Cena v Kč či EUR včetně DPH: |  |
| Technická specifikace část B: |
| Nosnost (Robotizace) |  |
| Hmotnost robotické jednotky |  |
| Dosah (Robotizace) |  |
| Opakovatelná přesnost (Robotizace) |  |
| Lineární rychlost TCP (konce svařovací hubice) (Robotizace) |  |
| Nosnost (Polohovadlo) |  |
| Pracovní rozsah sklopné osy (Polohovadlo) |  |
| Rychlost sklopné osy (Polohovadlo) |  |
| Servisní podmínky: |
| Čas příjezdu servisního technika od nahlášení závady stroje v hodinách (v pracovních dnech s pracovní dobou min. 12 h) |  |
| Záruka: |  |
| Telefon: |  |
| E-mail: |  |

KOMUNIKAČNÍ ADRESA PRO VZÁJEMNÝ STYK MEZI ZADAVATELEM A ÚČASTNÍKEM

(pouze pro případ, že komunikační adresa se liší od adresy sídla účastníka)

| Obchodní firma nebo název |  |
| --- | --- |
| Poštovní adresa včetně PSČ |  |
| Elektronická adresa |  |
| Upozornění | Doručení písemností na uvedenou adresu se považuje za doručení účastníku, který podal nabídku. |

V………………………………, dne …………………………………

Oprávněná osoba jednat za účastníka

Titul, jméno, příjmení: 				……………………………………………

Funkce: 								……………………………………………

Podpis: 									……………………………………………

Příloha č. 2 (Část A) –
Technická specifikace CNC frézovacího centra, Příslušenství, servisní podmínky, záruka

|  | PARAMETRY CNC frézovacího centra – NUTNÉ |
| --- | --- |
|  | Lineární vedení s válečkovým uložením | ANO (podmínkou) |
|  | Dvoustupňová planetová převodovka | ANO (podmínkou) |
|  | Kužel vřetene ISO 50 | ANO (podmínkou) |
|  | Rozjezdy v osách X/Y/Z – min. 1030/640/760 mm | ANO (podmínkou) |
|  | Pracovní posuv v osách X/Y/Z – min. 40/40/40 m/min | ANO (podmínkou) |
|  | Řídící systém kompatibilní s užívaným řídícím systémem u zadavatele (řídící systémem u zadavatele HEIDENHAIN) | ANO (podmínkou) |
|  | Objem chladící nádrže min. 400 l | ANO (podmínkou) |
|  | Síťová karta Ethernet | ANO (podmínkou) |
|  | Přímé odměřování v osách X/Y/Z | ANO (podmínkou) |
|  | Elektronická teplotní kompenzace | ANO (podmínkou) |
|  | Externí elektronické ruční kolečko | ANO (podmínkou) |
|  | Automatické centrální mazání | ANO (podmínkou) |
|  | odsávání mlhy z pracovního prostoru a odlučovač oleje | ANO (podmínkou) |
| Účastník zde vyplní, zda nabízené stroje splňují všechny výše uvedené nutné požadavky: ……………… (doplňte ANO/NE) |

Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

| POŽADOVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k CNC FRÉZOVACÍmu CENTRu |
| --- |
|  | ks |  |
| Elektropermanentní magnetická upínací deska od výrobce Tecnomagnete typ QX 510 HE 50 - řídící jednotka ST 200 FB - pevné připojení FCl - pevné pólové nástavce PFA 50/20 | 1 1 1 40 | ANO (podmínkou) |
| Vrták Ø13 VBD 3D s vnitřním chlazením + upínací pouzdro SK50 WELDON komplet | 1 1 | ANO (podmínkou) |
| Vrták Ø14 VBD 3D s vnitřním chlazením + upínací pouzdro SK50 WELDON komplet | 1 1 | ANO (podmínkou) |
| Vrták Ø15 VBD 3D s vnitřním chlazením + upínací pouzdro SK50 WELDON komplet | 1 1 | ANO (podmínkou) |
| Vrták Ø17 VBD 3D s vnitřním chlazením + upínací pouzdro SK50 WELDON komplet | 1 1 | ANO (podmínkou) |
| Vrták Ø18 VBD 3D s vnitřním chlazením + upínací pouzdro SK50 WELDON komplet | 1 1 | ANO (podmínkou) |
| Vrták Ø25 VBD 2D s vnitřním chlazením + upínací pouzdro SK50 WELDON komplet | 1 1 | ANO (podmínkou) |
| Vrták Ø32 VBD 2D s vnitřním chlazením + upínací pouzdro SK50 WELDON komplet | 1 1 | ANO (podmínkou) |
| Výměnné břitové destičky k výše uvedeným vrtákům vrtákům – od každého kompatibilního typu destičky 10 ks | sada | ANO (podmínkou) |
| 5-tizubá čelní fréza Ø63 VBD 90° s vnitřním chlazením + upínací trn SK50 (DIN69871) komplet | 1 1 | ANO (podmínkou) |
| 5-tizubá čelní fréza Ø63 VBD 45° s vnitřním chlazením + upínací trn SK50 (DIN69871) komplet | 1 1 | ANO (podmínkou) |
| Stopková hrubovací high feed fréza Ø25 VBD s vnitřním chlazením + upínací pouzdro SK50 WELDON komplet | 1 1 | ANO (podmínkou) |
| Stopková hrubovací high feed fréza Ø26 VBD s vnitřním chlazením prodloužená + upínací pouzdro SK50 WELDON komplet | 1 1 | ANO (podmínkou) |
| Stopková hrubovací high feed fréza Ø33 VBD s vnitřním chlazením prodloužená + upínací pouzdro SK50 WELDON komplet | 1 1 | ANO (podmínkou) |
| Analogový 3D snímač + upínač kleštinový SK50 komplet | 1 1 | ANO (podmínkou) |
| Srážeč(záhlubník) VBD 90°D31– speciál dle výkresu SPEC1 (viz. příloha č. 5) s vnitřním chlazením + upínací pouzdro SK50 WELDON komplet | 2 1 | ANO (podmínkou) |
| Vrták stup. VBD 90°D25/d13 – speciál dle výkresu SPEC2 (viz. příloha č. 5) s vnitřním chlazením + upínací pouzdro SK50 WELDON komplet | 2 1 | ANO (podmínkou) |
| Srážeč(záhlubník) VBD 90°D29 – speciál dle výkresu SPEC3 (viz. příloha č. 5) s vnitřním chlazením + upínací pouzdro SK50 WELDON komplet | 2 1 | ANO (podmínkou) |
| Srážeč(záhlubník) VBD 90°D21 – speciál dle výkresu SPEC4 (viz. příloha č. 5) s vnitřním chlazením + upínací pouzdro SK50 WELDON komplet | 2 1 | ANO (podmínkou) |
| Srážeč(záhlubník) VBD 90°D20 – speciál dle výkresu SPEC5 (viz. příloha č. 5) s vnitřním chlazením + upínací pouzdro SK50 WELDON komplet | 2 1 | ANO (podmínkou) |
| Srážeč(záhlubník) VBD 90°D25 – speciál dle výkresu SPEC6 (viz. příloha č. 5) prodloužený s vnitřním chlazením + upínací pouzdro SK50 WELDON komplet | 2 1 | ANO (podmínkou) |
| Pouzdro redukční SK50 – MK3 včetně upínacího čepu | 1 | ANO (podmínkou) |
| Upínač kleštinový SK50 ER16 včetně kleštiny a upínacího čepu | 1 | ANO (podmínkou) |
| Účastník zde vyplní, zda dodá výše uvedené příslušenství……………… (doplňte ANO/NE). |

|  | PARAMETRY CNC frézovacího centra – VOLNÉ | POŽADOVANÁ HODNOTA | DOPLŇTE VÁŠ ÚDAJ (Hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Otáčky vřetene | MAXIMÁLNÍ Min. 8000 ot./min |  |
|  | Maximální výkon vřetene S1 | MAXIMÁLNÍ Min. 20 kW |  |
|  | Maximální kroutící moment vřetene | MAXIMÁLNÍ Min. 450 Nm |  |
|  | Maximální zatížení stolu | MAXIMÁLNÍ Min. 1300 kg |  |
|  | Kapacita zásobníku | MAXIMÁLNÍ Min. 20 míst |  |
|  | Maximální průměr nástroje | MAXIMÁLNÍ Min. 100 mm |  |
|  | Maximální délka nástroje | MAXIMÁLNÍ Min. 350 mm |  |
|  | Počet lineárních vedení v ose Y | MAXIMÁLNÍ Min. 4 ks |  |

|  | SERVISNÍ PODMÍNKY | POŽADOVANÁ HODNOTA | DOPLŇTE VÁŠ ÚDAJ (Hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Čas příjezdu servisního technika od nahlášení závady stroje v hodinách (v pracovních dnech s pracovní dobou min. 12 h) | MINIMÁLNÍ Max. 48 hodin |  |
|  | Cena servisní hodiny v Kč bez DPH | MINIMÁLNÍ Max. 1000,-Kč |  |
|  | Cena kilometrovného za účelem servisního zásahu (Kč/km) | MINIMÁLNÍ Max. 20,-Kč |  |

|  | ZÁRUKA | POŽADOVANÁ HODNOTA | DOPLŇTE VÁŠ ÚDAJ (Hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Uveďte délku záruční doby v měsících (při omezení pracovních hodin vřetena na 5000 hodin) | MAXIMÁLNÍ Min. 24 měsíců |  |

……………………………………….

Datum

…………………………………………………..

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat za účastníka

Příloha č. 2 (Část B) –
Technická specifikace Svařovacího robota, Příslušenství, servisní podmínky, záruka

|  | PARAMETRY SVAŘOVACÍHO ROBOTA – NUTNÉ |
| --- | --- |
|  | průmyslový robot včetně řídícího systému a ovladače | ANO (podmínkou) |
|  | svařovací zdroj včetně podavače drátu z cívky i ze sudu, včetně kabelového paketu, svařovací hubice s kolizním senzorem | ANO (podmínkou) |
|  | čistící stanice | ANO (podmínkou) |
|  | dvouosý polohovací stůl se skoordinovaným pohybem se svařovacím robotem | ANO (podmínkou) |
|  | 2 pevné zakládací stoly o půdorysných rozměrech 1200 x 800 mm | ANO (podmínkou) |
|  | 3 odsávací digestoře (nad každým stolem jedna a není možné je zavěsit za strop) s odsávacím ventilátorem a potrubím mezi digestořemi a ventilátorem včetně uzavíracích klapek | ANO (podmínkou) |
|  | plechové oplocení (dvou stran pracoviště) včetně zabezpečených dveří do všech tří zakládacích prostorů, včetně servisních dveří pro vstup k robotovi a to vše s přihlédnutím k požadavku, aby pracoviště splňovalo bezpečnostní funkce minimálně v kategorii 3 a dosahovalo minimálně úrovně vlastností PL d dle normy EN ISO 13849-1 | ANO (podmínkou) |
|  | Zabezpečení celého pracoviště dle platných norem pro robotizované svařovací pracoviště | ANO (podmínkou) |
|  | Konstrukce dle výkresu níže: | ANO (podmínkou) |
|  | Počet os (Robotizace) - 6 | ANO (podmínkou) |
|  | (Robotizace) Rychlost otáčení jednotlivých os (min) - J1 - 200°/s, J2 - 200°/s, J3 - 210°/s, J4 - 430°/s, J5 - 430°/s, J6 – 630°/s | ANO (podmínkou) |
|  | (Řízení robota) Podpora Gigabit Ethernet | ANO (podmínkou) |
|  | (Řízení robota)Podpora USB 3.0 | ANO (podmínkou) |
|  | (Řízení robota) Integrovaný průvodce programování robota pro začátečníky | ANO (podmínkou) |
|  | (Řízení robota) Integrovaný průvodce programování svařovacího procesu | ANO (podmínkou) |
|  | (Řízení robota) Integrovaný internetový prohlížeč (diagnostika, vlastní obrazovky) | ANO (podmínkou) |
|  | (Řízení robota) Integrovaný HW pro budoucí instalaci kamerového systému (od stejného výrobce jako je výrobce robota) pro rozpoznávání svařovaných objektů | ANO (podmínkou) |
|  | (Řízení robota) Pracovní paměť DRAM min. 1GB | ANO (podmínkou) |
|  | (Řízení robota) Paměť FROM Min. 128 MB | ANO (podmínkou) |
|  | (Řízení robota) Možnost rozšíření paměti FROM na 256 MB | ANO (podmínkou) |
|  | (Řízení robota) Paměť SRAM min. 3MB | ANO (podmínkou) |
|  | Ovladač robota s rozlišením min. XGA 1024x768 | ANO (podmínkou) |
|  | (Svařovací zdroj) Výkon 60% ED min. 450 A | ANO (podmínkou) |
|  | (Svařovací zdroj) Možnost připojení jednotky od stejného výrobce pro online ukládání svařovacích parametrů a automatické generace pWPS | ANO (podmínkou) |
|  | (Svařovací zdroj) KeBUS komunikace podavače se zdrojem | ANO (podmínkou) |
|  | (Svařovací zdroj) Rozsah napětí pro rychlé vyhledávání změny orientace svařovaných dílů 50-180 V | ANO (podmínkou) |
|  | (Svařovací zdroj) Logbook pro možnost stažení dat ze zařízení a exportu do XLS souboru | ANO (podmínkou) |
|  | (Svařovací zdroj) Osvětlení ovládacích tlačítek a vnitřního prostoru podavače | ANO (podmínkou) |
|  | (Svařovací zdroj) 4 kladkové (2 motorové podávání) až do rychlosti 25 m/min | ANO (podmínkou) |
|  | Počet os (Polohovadlo) – 2 osy | ANO (podmínkou) |
| Účastník zde vyplní, zda nabízené stroje splňují všechny výše uvedené nutné požadavky: ……………… (doplňte ANO/NE) |

Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

| POŽADOVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k SVAŘOVACÍmu ROBOTu |
| --- |
| Zabezpečení pracoviště pro nezávislé svařování a zakládání | ANO (podmínkou) |
| Zařízení pro odsávání zplodin | ANO (podmínkou) |
| 2 ks posuvných dveří pro krytí svařovacích stolů, 1 ks křídlových dveří pro vstup k polohovacímu zařízení | ANO (podmínkou) |
| Účastník zde vyplní, zda dodá výše uvedené příslušenství……………… (doplňte ANO/NE). |

|  | PARAMETRY SVAŘOVACÍHO ROBOTA – VOLNÉ | POŽADOVANÁ HODNOTA | DOPLŇTE VÁŠ ÚDAJ (Hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nosnost (Robotizace) | MAXIMÁLNÍ Min. 8 kg |  |
|  | Hmotnost robotické jednotky | MINIMÁLNÍ Max. 150 kg |  |
|  | Dosah (Robotizace) | MAXIMÁLNÍ Min. 2020 mm |  |
|  | Opakovatelná přesnost (Robotizace) | MINIMÁLNÍ Max. +- 0,04 mm |  |
|  | Lineární rychlost TCP (konce svařovací hubice) (Robotizace) | MAXIMÁLNÍ Min. 2000 mm/min |  |
|  | Nosnost (Polohovadlo) | MAXIMÁLNÍ Min 500 kg |  |
|  | Pracovní rozsah sklopné osy (Polohovadlo) | MAXIMÁLNÍ Min. 270° |  |
|  | Rychlost sklopné osy (Polohovadlo) | MAXIMÁLNÍ Min. 120°/s |  |

|  | SERVISNÍ PODMÍNKY | POŽADOVANÁ HODNOTA | DOPLŇTE VÁŠ ÚDAJ (Hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Čas příjezdu servisního technika od nahlášení závady stroje v hodinách (v pracovních dnech s pracovní dobou min. 12 h) | MINIMÁLNÍ Max. 48 hodin |  |

|  | ZÁRUKA | POŽADOVANÁ HODNOTA | DOPLŇTE VÁŠ ÚDAJ (Hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Uveďte délku záruční doby v měsících (bez omezení motohodin) | MAXIMÁLNÍ Min. 24 měsíců |  |

……………………………………….

Datum

…………………………………………………..

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat za účastníka

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení účastníka o splnění základní způsobilosti

Dodavatel………………………………………………………..IČ……………………………..čestně prohlašuje že:

splňuje základní způsobilost podle § 74 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tedy že je dodavatelem který:

- a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 daného zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele, k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

- b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

- c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném, nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

- d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném, nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

- e) není v likvidaci; proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele;

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat

a) tato právnická osoba,

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu

a) 	zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

b) 	české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu.

V …………………………… dne …………………..

……………………………

Podpis a jméno osoby oprávněné jednat za účastníka

Příloha č. 4 (Část A) – Technická kvalifikace k zakázce

Výběrové řízení na dodávku technologií pro společnost AGROPA GROUP s.r.o.

tabulka významných dodávek

Část A/Dodávka 1 ks CNC frézovacího centra

Prohlašuji, že dodávky byly provedeny řádně. Řádné provedení a předání zakázky lze ověřit u kontaktních osob uvedených v tabulce.

| Identifikační údaje objednatele | Cena bez DPH | Doba plnění | Předmět plnění | Místo plnění | Kontaktní osoba, telefon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

V …………………………… dne …………………..

……………………………………

Podpis a jméno osoby oprávněné jednat za účastníka

Příloha č. 4 (Část B) – Technická kvalifikace k zakázce

Výběrové řízení na dodávku technologií pro společnost AGROPA GROUP s.r.o.

tabulka významných dodávek

Část B/Dodávka 1 ks svařovacího robota

Prohlašuji, že dodávky byly provedeny řádně. Řádné provedení a předání zakázky lze ověřit u kontaktních osob uvedených v tabulce.

| Identifikační údaje objednatele | Cena bez DPH | Doba plnění | Předmět plnění | Místo plnění | Kontaktní osoba, telefon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

V …………………………… dne …………………..

……………………………………

Podpis a jméno osoby oprávněné jednat za účastníka

Příloha č. 5 Výkresy pro specifikaci příslušenství

Příloha č. 6 Výkresy pro specifikaci dílů pro svařování