Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Název veřejné zakázky: „Výběrové řízení na dodávku vertikálního obráběcího centra, nástrojů a měřidel pro společnost AVATAR-SERVIS s.r.o.‟

Část A/ Dodávka 1 ks vertikálního obráběcího centra

Zadavatel

| Zadavatelem je: | AVATAR-SERVIS s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Ke Skalce 270, Horní Ves, 763 16 Fryšták |
| Provozovna: | Přílepy 363, 769 01 Holešov |
| Kontaktní osoba: | Jiří Kamenář – jednatel |
| IČ: | 03613411 |
| DIČ: | CZ03613411 |
| Telefon: | +420 774 259 400 |
| E-mail: | info@avatar-servis.cz |

Účastník

| Obchodní firma nebo název: |  |
| --- | --- |
| Sídlo/místo podnikání: |  |
| Osoba oprávněná jednat za účastníka: |  |
| Kontaktní osoba: |  |
| IČ: |  |
| DIČ: |  |
| Celková cena v Kč bez DPH: |  |
| DPH: |  |
| Cena v Kč včetně DPH: |  |
| Technická specifikace: |
| Pracovní plocha stolu – délka |  |
| Pracovní plocha stolu – šířka |  |
| Zatížení stolu |  |
| Otáčky vřetene |  |
| Vnitřní chlazení vřetene |  |
| Pojezd osy X |  |
| Pojezd osy Y |  |
| Pojezd osy Z |  |
| Maximální vzdálenost čela vřetene od stolu |  |
| Minimální vzdálenost čela vřetene od stolu |  |
| Rychloposuv osa X |  |
| Rychloposuv osa Y |  |
| Rychloposuv osa Z |  |
| Maximální rychlost pracovního posuvu |  |
| Zásobník nástrojů |  |
| Maximální výkon motoru vřetene |  |
| Servisní podmínky: |
| Čas příjezdu servisního technika od nahlášení závady stroje v hodinách (hod.) |  |
| Cena servisního zásahu (Kč/km) |  |
| Cena servisního zásahu – času servisního technika stráveného na cestě (Kč/hod.) |  |
| Cena servisní hodiny – výkonu servisního technika v místě závady (Kč/hod.) |  |
| Záruka: |  |
| Telefon: |  |
| E-mail: |  |

KOMUNIKAČNÍ ADRESA PRO VZÁJEMNÝ STYK MEZI ZADAVATELEM A ÚČASTNÍKEM

(pouze pro případ, že komunikační adresa se liší od adresy sídla účastníka)

| Obchodní firma nebo název |  |
| --- | --- |
| Poštovní adresa včetně PSČ |  |
| Elektronická adresa |  |
| Upozornění | Doručení písemností na uvedenou adresu se považuje za doručení účastníku, který podal nabídku. |

V………………………………, dne …………………………………

Oprávněná osoba jednat za účastníka

Titul, jméno, příjmení: 				……………………………………………

Funkce: 									……………………………………………

Podpis: 									……………………………………………

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Název veřejné zakázky: „Výběrové řízení na dodávku vertikálního obráběcího centra, nástrojů a měřidel pro společnost AVATAR-SERVIS s.r.o.‟

Část B/ Dodávka 587 ks nástrojů

Zadavatel

| Zadavatelem je: | AVATAR-SERVIS s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Ke Skalce 270, Horní Ves, 763 16 Fryšták |
| Provozovna: | Přílepy 363, 769 01 Holešov |
| Kontaktní osoba: | Jiří Kamenář – jednatel |
| IČ: | 03613411 |
| DIČ: | CZ03613411 |
| Telefon: | +420 608 421 300 |
| E-mail: | info@avatar-servis.cz |

Účastník

| Obchodní firma nebo název: |  |
| --- | --- |
| Sídlo/místo podnikání: |  |
| Osoba oprávněná jednat za účastníka: |  |
| Kontaktní osoba: |  |
| IČ: |  |
| DIČ: |  |
| Celková cena v Kč bez DPH: |  |
| DPH: |  |
| Cena v Kč včetně DPH: |  |
| Telefon: |  |
| E-mail: |  |

KOMUNIKAČNÍ ADRESA PRO VZÁJEMNÝ STYK MEZI ZADAVATELEM A ÚČASTNÍKEM

(pouze pro případ, že komunikační adresa se liší od adresy sídla účastníka)

| Obchodní firma nebo název |  |
| --- | --- |
| Poštovní adresa včetně PSČ |  |
| Elektronická adresa |  |
| Upozornění | Doručení písemností na uvedenou adresu se považuje za doručení účastníku, který podal nabídku. |

V………………………………, dne …………………………………

Oprávněná osoba jednat za účastníka

Titul, jméno, příjmení: 				……………………………………………

Funkce: 									……………………………………………

Podpis: 									……………………………………………

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Název veřejné zakázky: „Výběrové řízení na dodávku vertikálního obráběcího centra, nástrojů a měřidel pro společnost AVATAR-SERVIS s.r.o.‟

Část C/ Dodávka 17 ks měřidel

Zadavatel

| Zadavatelem je: | AVATAR-SERVIS s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Ke Skalce 270, Horní Ves, 763 16 Fryšták |
| Provozovna: | Přílepy 363, 769 01 Holešov |
| Kontaktní osoba: | Jiří Kamenář – jednatel |
| IČ: | 03613411 |
| DIČ: | CZ03613411 |
| Telefon: | +420 608 421 300 |
| E-mail: | info@avatar-servis.cz |

Účastník

| Obchodní firma nebo název: |  |
| --- | --- |
| Sídlo/místo podnikání: |  |
| Osoba oprávněná jednat za účastníka: |  |
| Kontaktní osoba: |  |
| IČ: |  |
| DIČ: |  |
| Celková cena v Kč bez DPH: |  |
| DPH: |  |
| Cena v Kč včetně DPH: |  |
| Telefon: |  |
| E-mail: |  |

KOMUNIKAČNÍ ADRESA PRO VZÁJEMNÝ STYK MEZI ZADAVATELEM A ÚČASTNÍKEM

(pouze pro případ, že komunikační adresa se liší od adresy sídla účastníka)

| Obchodní firma nebo název |  |
| --- | --- |
| Poštovní adresa včetně PSČ |  |
| Elektronická adresa |  |
| Upozornění | Doručení písemností na uvedenou adresu se považuje za doručení účastníku, který podal nabídku. |

V………………………………, dne …………………………………

Oprávněná osoba jednat za účastníka

Titul, jméno, příjmení: 				……………………………………………

Funkce: 									……………………………………………

Podpis: 									……………………………………………

Příloha č. 2 – Dílčí plnění část A
Technická specifikace Vertikálního obráběcího centra s příslušenstvím, servisní podmínky, záruka

|  | PARAMETRY VERTIKÁLNÍHO OBRÁBĚCÍHO CENTRA – NUTNÉ |
| --- | --- |
|  | Upínací kužel vřetene ISO40-ISO50 | ANO (podmínkou) |
|  | Plné krytování | ANO (podmínkou) |
|  | Dopravník třísek pásový | ANO (podmínkou) |
|  | Agregát na chlazení vřetene | ANO (podmínkou) |
|  | Automatický mazací systém | ANO (podmínkou) |
|  | Zásobník s rukou pro automatickou výměnu | ANO (podmínkou) |
|  | Návod k programování v českém jazyce | ANO (podmínkou) |
|  | Osvětlení pracovního prostoru | ANO (podmínkou) |
|  | Ruční kolečko | ANO (podmínkou) |
|  | Rozhraní – USB/PCMCIA/RS-232/RJ45 | ANO (podmínkou) |
|  | Obrobková a nástrojová sonda min. mechanické provedení | ANO (podmínkou) |
|  | 4 osa pr.250 mm plynule programovatelná + nastav. koník | ANO (podmínkou) |
|  | Tlačítko na ovládání chlazení | ANO (podmínkou) |
|  | Potenciometr na ovládání otáček | ANO (podmínkou) |
|  | Velké čerpadlo s oplachovací pistolí | ANO (podmínkou) |
|  | SW stroje pro externí PC | ANO (podmínkou) |
|  | Výška stroje max. 3200 (mm) | ANO (podmínkou) |
|  | Šířka stroje max. 3400 (mm) | ANO (podmínkou) |
|  | Provedení stroje CE | ANO (podmínkou) |
| Účastník zde vyplní, zda nabízené stroje splňují všechny výše uvedené nutné požadavky: ……………… (doplňte ANO/NE) |

Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

|  | PARAMETRY VERTIKÁLNÍHO OBRÁBĚCÍHO CENTRA – VOLNÉ | POŽADOVANÁ HODNOTA | DOPLŇTE VÁŠ ÚDAJ (Hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pracovní plocha stolu – délka | MAXIMÁLNÍ Min. 1500 mm |  |
|  | Pracovní plocha stolu – šířka | MAXIMÁLNÍ Min. 600 mm |  |
|  | Zatížení stolu | MAXIMÁLNÍ Min. 800 kg |  |
|  | Otáčky vřetene | MAXIMÁLNÍ Min. 6000 ot/min |  |
|  | Vnitřní chlazení vřetene | MAXIMÁLNÍ Min. 20 Bar |  |
|  | Pojezd osy X | MAXIMÁLNÍ Min. 1300 mm |  |
|  | Pojezd osy Y | MAXIMÁLNÍ Min. 600 mm |  |
|  | Pojezd osy Z | MAXIMÁLNÍ Min. 750 mm |  |
|  | Maximální vzdálenost čela vřetene od stolu | MAXIMÁLNÍ Min. 750 mm |  |
|  | Minimální vzdálenost čela vřetene od stolu | MINIMÁLNÍ Max. 100 mm |  |
|  | Rychloposuv osa X | MAXIMÁLNÍ Min. 24 m/min |  |
|  | Rychloposuv osa Y | MAXIMÁLNÍ Min. 24 m/min |  |
|  | Rychloposuv osa Z | MAXIMÁLNÍ Min. 16 m/min |  |
|  | Maximální rychlost pracovního posuvu | MAXIMÁLNÍ Min. 10.000 m/min |  |
|  | Zásobník nástrojů | MAXIMÁLNÍ Min. 24 pozic |  |
|  | Maximální výkon motoru vřetene | MINIMÁLNÍ Max. 20 kW |  |

|  | SERVISNÍ PODMÍNKY | POŽADOVANÁ HODNOTA | DOPLŇTE VÁŠ ÚDAJ (Hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Čas příjezdu servisního technika od nahlášení závady stroje v hodinách (hod.) | MINIMÁLNÍ Max. 48 hodin |  |
|  | Cena servisního zásahu (Kč/km) | MINIMÁLNÍ Max. 10,- Kč/km |  |
|  | Cena servisního zásahu – času servisního technika stráveného na cestě (Kč/hod.) | MINIMÁLNÍ Max. 400,- Kč/hod. |  |
|  | Cena servisní hodiny – výkonu servisního technika v místě závady (Kč/hod.) | MINIMÁLNÍ Max. 800,- Kč/hod. |  |

|  | ZÁRUKA | POŽADOVANÁ HODNOTA | DOPLŇTE VÁŠ ÚDAJ (Hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Uveďte délku záruční doby (měsíce) | MAXIMÁLNÍ v rozmezí 12–24 měsíců |  |

…………………………………………………..

Datum

…………………………………………………..

Jméno osoby oprávněné jednat za účastníka

…………………………………………………..

podpis

Příloha č. 2 – Dílčí plnění část B
Technická specifikace Nástrojů

| PARAMETRY nástrojů – NUTNÉ |
| --- |
|  | ks | Název | Typ |  |
|  | 2 | strojní CNC svěrák přesný | čelist š150xhl.50 mm; rozevření min.300 mm; upínací síla 4kN | ANO (podmínkou) |
|  | 1 | fréza s VBD s vnitřním chlazením | D=16; L=100; počet VBD=2 | ANO (podmínkou) |
|  | 1 | držák pro upínání fréz - Weldon | ISO 40; pro frézy d16; DIN69871 | ANO (podmínkou) |
|  | 1 | fréza s VBD s vnitřním chlazením | D=20; L=140; počet VBD=2 | ANO (podmínkou) |
|  | 1 | držák pro upínání fréz - Weldon | ISO 40; pro frézy d20; DIN69871 | ANO (podmínkou) |
|  | 1 | fréza s VBD nástrčná | D=63; d=22; H=40; počet VBD=6 | ANO (podmínkou) |
|  | 1 | držák pro upínání fréz | ISO 40; pro nástrčné frézy d22; DIN69871 | ANO (podmínkou) |
|  | 20 | plátek VBD povlak na ocel/nerez | pro výše uvedené frézy poz. 2, 4, 6 | ANO (podmínkou) |
|  | 1 | fréza s VBD nástrčná čelní | 45°; D=63; d=22; H=40; počet VBD=6 | ANO (podmínkou) |
|  | 1 | držák pro upínání fréz | ISO 40; pro nástrčné frézy d22; DIN69871 | ANO (podmínkou) |
|  | 10 | plátek VBD povlak na ocel/nerez | pro frézu poz. 9 | ANO (podmínkou) |
|  | 1 | fréza s VBD nástrčná | D=63; d=22; H=40; počet VBD=8 | ANO (podmínkou) |
|  | 1 | držák pro upínání fréz | ISO 40; pro nástrčné frézy d22; DIN69871 | ANO (podmínkou) |
|  | 10 | plátek VBD povlak na dural | pro frézu poz. 12 | ANO (podmínkou) |
|  | 1 | srážeč - SET s VBD vč. klíče | D=16 | ANO (podmínkou) |
|  | 1 | držák pro upínání fréz - Weldon | ISO 40; pro frézy d16; DIN69871 | ANO (podmínkou) |
|  | 10 | plátek VBD povlak na ocel/nerez | pro srážeč poz. 15 | ANO (podmínkou) |
|  | 4 | SET vrtáků v krabičce | pr.1-13 po 0,5; HSSCo5 povlak | ANO (podmínkou) |
|  | 2 | vrták TK na nerez s vnitř. Chlazením | pr.2,5; 5D; stopka 6 | ANO (podmínkou) |
|  | 2 | vrták TK na nerez s vnitř. Chlazením | pr. 3,3; 5D; stopka 6 | ANO (podmínkou) |
|  | 2 | vrták TK na nerez s vnitř. Chlazením | pr. 4,2; 5D; stopka 6 | ANO (podmínkou) |
|  | 2 | vrták TK na nerez s vnitř. Chlazením | pr. 5; 5D; stopka 6 | ANO (podmínkou) |
|  | 2 | vrták TK na nerez s vnitř. Chlazením | pr. 6,8; 5D; stopka 8 | ANO (podmínkou) |
|  | 2 | kleštinový držák pro upínání fréz | ISO 40; ER16; prodloužený 160 mm; DIN69871 | ANO (podmínkou) |
|  | 4 | kleštinový držák pro upínání fréz | ISO 40; ER16; DIN69871 | ANO (podmínkou) |
|  | 4 | kleština utěsněná | ER16; pr.6 | ANO (podmínkou) |
|  | 1 | kleština utěsněná | ER16; pr.8 | ANO (podmínkou) |
|  | 1 | klíč pro kleštinový upínač | ER16 | ANO (podmínkou) |
|  | 1 | SADA kleštin | ER16; D=1;2;3;4;5;6;7;8;9;10 | ANO (podmínkou) |
|  | 5 | středící vrták NC | 90°; d=6; L=140; HSS Co8 | ANO (podmínkou) |
|  | 5 | středící vrták NC | 90°; d=8; L=140; HSS Co8 | ANO (podmínkou) |
|  | 1 | vrták s VBD | pr.25; 2D; stopka 32; | ANO (podmínkou) |
|  | 10 | plátky VBD povlak na ocel/nerez | pro vrták poz.32 | ANO (podmínkou) |
|  | 1 | držák pro upínání fréz - Weldon | ISO 40; pro frézy d32; DIN69871 | ANO (podmínkou) |
|  | 10 | TK fréza na ocel/nerez | čtyřbřitá; d1=3; d2=6; délka řezné části min.7 mm | ANO (podmínkou) |
|  | 10 | TK fréza na ocel/nerez | čtyřbřitá; d1=4; d2=6; délka řezné části min.8 mm | ANO (podmínkou) |
|  | 10 | TK fréza na ocel/nerez | čtyřbřitá; d1=5; d2=6; délka řezné části min.10 mm | ANO (podmínkou) |
|  | 10 | TK fréza na ocel/nerez | čtyřbřitá; d1=6; d2=6; délka řezné části min.10 mm | ANO (podmínkou) |
|  | 10 | TK fréza na ocel/nerez | čtyřbřitá; d1=8; d2=8; délka řezné části min.12 mm | ANO (podmínkou) |
|  | 4 | TK fréza na ocel/nerez | čtyřbřitá; d1=10; d2=10; délka řezné části min.14 mm | ANO (podmínkou) |
|  | 2 | TK fréza na ocel/nerez | čtyřbřitá; d1=12; d2=12; délka řezné části min.16 mm | ANO (podmínkou) |
|  | 2 | TK fréza na ocel/nerez | čtyřbřitá; d1=16; d2=16; délka řezné části min.22 mm | ANO (podmínkou) |
|  | 2 | TK fréza na ocel/nerez | čtyřbřitá; d1=20; d2=26; délka řezné části min.26 mm | ANO (podmínkou) |
|  | 4 | TK fréza na ocel/nerez prodloužená | čtyřbřitá; d1=6; d2=6; délka řezné části min.40 mm | ANO (podmínkou) |
|  | 4 | TK fréza na ocel/nerez prodloužená | čtyřbřitá; d1=8; d2=8; délka řezné části min.45 mm | ANO (podmínkou) |
|  | 4 | TK fréza na ocel/nerez prodloužená | čtyřbřitá; d1=10; d2=10; délka řezné části min.50 mm | ANO (podmínkou) |
|  | 2 | TK fréza na ocel/nerez prodloužená | čtyřbřitá; d1=12; d2=12; délka řezné části min.60 mm | ANO (podmínkou) |
|  | 2 | TK fréza na ocel/nerez prodloužená | čtyřbřitá; d1=16; d2=16; délka řezné části min.70 mm | ANO (podmínkou) |
|  | 2 | TK fréza na ocel/nerez prodloužená | čtyřbřitá; d1=20; d2=20; délka řezné části min.90 mm | ANO (podmínkou) |
|  | 10 | TK fréza na ocel/nerez hrubovací profil | d1=6; d2=6; délka řezné části min.12 mm | ANO (podmínkou) |
|  | 10 | TK fréza na ocel/nerez hrubovací profil | d1=8; d2=8; délka řezné části min.16 mm | ANO (podmínkou) |
|  | 4 | TK fréza na ocel/nerez hrubovací profil | d1=10; d2=10; délka řezné části min.20 mm | ANO (podmínkou) |
|  | 4 | TK fréza na ocel/nerez hrubovací profil | d1=12; d2=12; délka řezné části min.24 mm | ANO (podmínkou) |
|  | 4 | TK fréza na ocel/nerez hrubovací profil | d1=16; d2=16; délka řezné části min.32 mm | ANO (podmínkou) |
|  | 4 | závitník na nerez do průchozí díry | M3; DIN 371; vaporizovaný | ANO (podmínkou) |
|  | 4 | závitník na nerez do průchozí díry | M4; DIN 371; vaporizovaný | ANO (podmínkou) |
|  | 4 | závitník na nerez do průchozí díry | M5; DIN 371; vaporizovaný | ANO (podmínkou) |
|  | 4 | závitník na nerez do průchozí díry | M6; DIN 371; vaporizovaný | ANO (podmínkou) |
|  | 4 | závitník na nerez do průchozí díry | M8; DIN 371; vaporizovaný | ANO (podmínkou) |
|  | 4 | závitník na nerez do průchozí díry | M10; DIN 371; vaporizovaný | ANO (podmínkou) |
|  | 4 | závitník na nerez do průchozí díry | M12; DIN 376; vaporizovaný | ANO (podmínkou) |
|  | 4 | závitník na nerez do slepé díry | M3; DIN 371; vaporizovaný | ANO (podmínkou) |
|  | 4 | závitník na nerez do slepé díry | M4; DIN 371; vaporizovaný | ANO (podmínkou) |
|  | 4 | závitník na nerez do slepé díry | M5; DIN 371; vaporizovaný | ANO (podmínkou) |
|  | 4 | závitník na nerez do slepé díry | M6; DIN 371; vaporizovaný | ANO (podmínkou) |
|  | 4 | závitník na nerez do slepé díry | M8; DIN 371; vaporizovaný | ANO (podmínkou) |
|  | 4 | závitník na nerez do slepé díry | M10; DIN 371; vaporizovaný | ANO (podmínkou) |
|  | 4 | závitník na nerez do slepé díry | M12; DIN 376; vaporizovaný | ANO (podmínkou) |
|  | 4 | závitořezná hlava s kompenzací | ISO40; pro závitníky M3-M14; DIN69871 | ANO (podmínkou) |
|  | 1 | adaptér pro závitořeznou hlavu | pro závitník M3; DIN371 | ANO (podmínkou) |
|  | 1 | adaptér pro závitořeznou hlavu | pro závitník M4; DIN371 | ANO (podmínkou) |
|  | 1 | adaptér pro závitořeznou hlavu | pro závitník M5; DIN371 | ANO (podmínkou) |
|  | 1 | adaptér pro závitořeznou hlavu | pro závitník M6; DIN371 | ANO (podmínkou) |
|  | 1 | adaptér pro závitořeznou hlavu | pro závitník M8; DIN371 | ANO (podmínkou) |
|  | 1 | adaptér pro závitořeznou hlavu | pro závitník M10; DIN371 | ANO (podmínkou) |
|  | 1 | adaptér pro závitořeznou hlavu | pro závitník M12; DIN376 | ANO (podmínkou) |
|  | 1 | držák pro upínání fréz | ISO 40; MORSE 1 s vtažným šroubem; DIN69871 | ANO (podmínkou) |
|  | 1 | držák pro upínání fréz | ISO 40; MORSE 2 s vtažným šroubem; DIN69871 | ANO (podmínkou) |
|  | 1 | držák pro upínání fréz | ISO 40; MORSE 3 s vtažným šroubem; DIN69871 | ANO (podmínkou) |
|  | 1 | držák pro upínání fréz | ISO 40; MORSE 4 s vtažným šroubem; DIN69871 | ANO (podmínkou) |
|  | 3 | výstružník s hladkou stopkou | d1=3 H7; d2=3; HSS-E | ANO (podmínkou) |
|  | 3 | výstružník s hladkou stopkou | d1=4 H7; d2=4; HSS-E | ANO (podmínkou) |
|  | 3 | výstružník s hladkou stopkou | d1=5 H7; d2=5; HSS-E | ANO (podmínkou) |
|  | 3 | výstružník s hladkou stopkou | d1=6 H7; d2=6; HSS-E | ANO (podmínkou) |
|  | 3 | výstružník s hladkou stopkou | d1=8 H7; d2=8; HSS-E | ANO (podmínkou) |
|  | 3 | výstružník s hladkou stopkou | d1=10 H7; d2=10; HSS-E | ANO (podmínkou) |
|  | 3 | výstružník s hladkou stopkou | d1=12 H7; d2=12; HSS-E | ANO (podmínkou) |
|  | 2 | TK výstružník s hladkou stopkou | d1=3 H7; d2=4; povlak | ANO (podmínkou) |
|  | 2 | TK výstružník s hladkou stopkou | d1=4 H7; d2=4; povlak | ANO (podmínkou) |
|  | 2 | TK výstružník s hladkou stopkou | d1=5 H7; d2=5; povlak | ANO (podmínkou) |
|  | 2 | TK výstružník s hladkou stopkou | d1=6 H7; d2=6; povlak | ANO (podmínkou) |
|  | 2 | TK výstružník s hladkou stopkou | d1=8 H7; d2=8; povlak | ANO (podmínkou) |
|  | 2 | TK výstružník s hladkou stopkou | d1=10 H7; d2=10; povlak | ANO (podmínkou) |
|  | 2 | TK výstružník s hladkou stopkou | d1=12 H7; d2=12; povlak | ANO (podmínkou) |
|  | 2 | držák pro upínání vrtáků | ISO 40; rozsah 1-13; DIN69871 | ANO (podmínkou) |
|  | 2 | držák pro upínání vrtáků | ISO 40; rozsah 3-16; DIN69871 | ANO (podmínkou) |
|  | 4 | kleštinový držák pro upínání fréz | ISO 40; ER32; DIN69871 | ANO (podmínkou) |
|  | 4 | kleštinový držák pro upínání fréz | ISO 40; ER32; prodloužený 100 mm; DIN69871 | ANO (podmínkou) |
|  | 4 | kleštinový držák pro upínání fréz | ISO 40; ER25; DIN69871 | ANO (podmínkou) |
|  | 4 | kleštinový držák pro upínání fréz | ISO 40; ER25; prodloužený 100 mm; DIN69871 | ANO (podmínkou) |
|  | 1 | klíč pro kleštinový upínač | ER25 | ANO (podmínkou) |
|  | 1 | klíč pro kleštinový upínač | ER32 | ANO (podmínkou) |
|  | 1 | SADA kleštin | ER25; D=2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16; | ANO (podmínkou) |
|  | 1 | SADA kleštin | ER32; D=3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20 | ANO (podmínkou) |
|  | 4 | kleština | ER25; D=6 | ANO (podmínkou) |
|  | 4 | kleština | ER25; D=8 | ANO (podmínkou) |
|  | 2 | kleština | ER25; D=10 | ANO (podmínkou) |
|  | 2 | kleština | ER25; D=12 | ANO (podmínkou) |
|  | 2 | kleština | ER25; D=16 | ANO (podmínkou) |
|  | 4 | kleština | ER32; D=6 | ANO (podmínkou) |
|  | 4 | kleština | ER32; D=8 | ANO (podmínkou) |
|  | 2 | kleština | ER32; D=10 | ANO (podmínkou) |
|  | 2 | kleština | ER32; D=12 | ANO (podmínkou) |
|  | 2 | kleština | ER32; D=16 | ANO (podmínkou) |
|  | 1 | držák pro upínání vrtáků | ISO 40; MORSE 1; drážka pro vyrážecí klín; DIN69871 | ANO (podmínkou) |
|  | 1 | držák pro upínání vrtáků | ISO 40; MORSE 2; drážka pro vyrážecí klín; DIN69871 | ANO (podmínkou) |
|  | 1 | držák pro upínání vrtáků | ISO 40; MORSE 3; drážka pro vyrážecí klín; DIN69871 | ANO (podmínkou) |
|  | 1 | držák pro upínání vrtáků | ISO 40; MORSE 4; drážka pro vyrážecí klín; DIN69871 | ANO (podmínkou) |
|  | 2 | držák pro upínání fréz - Weldon | ISO 40; pro frézy d6; DIN69871 | ANO (podmínkou) |
|  | 2 | držák pro upínání fréz - Weldon | ISO 40; pro frézy d8; DIN69871 | ANO (podmínkou) |
|  | 2 | držák pro upínání fréz - Weldon | ISO 40; pro frézy d10; DIN69871 | ANO (podmínkou) |
|  | 2 | držák pro upínání fréz - Weldon | ISO 40; pro frézy d12; DIN69871 | ANO (podmínkou) |
|  | 2 | držák pro upínání fréz - Weldon | ISO 40; pro frézy d16; DIN69871 | ANO (podmínkou) |
|  | 2 | držák pro upínání fréz - Weldon | ISO 40; pro frézy d20; DIN69871 | ANO (podmínkou) |
|  | 2 | držák pro upínání fréz - Weldon | ISO 40; pro frézy d25; DIN69871 | ANO (podmínkou) |
|  | 2 | držák pro upínání fréz - Weldon | ISO 40; pro frézy d32; DIN69871 | ANO (podmínkou) |
|  | 2 | držák pro upínání fréz - Weldon | ISO 40; pro frézy d40; DIN69871 | ANO (podmínkou) |
|  | 1 | klíč | 2-25 DIN1810 | ANO (podmínkou) |
|  | 20 | T-matice | M16; DIN508 | ANO (podmínkou) |
|  | 6 | závrtný šroub | M16x80 | ANO (podmínkou) |
|  | 6 | závrtný šroub | M16x125 | ANO (podmínkou) |
|  | 6 | závrtný šroub | M16x160 | ANO (podmínkou) |
|  | 20 | matice s osazením pro závrtný šroub | M16 | ANO (podmínkou) |
|  | 4 | zalomená upínka | 16x160; DIN6316 | ANO (podmínkou) |
|  | 4 | upínka | 16x125; DIN6314 | ANO (podmínkou) |
|  | 4 | upínka s nosem | 16x200; DIN6315 | ANO (podmínkou) |
|  | 4 | kyvná upínka | 16 | ANO (podmínkou) |
|  | 1 | SADA upínacích podložek v boxu (hřebínků) | dosedací výška 22-208; 4x velikost 1; 4x velikost 2; 4x velikost 3; | ANO (podmínkou) |
|  | 1 | SADA paralelních podložek | šíře 150; 24párů; 8x11-8x36;10x18-10x38;12x15-12x40;14x17-14x42 | ANO (podmínkou) |
|  | 1 | SADA dorazů do Tdrážek | T18 - délka 160 x výška 63 | ANO (podmínkou) |
|  | 50 | vtahovací šroub pro vnitřní chlazení s těsnícím kroužkem | M24; DIN69872 | ANO (podmínkou) |
|  | 1 | fréza s VBD na kuželu (kukuřice) | ISO40; DIN69871;D=50 | ANO (podmínkou) |
|  | 30 | plátek VBD povlak na ocel/nerez | pro frézu poz. 107 | ANO (podmínkou) |
|  | 1 | fréza s VBD (kukuřice) | pr.32 | ANO (podmínkou) |
|  | 1 | držák pro upínání fréz - Weldon | ISO 40; pro frézy d32; DIN69871 | ANO (podmínkou) |
|  | 20 | plátek VBD povlak na ocel/nerez | pro frézo poz. 109 | ANO (podmínkou) |
|  | 2 | TK korunková fréza | vnější pr. 28; šířka 3; hloubka zápichu min. 6,5 | ANO (podmínkou) |
|  | 1 | držák pro korunkovou frézu | pro frézu poz. 112; upínací stopka pr. 16; délka 100 | ANO (podmínkou) |
| Účastník zde vyplní, zda nabízené stroje splňují všechny výše uvedené nutné požadavky: ……………… (doplňte ANO/NE) |

Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

…………………………………………………..

Datum

…………………………………………………..

Jméno osoby oprávněné jednat za účastníka

…………………………………………………..

podpis

Příloha č. 2 – Dílčí plnění část C
Technická specifikace měřidel

| PARAMETRY měřidel – NUTNÉ |
| --- |
|  | ks | Název | Typ |  |
|  | 1 | granitová kontrolní deska | 1200x800x150 | ANO (podmínkou) |
|  | 1 | stojan pod granitovou desku | ocelový | ANO (podmínkou) |
|  | 1 | digitální výškoměr | rozsah 0-600 mm; stupnice 0,0001; přesnost 1; funkce vzduchového polštáře | ANO (podmínkou) |
|  | 2 | posuvné digitální měřidlo | 0-150; IP 67 | ANO (podmínkou) |
|  | 2 | posuvné digitální měřidlo | 0-300; IP 67 | ANO (podmínkou) |
|  | 2 | digitální hloubkoměr | 0-200; IP 67 | ANO (podmínkou) |
|  | 1 | SADA třmenových mikrometrů | 0-150 | ANO (podmínkou) |
|  | 1 | číselníkový úchylkoměr | pr. Číselníku 57 mm; rozsah měření 10mm; 1ot/1mm; dělení 0,01mm; stupnice 0-100 | ANO (podmínkou) |
|  | 1 | číselníkový úchylkoměr páčkový | délka doteku 20 mm; dělení 0,01mm; stupnice 0-40-0 | ANO (podmínkou) |
|  | 1 | magneticko-mechanický stativ k úchylkoměru | s mechanickým centrálním upínáním; pro stopky pr. 4 a 8 mm; | ANO (podmínkou) |
|  | 1 | SADA koncových měrek - Johansonky | sada musí obsahovat min. 100ks měrek; DIN 3650/1 | ANO (podmínkou) |
|  | 1 | SADA kalibrů do otvoru | tolerance H7; pr.3;4;5;6;8;10;12 | ANO (podmínkou) |
|  | 1 | kalibr do otvoru | tolerance H7; pr.15 | ANO (podmínkou) |
|  | 1 | kalibr do otvoru | tolerance H7; pr.16 | ANO (podmínkou) |
| Účastník zde vyplní, zda nabízené stroje splňují všechny výše uvedené nutné požadavky: ……………… (doplňte ANO/NE) |

Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

…………………………………………………..

Datum

…………………………………………………..

Jméno osoby oprávněné jednat za účastníka

…………………………………………………..

podpis

PŘÍLOHA Č. 3

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA

O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI

Dodavatel………………………………………………………..IČ……………………………..čestně prohlašuje že:

splňuje základní způsobilost podle § 74 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tedy že je dodavatelem který:

- a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 daného zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele, k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

- b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

- c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném, nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

- d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném, nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

- e) není v likvidaci; proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele;

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat

a) tato právnická osoba,

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu

a) 	zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

b) 	české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu.

V …………………………… dne ………………….. 													……………………………

Podpis

PŘÍLOHA Č. 4

TECHNICKÁ KVALIFIKACE K ZAKÁZCE – TABULKA VÝZNAMNÝCH DODÁVEK

pro dílčí plnění část A

Výběrové řízení na dodávku vertikálního obráběcího centra, nástrojů a měřidel pro společnost AVATAR-SERVIS s.r.o.

(Dodávka vertikálního obráběcího centra)

| Identifikační údaje objednatele | Cena bez DPH | Doba plnění | Předmět plnění | Místo plnění | Kontaktní osoba, telefon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Prohlašuji, že dodávky byly provedeny řádně. Řádné provedení a předání zakázky lze ověřit u kontaktních osob uvedených v tabulce.

………………………….

Datum

……………………………………

Jméno osoby oprávněné jednat za účastníka

……………………………………

Podpis