Příloha č. 3 Oznámení výběrového řízení – SPECIFIKACE NABÍDKOVÉ CENY

ZAKÁZKA: 	RAS Blatná 2017

ZADAVATEL:  	Blatenská ryba, spol. s r.o.

Na Příkopech 747, 388 01 Blatná

IČ: 490 23 837

Specifikace nabídkové ceny obsahuje podrobný soupis jednotlivých položek zakázky a je pro účastníka závazná. Specifikaci nabídkové ceny bude zadavatel posuzovat, absence některé z položek může vést k nesplnění Zadávacích podmínek a vede k vyřazení nabídek z výběrového řízení.

Soupis jednotlivých položek zakázky:

- 7 ks kruhových plastových nádrží každá o objemu min. 17,5 m3,  9 ks kruhových nádrží každá o objemu min. 9,9 m3 vč. sítí proti vyskakování ryb

- 2 ks biologických filtrů každý o kapacitě 30 m3

- filtrační segmenty - plastové o celkové ploše min. 23000 m2

- potrubí o průměrech DN 110, DN160, DN 200, požeráky s vypouštěcími a odkalovacími ventily o průměru 75 mm, kulové regulační kohouty

- nízkotlaké rozvody vzduchu a vzduchotechnická zařízení na výměnu vzduchu (1. intenzita výměny vzduchu - chov ryb - 10x za 1 hod. celý prostor 9100 m3/hod. Vzduch je nasáván na fasádě ventilátorem, dopravován do místnosti a vyfukován přes výústky. Z místnosti je nasáván před výústky a ventilátorem odváděn na fasádu. 2. Intenzita výměny vzduchu - technologie - 5x za 1 hod. celý prostor, 2x500 m3 /hod. Vzduch bude přiváděn otvory ve vratových křídlech a odváděný vzduch bude nasáván přes dýzy a pomocí ventilátoru odváděn na fasádu)

- dmychadlo o výkonu min.150 m3/150 mbar (2 ks) + airlift o ploše min.12  m2  (2 ks)

- reaktor vč. injektoru a regulace průtoku O2 - okysličení vody až na 35 mg O2/l - 2 ks

- rozvody kyslíku - nerez 19 mm 3/8

- průtokoměry na kyslík, průtok min. 15 l/min.

- bubnové filtry s automatickým proplachem vč. čerpadla, rozvaděče, síta o hustotě 60 mikronů – 2 ks

- elektroinstalace – rozvody včetně rozvaděčů, osvětlení pomocí zářivkových svítidel - 200 Luxů, prostory technologie - rozvaděče technologie, zásuvkové rozvaděče - v jednotlivých místnostech, základní parametry: napětí 3+PE+N, 400V, instalovaný výkon - 35 kVA, soudobý odběr 31 kW, roční odběr cca 90 MVh. V zázemí nový rozvaděč pro potřeby technologie R1, rozvaděč R2 bude v místnosti technologie.

- automatická signalizace poruch systému vč. spínačů - zajištění všech kritických bodů, v případě poruch hlášení přes GSM bránu na telefon

- generátor ozónu (2 ks) každý o výkonu 20g produkce O3  z atmosférického vzduchu

- WAP - max. tlak 160 - 190 Barrů, průtok Q max. 590 - 890 l

- vozík 1 ks s nosností min. 120kg,  plastové vaničky 10 ks, kádě plastové 5 ks, kesery (nerezový rám včetně sakoviny s násadou) 10 ks, saky (nerezový rám včetně sakoviny s násadou) 10 ks,  přívlače (nerezový rám včetně sakoviny s násadou) 5 ks, vozíky na přepravu vaniček s otočnými kolečky 5 ks, paletovací vozík ruční (ocelová konstrukce, nosnost min. 2 t)

- panel s informací o podpoře z ENRF

- čerpadlo pro cirkulaci vody včetně frekvenčního měniče - 2 ks

- oximetr (přesnost měření 0,1 mg/l) - 1ks