# Zadávací dokumentace

# otevřeného zadávacího řízení

k zakázce na dodávku autobusů pro ČSAD MHD Kladno a.s.

pro projekt reg.č.CZ.1.15/1.2.00/70.01529

„Modernizace vozového parku – autobusy na CNG.“

V Kladně dne 18.7.2013

Zadavatel je sektorovým zadavatelem podle § 2, odst. 6), písm a) Zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

# Obsah:

1	Obsah:	2

2	Základní údaje o zadavateli	4

2.1	Zadavatel:	4

2.2	Adresa pro písemný styk:	4

2.3	Adresa pro osobní podání nabídek:	4

2.4	Pověřený pracovník pro styk s uchazeči:	4

2.5	Elektronická adresa pro uveřejňování informací a dokumentů:	4

3	Obchodní a platební podmínky	5

3.1	Vymezení plnění zakázky:	5

3.2	Doba a místo plnění zakázky:	5

4	Zadávací lhůta	5

5	Kvalifikační předpoklady	5

5.1	Prokázání kvalifikace	5

5.2	Základní kvalifikační předpoklady	5

5.3	Profesní kvalifikační předpoklady	5

5.4	Technické  kvalifikační předpoklady	5

5.5	Požadavek na poskytnutí jistoty podle § 67 ZVZ:	6

6	Technické podmínky	6

6.1	Autobus pro příměstský provoz nízkopodlažní do 11m, počet ks 6.	6

6.2	Autobus pro příměstský provoz nízkopodlažní do 13m, počet ks 6.	8

7	Zvláštní technické podmínky	9

8	Jiné požadavky	10

9	Podmínky a požadavky na zpracování nabídky	10

10	Lhůta a místo pro podání nabídky	11

11	Otevírání obálek	11

12	Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny	11

13	Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií	11

13.1	Kritéria:	11

13.2	Popis způsobu hodnocení nabídek:	12

# Základní údaje o zadavateli

## Zadavatel:

- ČSAD MHD Kladno a.s., IČ:27229131, DIČ:CZ27229131

## Adresa pro písemný styk:

- ČSAD MHD Kladno a.s., Železničářů 885, 272 80 Kladno – Kročehlavy

## Adresa pro osobní podání nabídek:

- ČSAD MHD Kladno a.s., Železničářů 885, 272 80 Kladno – Kročehlavy

## Pověřený pracovník pro styk s uchazeči:

- Bc. Ludomír Landa, ředitel společnosti, č.telefonu 312825160, e-mail: llanda@csadkladno.cz, první patro, dveře č.14

## Elektronická adresa pro uveřejňování informací a dokumentů:

- Adresa profilu zadavatele: http://csadkladno.profilzadavatele.cz/

- Elektronická adresa pro uveřejnění zadávací dokumentace, informací a dokumentů je www.csadkladno.cz

# Obchodní a platební podmínky

## Vymezení plnění zakázky:

- Předmětem plnění zakázky je dodávka autobusů pro projekt „Modernizace vozového parku  – autobusy na CNG“ v počtu 12 ks, rozdělená technickým provedením autobusů na dvě části, každá v počtu 6 ks. Předmět zakázky obsahuje veškeré náklady nutné ke splnění podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci a souvisejících s plněním veřejné zakázky. Zadavatel požaduje, aby uchazečem nabízené autobusy splňovaly ke dni registrace (přihlášení) vozidla veškeré podmínky pro přepravu osob a provoz na pozemních komunikacích stanovené obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky.

- Předpokládaná hodnota celé zakázky je 55 210 000,- Kč bez DPH.

- Platby budou realizovány v Kč, platby splatné zadavatelem budou prováděny na bankovní účet uvedený dodavatelem ve smlouvě.

- Platební podmínky – bezhotovostním bankovním převodem na základě daňového dokladu se splatností 30 kalendářních dnů. Dnem zdanitelného plnění je den předání autobusu.

## Doba a místo plnění zakázky:

- Doba plnění je v několika dílčích dodávkách od 10. dne po uzavření kupní smlouvy a nejpozději do 30.04.2014.

- Místo plnění je sídlo společnosti ČSAD MHD Kladno a.s., Železničářů 885, 272 80 Kladno – Kročehlavy. Přepravu autobusů do místa plnění zajišťuje dodavatel na své náklady a nebezpečí.

# Zadávací lhůta

- Zadavatel stanoví zadávací lhůtu, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, do 30.11.2013.

# Kvalifikační předpoklady

## Prokázání kvalifikace

- Uchazeči prokazují splnění kvalifikace podle § 63 až § 65 ZVS

- Dokumenty prokazující splnění kvalifikace mohou být předloženy jako prosté kopie originálů. Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat od uchazeče, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 ZVS, předložení originálů nebo úředně ověřených kopií těchto dokumentů před uzavřením smlouvy.

- Čestná prohlášení uchazeče musí být podepsána uchazečem, statutárním orgánem uchazeče nebo osobou k tomu zmocněnou. Zmocnění musí být v tomto případě součástí nabídky.

## Základní kvalifikační předpoklady

- Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů uvedených v § 53,  odst.1 písm. a) až k)  ZVZ  předložením dokladů dle § 53 odst. 3 ZVZ.

## Profesní kvalifikační předpoklady

- Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů uvedených v § 54, písm. a) a b)  ZVZ.

## Technické  kvalifikační předpoklady

- Zadavatel požaduje splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst.1, písm. a) a e). Uchazeč splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže předložením čestného prohlášení se seznamem významných dodávek realizovaných uchazečem v posledních 3 letech s uvedením kontaktní osoby zadavatele (odběratele). Za významnou dodávku zadavatel považuje:

### pro dodávku autobusů uvedenou v čl. 6.1 doložení  významných dodávek  v celkovém objemu minimálně 3 kusy  autobusů v délce od 10m do 11m v nízkopodlažním provedení s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG)

### pro dodávku autobusů uvedenou v čl. 6.2 doložení významných dodávek v celkovém objemu minimálně 3 kusy autobusů v délce od 11,5m do 13m v nízkopodlažním provedení s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG)

## Požadavek na poskytnutí jistoty podle § 67 ZVZ:

Zadavatel požaduje zvlášť pro dodávku uvedenou v čl. 6.1 a zvlášť pro dodávku uvedenou v čl. 6.2 v souladu s ustanovením § 67  ZVZ složení jistoty ve výši 500 000,- Kč k zajištění splnění povinností uchazečů vyplývajících z účasti v zadávacím řízení, a to jednou z následujících forem:

- složením peněžní částky na účet zadavatele, nebo

- poskytnutím bankovní záruky

V případě poskytnutí jistoty složením peněžní částky převedou uchazeči výše uvedenou částku na účet zadavatele č. 2195840227/0100, KB Kladno. Jistota musí být připsána na účet zadavatele nejpozději v den ukončení lhůty pro odevzdání obálek s nabídkami.

V případě poskytnutí jistoty formou bankovní záruky se považuje za doklad o poskytnutí jistoty písemné prohlášení banky v záruční listině platné a účinné min. 30 dnů po skončení doby, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami. Originál této listiny musí být do nabídky vložen odnímatelným způsobem a kopie bude vložena do nabídky pevně.

# Technické podmínky

Tyto technické podmínky stanoví konkrétní požadavky zadavatele na množství a technické provedení autobusů, které jsou předmětem plnění zakázky. Uvedené požadavky jsou povinné a musí být splněny přesně nebo minimálně.

## Autobus pro příměstský provoz nízkopodlažní do 11m, počet ks 6.

obecné technické podmínky

- dvounápravový dvoudveřový autobus s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG)

- délka autobusu od 10,0 m do 11,0 m

- kapacita vozidla max. 6 osob/m2

- celková obsaditelnost minimálně 70 cestujících

karoserie

- antikorozní úprava celého skeletu autobusu

- olakování karoserie bílé – RAL 9010

- nízkopodlažní provedení

- pro vstup/výstup cestujících dvoje dveře, přední široké min. 800 mm, druhé široké min. 1200 mm

- v případě předních dveří širších než 800 mm. zajistit samostatné ovládání předního křídla předních dveří

- zajištění autobusu proti neoprávněnému vniknutí a použití, přední dveře uzamykatelné, druhé dveře zajistitelné z prostoru pro cestující

- poptávkový systém otevírání dveří ovládaný zevnitř i vně prostoru pro cestující

- rozjezd vozu při otevřených dveřích blokovat (s funkcí nouzového dojetí)

- zasklení předních dveří se systémem zabraňujícím zamlžování

- vnější zpětná zrcátka elektricky vyhřívaná

- přední mlhová světla

- doplňková zadní světla v horní části karoserie (brzdová a směrová)

- vnější osvětlení s funkcí „ denního svícení“ využívající LED diod

interiér

- ve vozidle  minimálně 35 pevných sedadel pro cestující

- minimálně 5 sedadel zcela bezbariérově přístupných

- sedadla splňující podmínky pro provoz na  příměstských linkách do 50 km délky

- barevné provedení čalounění sedadel podléhá schválení zadavatelem

- místo určené pro přepravu kočárku nebo vozíku invalidních osob proti druhým dveřím a zapsané v TP

- výklopná/výsuvná mechanická plošina pro nástup/výstup vozíčkáře u druhých dveří

- protiskluzová podlahová krytina s možností mytí podlahy vyplachováním tlakovou vodou

- úložný prostor pro příruční zavazadla s pevným dnem minimálně nad polovinou počtu sedadel pro cestující

- plochy pro umístění tištěných informačních materiálů v interiéru mimo okna formou rámečku umožňující snadnou výměnu, počet rámečků min. 3 ks, v každém rámečku možnost umístění minimálně 2 ks rozměru A3 naležato

- sedadlo řidiče elektricky vyhřívané s hlavovou opěrkou

- v prostoru pracoviště řidiče uzamykatelná skříňka pro jeho osobní potřeby

- pracoviště řidiče oddělené od prostoru cestujících, zajištěna komunikace s cestujícím a úkony spojené s odbavováním

- klimatizované pracoviště řidiče nevyužívající chladícího efektu odpařování vody

- chladící box pro řidiče minimálně velikosti 1 x 1,5l PET, nezávislý na provozu klimatizace

- nezávislé topení využívající CNG

informační systém

- informační a odbavovací systém dle standardů Středočeské integrované dopravy (SID) a Pražské integrované dopravy (PID)

- vnější přední, boční a zadní elektronický zobrazovací panel, boční v prostoru mezi předními a druhými dveřmi

- LCD panel splňující funkci vnitřního dvouřádkového informačního panelu a zobrazovače času a pásma

- dva vnější elektronické zobrazovací panely umístěné v dolních rozích čelního okna zobrazující dvoumístné označení pořadí vozidla na lince, výška zobrazeného čísla 80 až 100 mm, panely nemontovat, kabely zakrýt záslepkou

- povelový přijímač pro nevidomé spolu s vnějším reproduktorem a příposlechovým reproduktorem řidiče

- zařízení komunikující s externím zařízením umožňujícím preferenci jízdy

- zařízení pro odbavování cestujících a výdej jízdenek odpovídající standardům SID a PID, včetně zásuvky na mince a bankovky a montáže v prostoru řidiče, zařízení a jeho umístění odsouhlasené zadavatelem

- zařízení umožňující akustické vyhlašování  zastávek

- kabeláž informačního systému pomocí sběrnice IBIS včetně přípravy pro montáž                   elektronických označovačů jízdenek u všech dveří, kabeláž ukončena v madlech, umístění odsouhlasit zadavatelem

- paralelní kabeláž ETHERNET, kabely do zařízení nepřipojovat

- zařízení pro přenos dat pomocí GPRS v kombinaci se systémem zjišťování polohy systémem GPS

agregáty a podvozek

- motor splňující minimálně evropské emisní normy EEV

- výkon motoru minimálně 145 kW

- vozidlo vybaveno tachografem

- automatická nebo robotizovaná převodovka

- systém ABS + ASR

- zastávková brzda

- funkce snížení výšky autobusu v zastávce – kneeling

- objem palivových nádrží umožňující dojezd min. 450 km v podmínkách zadavatele

- životnost palivových nádrží po dobu deklarované životnosti vozidla

- plnící hrdlo pro doplňování CNG v provedení NGV2

- přístup k plnícímu hrdlu s čidlem proti rozjezdu v otevřené poloze

## Autobus pro příměstský provoz nízkopodlažní do 13m, počet ks 6.

obecné technické podmínky

- dvounápravový dvoudveřový autobus s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG)

- délka autobusu od 11,5 m do 13 m

- kapacita vozidla max. 6 osob/m2

- celková obsaditelnost minimálně 80 cestujících

karoserie

- antikorozní úprava celého skeletu autobusu

- olakování karoserie bílé – RAL 9010

- celonízkopodlažní provedení

- pro vstup/výstup cestujících dvoje dveře, přední široké min. 800 mm, druhé široké min. 1200 mm

- v případě předních dveří širších než 800 mm. zajistit samostatné ovládání předního křídla předních dveří

- zajištění autobusu proti neoprávněnému vniknutí a použití, přední dveře uzamykatelné, druhé dveře zajistitelné z prostoru pro cestující

- poptávkový systém otevírání dveří ovládaný zevnitř i vně prostoru pro cestující

- rozjezd vozu při otevřených dveřích blokovat (s funkcí nouzového dojetí)

- zasklení předních dveří se systémem zabraňujícím zamlžování

- vnější zpětná zrcátka elektricky vyhřívaná

- přední mlhová světla

- doplňková zadní světla v horní části karoserie (brzdová a směrová)

- vnější osvětlení s funkcí „ denního svícení“ využívající  LED diod

interiér

- ve vozidle  minimálně 40 sedadel pro cestující, v tomto počtu nejvýše 2 sklopná sedadla

- minimálně 5 sedadel zcela bezbariérově přístupných

- sedadla splňující podmínky pro provoz na příměstských linkách do 50 km délky

- barevné provedení čalounění sedadel podléhá schválení zadavatelem

- místo určené pro přepravu kočárku nebo vozíku invalidních osob proti druhým dveřím a zapsané v TP

- výklopná/výsuvná mechanická plošina pro nástup/výstup vozíčkáře u druhých dveří

- protiskluzová podlahová krytina s možností mytí podlahy vyplachováním tlakovou vodou

- úložný prostor pro příruční zavazadla s pevným dnem minimálně nad polovinou počtu sedadel pro cestující

- plochy pro umístění tištěných informačních materiálů v interiéru mimo okna formou rámečku umožňující snadnou výměnu, počet rámečků min. 3 ks, v každém rámečku možnost umístění minimálně 2 ks rozměru A3 naležato

- sedadlo řidiče elektricky vyhřívané s hlavovou opěrkou

- v prostoru pracoviště řidiče uzamykatelná skříňka pro jeho osobní potřeby

- pracoviště řidiče oddělit od prostoru cestujících, zajistit komunikaci s cestujícím a úkony spojené s odbavováním

- klimatizované pracoviště řidiče nevyužívající chladícího efektu odpařování vody

- chladící box pro řidiče  minimálně velikosti 1 x 1,5l PET, nezávislý na provozu klimatizace

- nezávislé topení využívající CNG

informační systém

- informační a odbavovací systém dle standardů Středočeské integrované dopravy (SID) a Pražské integrované dopravy (PID)

- vnější přední, boční a zadní elektronický zobrazovací panel, boční v prostoru mezi předními a druhými dveřmi

- LCD panel splňující funkci vnitřního dvouřádkového informačního panelu a zobrazovače času a pásma

- dva vnější elektronické zobrazovací panely umístěné v dolních rozích čelního okna zobrazující dvoumístné označení pořadí vozidla na lince, výška zobrazeného čísla 80 až 100 mm, , panely nemontovat, kabely zakrýt záslepkou

- povelový přijímač pro nevidomé spolu s vnějším reproduktorem a příposlechovým reproduktorem řidiče

- zařízení komunikující s externím zařízením umožňujícím preferenci jízdy

- zařízení pro odbavování cestujících a výdej jízdenek odpovídající standardům SID a PID, včetně zásuvky na mince a bankovky a montáže v prostoru řidiče, zařízení a jeho umístění odsouhlasené odběratelem

- zařízení umožňující akustické vyhlašování  zastávek

- kabeláž informačního systému pomocí sběrnice IBIS včetně přípravy pro montáž elektronických označovačů jízdenek u všech dveří, kabeláž ukončena v madlech, umístění odsouhlasit zadavatelem

- paralelní kabeláž ETHERNET, kabely do zařízení nepřipojovat

- zařízení pro přenos dat pomocí GPRS v kombinaci se systémem zjišťování polohy systémem GPS

agregáty a podvozek

- motor splňující minimálně evropské emisní normy EEV

- výkon motoru minimálně  180 kW

- vozidlo vybaveno tachografem

- automatická nebo robotizovaná převodovka

- systém ABS + ASR

- zastávková brzda

- funkce snížení výšky autobusu v zastávce – kneeling

- objem palivových nádrží umožňující dojezd min. 450 km v podmínkách zadavatele

- životnost palivových nádrží po dobu deklarované životnosti vozidla

- plnící hrdlo pro doplňování CNG v provedení NGV2

- přístup k plnícímu hrdlu s čidlem proti rozjezdu v otevřené poloze

- rozjezd vozu při otevřených dveřích blokovat (s funkcí nouzového dojetí)

# Zvláštní technické podmínky

- Zadavatel požaduje podle § 46a ZVS, aby motory autobusů nabízených uchazečem splňovaly minimálně evropské emisní normy EEV.

# Jiné požadavky

- garantovaná životnost  v provozních podmínkách zadavatele minimálně 10 let, v nabídce uvést životnost časovou i průběhovou (km)

- zadavatel požaduje kompletní  záruku na 3 roky bez omezení počtu ujetých kilometrů

- po dobu trvání záruky bude zajištěna servisní služba NONSTOP s garancí zajištění opravy do 48 hodin

- uchazeč uvede časové a kilometrické termíny servisních prohlídek

- uchazeč uvede v přepočtu na jeden kilometr cenu za provádění servisních prohlídek v autorizovaném servisu včetně ceny náplní při plánovaných výměnách, cena bude neměnná po dobu trvání záruky (zadavatel předpokládá po dobu prvních tří roků ujetí 300 tis. km)

- uchazeč bude garantovat zadavateli, že v dílenských prostorách zadavatele s odpovídajícím bezpečnostním vybavením bude možné běžné servisní a opravářské úkony, které nesouvisí se zásahem do vysokotlaké části palivové soustavy, provádět bez snížení množství paliva v nádržích

- součástí dodávky a její ceny, samostatně pro dodávku uvedenou v čl 6.1 a samostatně uvedenou v čl 6.2,  bude zařízení pro detekci úniku plynu v počtu 1 ks

- součástí dodávky bude technická dokumentace, tj. dílenská příručka pro všechny agregáty, plán údržby, schéma elektroinstalace, vzduchové a plynové soustavy v elektronické podobě a SW pro diagnostiku

- součástí dodávky a její ceny, samostatně pro dodávku uvedenou v čl 6.1 a samostatně uvedenou v čl 6.2,  bude zaškolení 2 pověřených pracovníků zadavatelem pro provádění veškeré údržby a oprav

- uvedené požadavky musí být součástí návrhu smlouvy

# Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

- nabídka bude zpracována samostatně pro dodávku autobusů uvedenou v čl. 6.1. a samostatně pro dodávku autobusů uvedenou v čl. 6.2

- uchazeč může předložit nabídku pro obě dodávky nebo pouze pro jednu dodávku

- pro každou dodávku může uchazeč předložit pouze jednu nabídku

- nabídka bude zpracována v českém jazyce, jednotně podle pokynů uvedených v zadávací dokumentaci. Doručené nabídky nemohou být dále upřesňovány a doplňovány ústně ani písemně. Části nabídky, které nebudou dostatečně srozumitelné, nebo budou připouštět dvojí výklad, nebudou při hodnocení nabídek vzaty do úvahy

- nabídka bude zpracována v souladu se Zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (ZVZ) a doklady specifikovanými touto zadávací dokumentací

- součástí nabídky budou doklady a prohlášení uvedené v §68 odst.3 ZVS

- součástí nabídky bude  návrh kupní smlouvy a zadavatel si vyhrazuje právo jednat o jeho úpravě

- uchazeč podá nabídku v uzavřené obálce opatřené na uzavření podpisem uchazeče, případně razítkem, označené nápisem „Modernizace vozového parku ČSAD MHD Kladno a.s. – autobusy na CNG“ a výzvou „Neotvírat“. Na obálce bude uvedena adresa, na kterou odešle zadavatel oznámení v případě uplatnění § 76 odst. 6 a 7 ZVZ.

- stránky nabídky budou očíslovány, řádně spojeny způsobem neumožňujícím neoprávněnou manipulaci

- jako první bude samostatný krycí list nabídky obsahující specifikaci veřejné zakázky a nabídkovou cenu

- zadavatel si vyhrazuje právo změnit, doplnit, případně zrušit obchodní veřejnou soutěž, nebo odmítnout všechny nabídky

- zadavatel nepřipouští jiné varianty nabídek

- zadavatel nevrací podané nabídky

- zadavatel nebude hradit uchazeči žádné náklady vzniklé s účastí v této veřejné soutěži

- podáním nabídky souhlasí uchazeč s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 320/2001 Sb., O finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

# Lhůta a místo pro podání nabídky

- lhůta pro podání nabídek končí dne 16.9.2013 v 10,00 hod.

- při osobním podání předají uchazeči své nabídky v sídle společnosti zadavatele, Železničářů 885, 272 80 Kladno – Kročehlavy, v pracovních dnech od 8,00 hodin do 14,00 hodin, poslední den lhůty od 8,00 hod. do 10,00 hod. Při podání nabídek poštou musí být nabídky zaslány doporučeně na adresu zadavatele a za termín  převzetí se považuje datum a čas doručení zadavateli

- zadavatel neumožňuje podání nabídky pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje ve smyslu § 44, odst.3, písm. i) ZVS

# Otevírání obálek

- otevírání obálek bude zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání obálek

- otevírání obálek se zúčastní členové komise jmenované zadavatelem, dále se mají právo zúčastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek a zástupci Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy z titulu poskytovatele dotace na projekt reg.č.CZ.1.15/1.2.00/70.01529

# Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

- kalkulace bude v členění na dodávku dle čl 6.1, nebo dle čl. 6.2.

- kalkulace jednotlivé nabídky bude zpracována v cenách v Kč bez DPH a včetně DPH a jejím vyčíslení za jeden kus a za celý předmět veřejné zakázky v členění na dodávku dle čl 6.1, nebo dle čl. 6.2.

- nabídková cena v tomto členění bude uvedena na samostatném krycím listu nabídky.

- nabídková cena je nepřekročitelná.

# Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií

## Kritéria:

Hodnoceny budou pouze nabídky splňující přesně nebo minimálně požadavky uvedené v článku 6– Technické podmínky, v článku 7- Zvláštní technické podmínky  a v článku 8 – Jiné požadavky. Nabídky budou hodnoceny podle uvedených kritérií v sestupném váhovém pořadí:

Kritérium:					        		 		Váha:

- I. Celková nabídková cena						85

- II. Cena za provádění servisních prohlídek				10

- III. Autorizovaný servis a dodávka náhradních dílů v místě plnění	 5

## Popis způsobu hodnocení nabídek:

- hodnocení nabídek ke každé z dodávek dle čl. 6.1. a dle čl. 6.2. bude samostatně. U každé z obou dodávek bude vyhodnoceno pořadí samostatně

- ad I. Hodnocena bude celková cena za všechny nabízené autobusy v Kč bez DPH. Plnou bodovou hodnotu obdrží nabídky s nejnižší hodnotou, další hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu ve výši násobku 85 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce

- ad.II. Hodnocena bude v přepočtu na jeden kilometr cena za provádění servisních prohlídek v autorizovaném servisu včetně náplní při plánovaných výměnách, kterou bude uchazeč garantovat jako neměnnou po dobu prvních tří let provozu. Zadavatel předpokládá za tuto dobu ujetí 300 tis. km. Plnou bodovou hodnotu obdrží nabídky s nejnižší hodnotou, další hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu ve výši násobku 10 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

- ad III. Hodnocena bude vzdálenost od místa plnění v km. Plnou bodovou hodnotu obdrží nabídky s nejnižší hodnotou  (nejnižší možná hodnota je 1), další hodnocené nabídky získají hodnotu ve výši násobku 5 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Nabídky s hodnotou vzdálenosti 25 km a více nezískávají žádný bod.