Příloha č. 2 – 
Technická SPECIFIKACE, SERVIS, záruka

# A – DODÁVKA 1 ks CNC soustruhu

|  | PARAMETRY 1 ks CNC soustruHU – NUTNÉ |
| --- | --- |
|  | CNC soustružnické centrum s CNC řízenými osami | ANO (podmínkou) |
|  | Řídicí systém | ANO (podmínkou) |
|  | 2 vřetena typu A2-5 a 2 revolverové hlavy | ANO (podmínkou) |
|  | Možnost obrábění min. 2 nástroji současně – jak na obou vřetenech současně, tak i na každém vřetenu zvlášť | ANO (podmínkou) |
|  | CNC řízené osy X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2,C1, C2 | ANO (podmínkou) |
|  | C1-osa hlavního vřetene, plynulá interpolace včetně brzdy | ANO (podmínkou |
|  | Možnost indexování poloh horní revolverové hlavy | ANO (podmínkou) |
|  | Min. 12 pozic horní i spodní revolverové hlavy | ANO (podmínkou) |
|  | Funkce programování stroje i v uživatelském dialogu | ANO (podmínkou) |
|  | Synchronizace obou vřeten | ANO (podmínkou) |
|  | Monitorování zatížení a kontrola zlomení a životnosti nástrojů | ANO (podmínkou) |
|  | Synchronizace otáček vřetene a otáček rotačních nástrojů (funkce polygonování) | ANO (podmínkou) |
|  | Funkce koníka na revolverové hlavě | ANO (podmínkou) |
|  | Zákaznická makra | ANO (podmínkou) |
|  | Ethernet a USB komunikační rozhraní | ANO (podmínkou) |
|  | Automatické čištění hlavního vřetene vzduchem | ANO (podmínkou) |
|  | Automatické čištění protivřetena vzduchem a kapalinou | ANO (podmínkou) |
|  | Odebírací manipulátor dílů s pásovým dopravníkem pro odebírání z protivřetena | ANO (podmínkou) |
|  | Nízkotlaké čerpadlo chladicí kapaliny výkon min. 4 bar | ANO (podmínkou) |
|  | Vysokotlaké čerpadlo chladicí kapaliny výkon min. 7 bar | ANO (podmínkou) |
|  | Dopravník třísek | ANO (podmínkou) |
|  | Doprava, instalace a školení | ANO (podmínkou) |
| Uchazeč zde vyplní, zda nabízené stroje splňují všechny výše uvedené nutné požadavky: ……………… (doplňte ANO/NE) |

Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

|  | PARAMETRY 1 ks CNC soustruhu (VOLNÉ) | POŽADOVANÁ HODNOTA | DOPLŇTE VÁŠ ÚDAJ (Hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rozsah otáček hlavního vřetena | MAXIMÁLNÍ Min. 6000 ot./min. |  |
|  | Průměr tyče (hlavního vřetena) | MAXIMÁLNÍ Min. 36 mm |  |
|  | Průměr soustružení | MAXIMÁLNÍ Min. 190 mm |  |
|  | Délka soustružení | MAXIMÁLNÍ Min. 500 mm |  |
|  | Průměr tyče (protivřetena) | MAXIMÁLNÍ Min. 36 mm |  |
|  | Rozsah otáček protivřetena | MAXIMÁLNÍ Min. 6000 ot./min. |  |
|  | Pojezd osy X1 horní revolverové hlavy | MAXIMÁLNÍ Min. 80 mm |  |
|  | Pojezd osy Z1 horní revolverové hlavy | MAXIMÁLNÍ Min. 250 mm |  |
|  | Pojezd osy Y1 horní revolverové hlavy | MAXIMÁLNÍ Min. 45 mm (+/-25 mm) |  |
|  | Pojezd osy X2 spodní revolverové hlavy | MAXIMÁLNÍ Min. 80 mm |  |
|  | Pojezd osy Z2 spodní revolverové hlavy | MAXIMÁLNÍ Min. 250 mm |  |
|  | Pojezd osy Y2 spodní revolverové hlavy | MAXIMÁLNÍ Min. 45 mm (+/-25 mm) |  |

|  | SERVIS | POŽADOVANÁ HODNOTA | DOPLŇTE VÁŠ ÚDAJ (Hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Reakční doba technika – čas příjezdu servisního technika od nahlášení závady stroje v hodinách (v pracovních dnech s min. pracovní dobou 8 h) | MINIMÁLNÍ Max. 24 h |  |
|  | Cena servisní hodiny v Kč nebo Eur bez DPH | MINIMÁLNÍ Kč nebo Eur/hod |  |

|  | ZÁRUKA | POŽADOVANÁ HODNOTA | DOPLŇTE VÁŠ ÚDAJ (Hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Uveďte délku záruční doby (měsíce) | MAXIMÁLNÍ v rozmezí 12–36 měsíců | např. 24 měsíců |

……………………………………….

# Datum

…………………………………………………..

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče