Příloha č. 3 Zadávací dokumentace

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

„Dodavatel technologie mobilní kompostárny s technologií kompostování ve vacích pro město Újezd u Brna“

| Definice požadavku – parametr: | Požadavek zadavatele: | Nabízený parametr uchazečem: |
| --- | --- | --- |
| POHONNÁ A MANIPULAČNÍ JEDNOTKA - TRAKTOR se skládá: |
| Pohon všech 4 kol, schválený pro provoz na pozemních komunikacích | ANO | ANO / NE |
| Výkon motoru | min. 110 HP | [doplní uchazeč] |
| Emisní norma | min. EURO III B | [doplní uchazeč] |
| Vnější hlučnost traktoru při práci | max. 80 dB | [doplní uchazeč] |
| Objem palivové nádrže | min. 120 l | [doplní uchazeč] |
| Tlumič výfuku s koncovkou uchycen na sloupku kabiny | ANO | ANO / NE |
| Mechanická plně synchronizovaná převodovka | ANO | ANO / NE |
| Minimálně třístupňový násobič rychlosti | ANO | ANO / NE |
| Pojezdová rychlost | Max. 40 km/hod | [doplní uchazeč] |
| Elektrohydraulický reverzor pro změnu směru jízdy vpřed a vzad | ANO | ANO / NE |
| Kotoučové brzdy v olejové lázni na zadních kolech | ANO | ANO / NE |
| Přední hnaná náprava | ANO | ANO / NE |
| Samostatné pracovní hydraulické čerpadlo | min. 95 l/min. | [doplní uchazeč] |
| nezávislé páry vnější hydraulické okruhy vzadu | Min. 2 | [doplní uchazeč] |
| Zadní vývodový hřídel | min. PTO 3 úrovně otáček | [doplní uchazeč] |
| ČELNÍ NAKLADAČ se skládá: |
| Paralelogram nakladače | ANO | ANO / NE |
| Rychlé odpojení od traktoru | ANO | ANO / NE |
| Výška zdvihu v ose otočení | min. 3 650 mm | [doplní uchazeč] |
| Výška vyklopení | min. 2 600 mm | [doplní uchazeč] |
| Zvedací síla | min. 2 500 kg | [doplní uchazeč] |

| DRTIČ A MÍCHAČ se skládá: |
| --- |
| Pohon traktorem | ANO | ANO / NE |
| Objem násypky | min. 6 m3 | [doplní uchazeč] |
| 2 horizontální drtící a míchací šneky + 2 horizontální domíchavací šneky | ANO | ANO / NE |
| Drcení a kompostování do 8 cm | min. 8cm | [doplní uchazeč] |
| Přídavné zařízení k traktoru | ANO | ANO / NE |
| Kapacita | min. 30m3/hod | [doplní uchazeč] |
| Schváléní pro provoz na pozemních Komunikacích ČR | ANO | ANO / NE |
| Mobilita | ANO | ANO / NE |
| Vynášecí dopravníkový pás (výtlačný) | ANO | ANO / NE |
| PLNÍCÍ ZAŘÍZENÍ DO VAKŮ |
| Vlastní hydraulická nádrž | ANO | ANO / NE |
| Motor | min.14kw | [doplní uchazeč] |
| Délka sýpky 1,5 m | ANO | ANO / NE |
| Pohon naftový motor | ANO | ANO / NE |
| Dvoučinný 3 stupňový hydr.válec | ANO | ANO / NE |
| Průměr vaku 1,5 m | ANO | ANO / NE |
| Přepravní rychlost 20 km/hod | ANO | ANO / NE |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ ŘÍZENÉHO KOMPOSTOVÁNÍ se skládá: |
| Vzduchovací perforovaná hadice 600 m, perforace po obvodu, Ø 100 mm | ANO | ANO / NE |
| Plastový vak 600 m, pr. 1,5m , tloušťka 2µm, UV stabilizovaná | ANO | ANO / NE |
| Plastové ventily pro regulaci průběhu procesu kompostování 10 ks | ANO | ANO / NE |
| Hadicové spojky 10 ks | ANO | ANO / NE |
| Vzduchové zařízení pro 2 vaky Ventilátor vč. manipulačního obalu | ANO | ANO / NE |
| Vibrační prosévací síto |
| Rozměry síta | min.120x120 | [doplní uchazeč] |
| Třídění | na min. dvě frakce | [doplní uchazeč] |
| Rozměr ok síta | min.40 x 40 | [doplní uchazeč] |
| Výkon | min. 5-15 m3/hod | [doplní uchazeč] |
| MĚŘÍCÍ A VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA – MINITOROVÁNÍ PROCESU – BEZDRÁTOVÝ TEPLOMĚR A VLHKOMĚR S DIGITÁLNÍM ZÁZNAMEM se skládá: |
| Přijímač, trubkový teplotní & vlhkostní senzor s integrovaným vysílačem | ANO | ANO / NE |
| Přenosová frekvence 433 MHz | ANO | ANO / NE |
| Bezdrátová komunikace | ANO | ANO / NE |
| USB přijímač autarktický | ANO | ANO / NE |
| Počítač Přenosný počítač – notebook | ANO | ANO / NE |
| Software Přídavný program k záznamníku. Možnost rozesílání dat e-mailem, typ Messenger software | ANO | ANO / NE |
| MONITOROVACÍ SYSTÉM, PŘENOS DAT se skládá: |
| Vpichová sonda | ANO | ANO / NE |
| Digitální záznam teploty a vlhkosti | ANO | ANO / NE |
| Digitální datalogger v sondě | ANO | ANO / NE |
| Přenos dat ze senzoru ‚vysílač na přijímač | ANO | ANO / NE |
| USB přijímací modul | ANO | ANO / NE |
| Možnost variabilního množství senzorů – | do 50ks | [doplní uchazeč] |
| Hlášení kritických stavů procesu | ANO | ANO / NE |
| NOTEBOOK se skládá: |
| Notebook je určen pro užití software k definici vstupních poměrů C:N vstupních surovin a dále pro příjem a vyhodnocení přenesených dat z modulu | ANO | ANO / NE |
| SOFTWARE, LICENCE PATENTU se skládá: |
| Software pro vytváření směsi určené ke kompostování | ANO | ANO / NE |
| Software pro vyhodnocování stavu procesu kompostování – vyhodnocení dat z THE-12 | ANO | ANO / NE |
| Patent – zpracováno biologicky rozložitelného odpadu | ANO | ANO / NE |
| SYPAČ – ROZMETADLO PRO APLIKACI FINÁLNÍHO KOMPOSTU se skládá: |
| Zapojení za traktor | ANO | ANO / NE |

Poznámka:

Odpověď ANO/NE je údajem vyjadřujícím splnění požadavků na technickou specifikaci, v ostatních bodech je pro hodnocení nutné doplnit číselnou hodnotu.

V [doplní uchazeč] dne [doplní uchazeč] 2015

………………………………………….

[doplní uchazeč]

osoba oprávněná jednat / podpis / razítko