Podklady pro vypracování cenové nabídky – oprava oplocení zámeckého parku při ulici Cukrovarská

Jedná se o oplocení zámeckého parku, které je tvořeno ocelovými výplněmi  s nosnými ocelovými sloupky zabetonovanými do cihelné podezdívky. Podezdívka je začištěna betonovými monolitickými hlavami. V krajních částech je oplocení ukončeno plotovou zdí z plných cihel, vyztuženou zděnými sloupky. Součástí oplocení jsou servisní vrata a branka pro pěší.

Oplocení vykazuje lokálně opadanou omítku v rozsahu cca 25%, místy destrukci zdiva (5%) a loupající se fasádní nátěr. Hlavy podezdívky jsou popraskané, místy upadané. Oprava bude provedena v rozsahu zednických oprav a kompletní výměny plotových výplní, včetně výměny servisních vrat, branky pro pěší do parku a branky k objektu zámku, spolu s vjezdovou bránou na zpevněnou ploch před budovou zámku. U branky k objektu bude provedena lokální oprava ostění. Plotové výplně, branky, brána a vrata budou provedeny z ocelových profilů popřípadě z profilů z lehkých slitin, žárově pozinkovaných s práškovým lakováním.

Vzhled by měl odpovídat povaze účelu oplocení zámeckého parku a umístění u budovy zámku. Barva omítky a plotových výplní bude upřesněna zadavatelem.

Celková délka oplocení      127 m

zděná část (pravá)  - celkem     dl. 6 m, výška 2,0 m

zděná část (levá)     -  celkem    dl. 26 m, výška 2,0 m + dl. 3,8 m, výška 0,8 m

- zednické opravy pohledové strany do ulice

-     oklepání nesoudržných částí a vyspravení zdiva 30%

- oškrabání loupající se omítky (levá část) 100%

- oprava ostění u branky k objektu cca 1,5 m2

- přetažení prasklin armovací síťkou (perlinkou) 100%

- nová omítka probarvená (barva dle investora) 100%

- zednické opravy do parku

- oklepání nesoudržných částí a vyspravení 30%

- přetažení prasklin armovací síťkou (perlinkou) 100%

- nová omítka probarvená (barva dle investora) 100%

Plotové zděné sloupky – celkem 16 ks

- 14 ks  0,5 m x 0,5 m, výška 9 x 1,75 m, 2 x 1,90 m, 3 x 2,0 m

- 2 ks    0,6 m x 0,6 m, výška 1,90 m

- zednické opravy

- oklepání nesoudržných částí a vyspravení 30%

- doplnění hlav sloupků 0,6 m x 0,6 m - 3x

- 2 sloupky z režného zdiva 0,6 m x 0,6 m x 1,9 m nově omítka 100%

- nová omítka probarvená (barva dle investora) 100%

Podezdívka - celkem    dl. 80,5 m, výška  0,1 m – 0,5 m, průměr 0,4 m

- zednické opravy

- opravy betonových hlav š. 0,5 m 50%

- oklepání nesoudržných částí a vyspravení 40%

- nová omítka probarvená (barva dle investora) 100%

Plotové ocelové výplně - celkem dl. 80,5 m, výška 1,15 m

- stávající 9 x 6,2 m

- stávající 2 x 1,6 m

- stávající 1 x 2,3 m

- stávající 1 x 5,05 m

- stávající 1 x 5,9 m

- stávající 1 x 3,05 m

- plotové ocelové otvory – celkem 4x

- stávající vrata (servisní) do parku dl. 4,8 m, v. 1,65 m

- stávající branka pro pěší do parku dl. 2,0 m, v. 1,65 m

- stávající branka k objektu zámku dl. 1,0 m, v. 1,95 m

- stávající brána k objektu zámku dl. 3,0 m, v. 2,95 m

- oprava bude provedena výměnou za plotové výplně s novými sloupky zabetonovanými do zděné podezdívky s ozdobným zakončením (výběr bude proveden na základě předložených návrhů)

-     materiál bezúdržbový z ocelových profilů nebo lehkých slitin

- žárové pozinkování s práškovým lakováním

- spoje provedeny sváry nebo nýtováním

Ke konečné ceně díla bez DPH bude připočtena rozpočtová rezerva 10%.