Tabulka splnění technické specifikace
K VZ č.j. A-42/2015 „Technika k omezení prašnosti 2015 “

Zadávací řízení je realizované k projektu OPŽP:

„Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Lipnice nad Sázavou “. ID projektu: 228465434.

V případě splnění zakroužkujte „ano“ a škrtněte „ne“.

Základní technická charakteristika traktoru :

| Pohonná jednotka |  |
| --- | --- |
| Vznětový motor s elektronickým vstřikováním paliva | ANO - NE |
| jmenovitý výkon motoru 60-75kW | ANO - NE |
| převýšení točivého momentu minimálně 30% | ANO - NE |
| hodnota maximálního točivého momentu min. 330 Nm | ANO - NE |
| emisní norma min. TIER 4A | ANO - NE |

| Převodovka a nápravy |  |
| --- | --- |
| minimální počet převodových stupňů vpřed 20/ vzad 20 | ANO - NE |
| převodovka vybavena možností řazení plazivých rychlostí | ANO - NE |
| elektrohydraulický reverz pojezdu | ANO - NE |
| pojezdová rychlost min. 40km/hod. | ANO - NE |
| 100% uzávěrka předního i zadního diferenciálu | ANO - NE |
| pohon obou náprav, zapínatelný z kabiny traktoru | ANO - NE |

| Vývodová hřídel zadní |  |
| --- | --- |
| rychlost PTO 540/540E a 1000/1000E ot/min | ANO - NE |
| elektro-hydraulické zapínání PTO | ANO - NE |
| Hydraulika |  |
| výkon hydraulického čerpadla min. 50 l/min | ANO - NE |
| minimálně 3 zadní hydraulické okruhy | ANO - NE |
| minimálně 2 střední hydraulické okruhy | ANO - NE |
| regulace průtoku | ANO - NE |
| beztlaký zpětný okruh | ANO - NE |
| zadní tříbodový závěs - zvedací síla min.3500kg | ANO - NE |
| přední tříbodový závěs pro možnost nesení přídavné nádrže na vodu - zvedací síla min.1800kg | ANO - NE |
| zadní i přední tříbodový závěs vybaven rychloupínacími koncovkami | ANO - NE |
| Brzdy |  |
| vzduchové brzdy pro přívěs - dvouokruhové a jednookruhové | ANO - NE |
| Kabina |  |
| přední a zadní pracovní světlomety | ANO - NE |
| homologované sedadlo spolujezdce | ANO - NE |
| vzduchem odpružené sedadlo řidiče | ANO - NE |
| výstražný maják min. 1 ks | ANO - NE |
| topení a klimatizace | ANO - NE |
| přední a zadní stírač oken | ANO - NE |
| příprava pro rádio | ANO - NE |
| seřiditelný volant | ANO - NE |

| Rozměry |  |
| --- | --- |
| šířka traktoru max 2,2m | ANO - NE |
| délka traktoru max 4,25m (bez předního tříbodového závěsu) | ANO - NE |
| Ostatní |
| závěs pro připojení vozidla (vlek) | ANO - NE |
| vybavení dle platné vyhlášky pro provoz na pozemních komunikacích | ANO - NE |
| odpojovač baterie | ANO - NE |
| návod v češtině | ANO - NE |
| zaškolení dvou členů obsluhy | ANO - NE |

Základní charakteristika taženého zametače :

| tažený zametač s odsáváním určený pro úklid znečistěných komunikací | ANO - NE |
| --- | --- |
| pohon hydraulického okruhu je pomocí samostatného čerpadla ovládaného ze samostatné konzole traktoru | ANO - NE |
| přepravní rychlost max. 40 km/hod. | ANO - NE |
| Rozměry taženého zařízení: | ANO - NE |
| max. šířka zařízení - 2.200 mm | ANO - NE |
| max. délka zařízení - 3.500 mm | ANO - NE |
| max. výška zařízení - 2.200 mm | ANO - NE |
| Zametací agregáty: |  |
| dva talířové kartáče s průměrem min. 800 mm | ANO - NE |
| plynulá regulace otáček + pneumatická brzdná soustava | ANO - NE |
| pohon je zajištěn hydraulikou | ANO - NE |
| kartáče hydraulicky zvedány a spouštěny s mechanickým nastavením pracovní polohy | ANO - NE |
| podtlakový systém nasávání nečistot (včetně hrubých nečistot) | ANO - NE |
| nádrž na nečistoty o užitném objemu min. 2 m3 s možností hydraulického vyklopení do výšky min. 165 cm. | ANO - NE |
| zametací šířka min. 1800 mm | ANO - NE |
| výkon čištění min. 13.200 m2/hod. | ANO - NE |
| přídavná sací hadice s minimálním Ø (průměrem) 120 mm a dosahem min. 2,5 m s jednoduchou možností připojení na zásobník stroje | ANO - NE |
| Zásobník na smetky: |  |
| minimální užitný objem zásobníku 2 m3. | ANO - NE |
| provedení zásobníku a separačního síta z kvalitního materiálu (např. nerez) | ANO - NE |
| Vodní systém: |
| skrápění vodou sací hubice a sací šachty | ANO - NE |
| skrápění vodou všech zametacích agregátů | ANO - NE |
| minimální objem nádrží/e na skrápěcí a zvlhčovací vodu 240l s kontrolou hladiny + rozšíření vodní nádrže v případě potřeby | ANO - NE |
| kropení ovládané elektricky vlastním čerpadlem | ANO - NE |

Upozornění:

Uchazeči musí splnit všechny zde uvedené technické parametry. Nesplnění jakéhokoliv z požadovaných parametrů znamená vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. (Pokud je požadavek zadavatele na technický parametr nastaven "ANO" a uchazeč uvede "NE", bude nabídka vyřazena.)

Potvrzuji správnost:

Jméno a příjmení osoby oprávněné

jednat za uchazeče + podpis