Příloha č. 4

# TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| 1. zakázka |
| --- |
| Název: | Svoz bioodpadů a technické vybavení kompostárny v obci Lipová |
| Typ zakázky: | Zakázka na dodávku |
| Druh výběrového řízení: | Zadávací řízení pro podlimitní zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a zadanou v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory z programu Operačního programu Životní prostředí. |

| 2. Zadavatel |
| --- |
| Název: | Obec Lipová |
| Sídlo / místo podnikání: | Lipová 48, 763 21 Slavičín |
| IČ: | 46276084 |
| DIČ: | CZ46276084 |
| Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností: | ALNIO Group s. r. o., Smetanova 284/13, Brno, 602 00 (osoba pověřená výkonem zadavatelských činností) |

| 3. UCHAZEČ |
| --- |
| Název: |  |
| Sídlo / místo podnikání: |  |
| IČ: |  |
| DIČ: |  |
| Kontaktní osoba: |  |
| Tel./fax: |  |
| E-mail: |  |

Tímto dokumentem zadavatel stanovuje závazné technické podmínky zadávací dokumentace, které jsou v následující tabulce vymezeny jako požadované technické parametry uvedené v prvním sloupci. Každý technický parametr má vylišenou minimální úroveň hodnoty (viz. druhý sloupec tabulky), jejíž nedodržení bude považováno za nesplnění technických podmínek. Uchazeč o zakázku v tabulce doplní k jednotlivým parametrům jím nabízené hodnoty ve třetím sloupci.

Návod k vyplnění:

- V následující tabulce vyplňte požadované hodnoty ve třetím, prázdném sloupci a to 
ve všech řádcích.

- Hodnoty uvádějte v předepsaných jednotkách, které jsou uvedeny ve druhém sloupci 
u požadovaných hodnot (např. m, mm, kW).

- Nabízené hodnoty je nutné vyjádřit jednoznačně a v absolutních hodnotách, nikoliv relativně ani v rozmezí hodnot (např. „min. - max.“); případné relativní vyjádření je nutné patřičně zdůvodnit.

- V řádcích, kde je uvedena požadovaná hodnota „ANO“, uveďte ANO či NE podle skutečnosti.

| 4. TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ (A. TECHNIKA PRO SVOZ A SEPARACI BRO) |
| --- |
| HÁKOVÝ NOSIČ KONTEJNERŮ |
| Označení |
| Uveďte obchodní označení / model / typ |  |
| Požadovaný technický parametr: | Požadovaná hodnota: | Nabízená hodnota: |
| hákový mechanismus | ANO |  |
| počet náprav | min. 1 |  |
| nosnost | min. 6 000 kg |  |
| maximální pojezdová rychlost | min. 25 km/h |  |
| uchycení náprav – tuhé | ANO |  |
| mechanická blokace kontejneru | ANO |  |
| maximální úhel vykládky | min. 50° |  |
| pracovní tlak | min. 15 MPa |  |
| výška háku | min. 1 000 mm |  |

| TRANSPORTNÍ KONTEJNER |
| --- |
| Označení |
| Uveďte obchodní označení / model / typ |  |
| Požadovaný technický parametr: | Požadovaná hodnota: | Nabízená hodnota: |
| plná kompatibilita s nosičem kontejnerů | ANO |  |
| délka kontejneru vnitřní | min. 3 500 mm |  |
| šířka kontejnerů vnitřní | min. 2 000 mm |  |
| výška kontejnerů vnitřní | min. 700 mm |  |
| tloušťka podlahy | min. 3 mm |  |
| tloušťka stěn | min. 2 mm |  |
| profil rámu | min. 140 mm |  |
| háčky po obvodu minimálně u 2 ks kontejneru | ANO |  |
| zadní vrata otevíratelné | ANO |  |
| bočnice sklopné minimálně u 3 ks kontejneru | ANO |  |
| objem | min. 6 m3 |  |
| počet ks | 5 ks |  |

| DOMOVNÍ KOMPOSTER |
| --- |
| Označení |
| Uveďte obchodní označení / model / typ |  |
| Požadovaný technický parametr: | Požadovaná hodnota: | Nabízená hodnota: |
| objem | min. 400 l |  |
| materiál: plast (regenerát HDPE) | ANO |  |
| vrchní plnění | ANO |  |
| víko se zajištěním | ANO |  |
| nádoba bez dna | ANO |  |
| dva vyprazdňovací otvory naproti sobě | ANO |  |
| dostatečný přívod vzduchu | ANO |  |
| rozměry základny | min. 80x80 cm |  |
| výška | min. 80 cm |  |
| počet ks | 130 ks |  |

| ŠTĚPKOVAČ |
| --- |
| Označení |
| Uveďte obchodní označení / model / typ |  |
| Požadovaný technický parametr: | Požadovaná hodnota: | Nabízená hodnota: |
| přípojný za traktor | min. 30 k |  |
| maximální průměr vkládaného materiálu | min. 80 mm |  |
| velikost štěpky | max. 80 mm |  |
| hodinový výkon | min. 5 m3 |  |

| 5. TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ (B. TECHNICKÉ VYBAVENÍ KOMPOSTÁRNY) |
| --- |
| TRAKTOR |
| Označení |
| Uveďte obchodní označení / model / typ |  |
| Požadovaný technický parametr: | Požadovaná hodnota: | Nabízená hodnota: |
| počet válců | min. 4 |  |
| výkon motoru | min. 70 kW |  |
| pohon všech kol 4x4 | ANO |  |
| převodovka plně synchronizovaná, reverzační, elektrohydraulická | ANO |  |
| řazení pod zatížením | min. 3 stupně |  |
| počet převodových stupňů vpřed / vzad | min. 24 / 24 |  |
| tříbodový závěs kategorie II | ANO |  |
| zadní vývodová hřídel s volitelnými otáčkami a s výměnnými koncovkami | 540 ot/min. nebo 1 000 ot/min. |  |
| hydraulické čerpadlo o výkonu | min. 50 l/min. |  |
| zvedací síla | min. 40 kN |  |
| vnější vývody hydrauliky | min. 6+1 koncovek |  |
| venkovní ovládání tříbodového závěsu | ANO |  |
| přední pneumatiky o průměru | min. 12,4 R – 24 |  |
| zadní pneumatiky o průměru | min. 16,4 R – 34 |  |
| brzdy přívěsu – jedno i dvouhadicové vzduchové | ANO |  |
| stavitelný závěs s automatickou hubicí + agrohák | ANO |  |
| závěs pro jednonápravový přívěs | ANO |  |
| uzávěrka diferenciálu přední a zadní nápravy | ANO |  |
| přední náprava – neodpružená, bržděná brzdami v reduktoru kol | ANO |  |
| podvozek – portálový typ zadní nápravy | ANO |  |
| brzdy provozní – mokré diskové, hydraulicky ovládané | ANO |  |
| brzdy parkovací – mechanicky ovládané | ANO |  |
| kabina s manuální klimatizací | ANO |  |
| vzduchem odpružené sedadlo řidiče s loketní opěrkou | ANO |  |
| sedadlo spolujezdce s bezpečnostním pásem | ANO |  |
| sklopný a výsuvný sloupek volantu | ANO |  |
| rádio | ANO |  |
| výstražný maják | ANO |  |
| pracovní světlomety vpřed / vzad | min. 2 páry vpřed / 1 pár vzad |  |
| sada závaží zadních kol – odnímatelné 2x 250 kg | ANO |  |

| ČELNÍ NAKLADAČ |
| --- |
| Označení |
| Uveďte obchodní označení / model / typ |  |
| Požadovaný technický parametr: | Požadovaná hodnota: | Nabízená hodnota: |
| plná kompatibilita s nabízeným traktorem | ANO |  |
| výsypná výška | min. 2 500 mm |  |
| nakládací výška | min. 3 000 mm |  |
| vyklápěcí úhel nahoře | min. 65° |  |
| zaklápěcí úhel dole | min. 45° |  |
| výložník s paralelogramem s tlumením rázů | ANO |  |
| ovládání pomocí joysticku z kabiny | ANO |  |
| nakládací lopata na sypké materiály | ANO |  |
| nosnost na nakládací lopatě | min. 1 500 kg |  |
| tři funkce čelního nakladače | ANO |  |

Upozornění:

Uchazeč svým podpisem stvrzuje, že parametry, které doplnil ve výše uvedené tabulce jsou závaznou součástí jeho nabídky a je si vědom skutečnosti, že zadavatel bude podle nich posuzovat prokázání splnění zde stanovených technických podmínek, které jsou závazné 
a jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

V případě nesplnění technických podmínek bude zadavatel oprávněn nabídku vyřadit 
a uchazeče vyloučit z další účasti ve výběrovém řízení.

V případě, že na jiném místě nabídky budou uvedeny údaje, které by mohly zadavatele uvést v omyl nebo které budou v rozporu s uchazečem doplněnými údaji v této příloze, zadavatel upozorňuje, že pro účely posouzení splnění technických podmínek budou rozhodující údaje uvedené uchazečem v této příloze.

| 6. Oprávněná osoba za UCHAZEČE: |
| --- |
| Titul, jméno, příjmení: |  |
| Funkce: |  |
| Podpis (razítko): |  |
| Datum: |  |