Příloha č. 2 Zadávací dokumentace

Technická specifikace technologického zařízení

„Pořízení stroje na čištění komunikací pro obec Úžice“

1. Víceúčelový stroj včetně příslušenství

| Popis | Splněno ANO/NE | Nabízený parametr |
| --- | --- | --- |
| Motor dieselový |  | ---------------------- |
| Výkon motoru - min. 35 HP |  | Výkon: |
| Nádrž – min. 35 l |  | Objem: |
| Kabina s jedním sedadlem, vybavená otopným systémem, klimatizací, mechanicky odpružené sedadlo včetně výbavy pro provoz na pozemních komunikacích a majáku |  | ---------------------- |
| Pohon pojezdu hydrostatický na 4 kola |  | ---------------------- |
| Pohon nástaveb hydraulický |  | ---------------------- |
| Šířka stroje – max. 1100 mm |  | Šířka: |
| Výška stroje – max. 2000 mm |  | Výška: |
| Vnější poloměr otáčení – max. 1650 mm |  | Poloměr: |
| Hmotnost stroje – max. 1000 kg |  | Hmotnost: |
| Barva bílá |  | ---------------------- |
| Tažné zařízení s koulí, schváleno pro silniční provoz |  | ---------------------- |
| Zvuková signalizace zpátečky |  | ---------------------- |
| Kamera monitorující prostor za strojem |  | ---------------------- |
| Náhradní kolo |  | ---------------------- |
| Sněhové řetězy |  | ---------------------- |
| Nezávislá regulace otáček kartáčů |  | ---------------------- |
| Hydraulický lis na podélné lisování PET lahví včetně držáku na plastové pytle, vč. 50 ks plastových pytlů o objemu min. 120 l, váha lisu min. 20 kg (foto doložit v nabídce) |  | Hmotnost: |
| Velký technický průkaz |  | ---------------------- |
| Zametací nástavba |  |  |
| Počet kartáčů – min. 3 ks |  | Počet: |
| Přídavný kartáč včetně trysky zkrápění |  | ---------------------- |
| Šířka záběru - min. 1650 mm |  |  | Šířka: |
| Pohon kartáčů hydrostatický |  | ---------------------- |
| Objem sběrné nádoby – min. 500 l |  | Objem: |
| Objem nádrže na vodu – min. 100 l |  | Objem: |
| Sací nástavba včetně ruční hadice, délka – min. 5 m |  | Délka: |
| Výška výsypu – min. 1,3 m |  | Výška: |
| Vysokotlaká mycí jednotka s hadicí délka – min. 6 m |  | Délka: |
| Přídavná nádoba na 4 kolečkách o objemu 390-410 l vyrobená dle EN 840 o váze max. 25 kg s nosností min. 180 kg s možností vyklápění na standartních vyklápěcích svozových vozidel |  | ---------------------- |
| Návod na obsluhu a údržbu a katalog náhradních dílů v ČJ |  | ---------------------- |
| Čelní žací lišta | Splněno ANO/NE | Nabízený parametr |
| Rotační sekačka pro sběr trávy se záběrem – min. 1,2 m |  | Záběr: |
| Kit pro uzavření sekačky pro sběr trávy |  | ---------------------- |
| Mulčovací kit |  |  | ---------------------- |
| Sekání přerostlé a silné trávy se záběrem – min. 1,2 m |  | Záběr: |
| Vertikální sada nožů na provzdušňování trávníku se záběrem – min. 1,15 m |  | Záběr: |
| Horní filtr |  | ---------------------- |
| Přídavné závaží při použití bez zadní nástavby |  | ---------------------- |
| Systém sběru trávy |  |  |
| Nástavba pro sběr trávy včetně filtrační mřížky s otvory - min. 5 mm |  | Počet mm: |
| Ruční sací hadice, délka – min. 6 m |  | Délka: |
| Filtrační mříž s většími otvory min. 10 mm k výměně mřížky základní |  |  | Počet mm: |
| Plastový panel před filtrační mříž, zabraňující zanesení filtru vlhkou trávou |  | ---------------------- |

PZN:

Požadovaná specifikace:

- zadavatelem požadovaná a zvolená na základě průzkumu trhu, neměnná.

Hodnota nabízeného stroje:

- uchazeč doplní a doloží hodnoty nabízeného typu.

Splněno ANO / NE:

- uchazeč doplní nebo vybere, dle porovnání nabízených skutečností v závislosti na požadavcích zadavatele.