Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci

Technická specifikace pro pořízení 1 kusu požárního automobilu

Požadované technické parametry

Podvozek:

- dvounápravové šasi s pohonem obou náprav vybavené uzávěrkami diferenciálu minimálně na zadní nápravě a mezinápravovém diferenciálu – pokud bude na vozidle použit

- rozvor					3750 mm

- celková hmotnost vozidla		7000 kg

- min. měrný výkon motoru		18,5  kW/1000 kg

- max. celková délka vozidla		6500 mm

- max. celková šířka vozidla		2100 mm

- mechanická šestistupňová převodovka

- motor, splňující předepsanou normu dle platné legislativy,

- ABS, ASR,

- maska chladiče a olejová vana jsou kryty ochranným štítem,

- kombinované tažné zařízení ISO50 a DIN 40, 13 - ti pólová zásuvka 12 V,

- lanový naviják zabudovaný v přední masce vozidla o minimální tažné síle 30 kN, vybavený odpojovačem napájení,

- rezervní kolo bude umístěno na rámu vozidla v jeho zadní části,

Kabina:

- kabina řidiče je nesklopná, trojmístná, na pravé straně kabiny vybavena čtecí lampičkou 12 V.

- kabina pro řidiče a kabina pro osádku je nad úrovní opěradla sedačky propojena, čímž tvoří jednu prostorovou jednotku,

- kabina pro osádku je šestimístná a je součástí nástavby,

- vnitřní délka kabiny pro osádku je 1500 mm

- v kabině pro osádku jsou integrovány dvě řady sedadel umístěné proti sobě, přední řada sedadel je sklopná, pod zadní řadou je vytvořen úložný prostor se zásuvkou na 12 V, kabina pro osádku je zateplená, izolovaná,

- kabina osádky je na každé straně vybavena dveřmi s oboustranným zavíráním a oknem. Těsnění dveří je dvojité, ve dvou rovinách.

- kabina osádky je opatřena protiskluzovou podlahou,

- kabina osádky je vybavena nezávislým topením,

- v kabině osádky jsou úchytné prvky pro uložení dvou kusů radiostanic, a dvou kusů ručních svítilen survivor s dobíjením,

- v kabině řidiče jsou úchytné prvky pro uložení dvou kusů radiostanic s dobíjením, a dvou kusů ručních svítilen survivor s dobíjením,

Elektrovýzbroj:

- světla do mlhy,

- akumulátorové baterie 110 Ah,

- přípojka pro dobíjení akumulátorů je umístěná na levé straně řidiče, systém je dvouokruhový – pro akumulátory podvozku a dobíjení požární stříkačky, přípojky budou v magnetickém provedení opatřené krytkou, výrobce dodá odpovídající protikusy,

- nepřímé osvětlení vnitřních prostorů LED lištami,

- integrované LED osvětlení nástupních schůdků,

- dva úzkoprofilové kompaktní pracovní LED světlomety na každé straně vozidla a v zadní části nástavby,

- úložné prostory pro požární příslušenství jsou osvětleny LED světly,

- osvětlení v kabině osádky bude v provedení LED ovládané manuálně.

- na kabině řidiče LED rampa, se sirénou umožňující i reprodukci mluveného slova,

- doplňková výstražná LED světla (2 ks ochranný rám, případně maska chladiče, 2 ks zadní část nástavby a po 1 ks na bocích vozidla a zpětných zrcátkách),

- oranžová výstražná alej v provedení LED,

- uchazeč zabuduje 1 ks vozidlové analogové radiostanice s anténou (napájení RDST 12 V jištěné pojistkou 15A, přídavný reproduktor v prostoru osádky a anténní svod),

- Střecha nástavby bude osvětlena LED světly ovládané spínačem na zadní straně nástavby, do jedné úložné schrány na střeše nástavby bude vyvedeno napájení +, -. Kabel bude ukončen uvnitř bedny u horní hrany, tento vývod napájení bude trvale pod napětím, nezávisle na spínací skříňce. Odtud bude provedeno propojení dvoužilovým kabelem do druhé bedny ukončené stejným způsobem.

- Na pravé straně, přes celou délku nástavby bude instalovaná ručně ovládaná markýza,

- Záznamová kamera do auta s parametry: rozlišení nejméně FullHD, záznam na paměťovou kartu s kapacitou minimálně 32 GB, nejméně noční svícení, úhel záběru minimálně 120 °. Kamera se automaticky zapíná s nastartováním vozidla a vypíná se automaticky při vypnutí motoru. Kamera je zapojena přes samostatnou přípojku na elektrickou soustavu vozu

Další požadavky:

- s podvozkem dodána povinná výbava podvozku dle vyhl. č. 341/2002 Sb.

- provedení a vybavení požárního vozidla (podvozku i nástavby) splňující požadavky vyhlášky č. 341/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MV č. 35/2007 Sb. ve znění vyhlášky MV č. 53/2010 Sb.

- Pro barevnou úpravu TA je použita bílá barva RAL 9010 a červená barva RAL 3000. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie CAS v celé její délce.

- V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „ŽABČICE“.

- Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.

- Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

Nástavba:

- vyrobená z hliníkových profilů,

- potažená AL plechem síly 2 mm, umístěná na roznášecím, pomocném, hliníkovém, roznášecím rámu,

- střecha nástavby je podélně snížená ve střední části pro uložení žebříku, 2ks beden na ženijní materiál, savic, přejezdových můstků a ostatního požárního příslušenství,

- střecha je pochozí, protiskluzová,

na zadní stěně nástavby je integrován pneumatický osvětlovací stožár (pohon s el. kompresorem) s dálkově ovládanými světlomety LED (2 ks) o minimálním celkovém výkonu   250 W. Stožár musí být možno napájet z elektrické soustavy vozidla i z externího zdroje. Výška osvětlovacího stožáru bude minimálně 7 metrů. Pro výstup na střechu vozidla je v zadní části umístěn výklopný hliníkový žebříček,

- spodní hrana nástavby je ve stejné výšce jako spodní hrana kabiny řidiče,

- bok nástavby tvoří souvislou plochu odpovídající požadavkům na zábrany proti podjetí, vklínění,

- rohy a vnější hrany, kromě spodních, mají min. poloměr 45 mm,

- zadní část je určena pro uložení požárního příslušenství, nádrže na vodu a vysokotlakého vodního čerpadla,

- po bocích vozidla jsou 4 schrány pro uložení požárního příslušenství přístupné pomocí hliníkových eloxovaných roletek s průběžným tyčovým madlem,

- zadní úložný prostor je přístupný pomocí výklopných dvířek,

- všechny schrány pro uložení požárního příslušenství jsou uzamykatelné jedním klíčem,

- požární příslušenství je v jednotlivých úložných prostorech uloženo ve stavebnicovém hliníkovém systému s výsuvy a výklopy dle potřeby,

- vysokotlaké vodní čerpadlo a elektrocentrála jsou uloženy v úložných prostorech nad zadní nápravou.

- nádrž na vodu bude vyrobena z nerezové oceli minimální jakosti AISI 316L a objemu 230 – 260 l, nádrž je vybavena odvzdušněním, odvodněním a přepadem proti přeplnění. Odvodnění bude vyvedeno vedle plnícího hrdla nádrže osazeného kulovým ventilem s půlspojkou D25,

- plnící hrdlo nádrže D25 je vyvedeno do boku nástavby,

- povrchová úprava podběhů kol proti odletujícím částicím z vozovky.

- součástí nástavby bude 9 ks výsuvných plat,

Technická dokumentace dodaná s vozidlem:

- katalog náhradních dílů a požární výbavy v českém jazyce,

- český návod k obsluze a údržbě s technickým popisem,

- český návod k obsluze a údržbě dodaného požárního příslušenství,

- protokol o výchozí revizi elektrických zařízení,

- technický průkaz,

- servisní prohlášení pro celý požární automobil.