SPECIFIKACE ZAMETACÍHO STROJE

| VYMEZENÍ POŽADAVKU - PARAMETR | POŽADAVEK | SPLNĚNÍ POŽADAVKU |
| --- | --- | --- |
| Váha, rozměry, objemy |
| Nejvyšší dovolená přejezdová rychlosti | min. 40 km/h | [doplní uchazeč] |
| Šířka | 1200 – 1500 mm | [doplní uchazeč] |
| Délka | 3500 – 5000 mm | [doplní uchazeč] |
| Výška | 1800 – 2100 mm | [doplní uchazeč] |
| Objem zásobníku čisté vody | 250 – 350l | [doplní uchazeč] |
| Objem zásobníku na smetky | 1,8 – 3 m3 | [doplní uchazeč] |
| Uklízecí šířka | 1800 - 2 800 mm | [doplní uchazeč] |
| Motor |
| Palivo | diesel | ANO / NE |
| Emisní norma | min. EuroMot IIIA | [doplní uchazeč] |
| Výkon motoru | 50 - 70 kW | [doplní uchazeč] |
| Pohon - řízení |
| Hydrostatický pohon | s automatickou regulací | ANO / NE |
| Plynulé řízení pojezdové rychlosti | ANO | ANO / NE |
| Odpružení přední i zadní nápravy | ANO | ANO / NE |
| Kloubové řízení nebo alternativní řešení s malým poloměrem otáčení | ANO | ANO / NE |
| Brzdy |
| Dvouokruhové brzdy | s posilovačem | ANO / NE |
| Kotoučové | ANO | ANO / NE |
| Parkovací brzda na hnané nápravě | ANO | ANO / NE |
| Kabina |
| Dvoumístná kabina zvukově izolovaná | klimatizovaná | ANO / NE |
| Integrovaná čelní pracovní světla | ANO | ANO / NE |
| Odpružené sedadlo řidiče | pneumaticky | ANO / NE |
| Stavitelný sloupek volantu | ANO | ANO / NE |
| Denní a celkové počítadlo ujetých km | ANO | ANO / NE |
| Denní a celkové počítadlo MTH | ANO | ANO / NE |
| Paměťové funkce režimu zametání | min. 2 funkce | [doplní uchazeč] |
| Ovládací panel s barevným displejem | ANO | ANO / NE |
| Vyhřívaná zpětná zrcátka | ANO | ANO / NE |
| Rádio - CD | ANO | ANO / NE |
| Výstražný maják - oranžová barva | ANO | ANO / NE |
| Barva kabiny | RAL 2011 | ANO / NE |
| Zametací ústrojí |
| Uložení kartáčů před přední nápravou | ANO | ANO / NE |
| Třetí přídavný kartáč zametající | do úrovně min. 200 mm | [doplní uchazeč] |
| Osvětlení třetího kartáče | ANO | ANO / NE |
| Plovoucí poloha kartáčů | ANO | ANO / NE |
| Plynulá regulace otáček všech kartáčů | ANO | ANO / NE |
| Hlavní sací hadice | Ø 150- Ø 250 mm | [doplní uchazeč] |
| Stavitelná sací nerezová hubice | ovládaná z kabiny | ANO / NE |
| Regulace otáček sacího ventilátoru | plynule | ANO / NE |
| Klapka hrubých nečistot | ovládaná z kabiny | ANO / NE |
| Pogumovaná klapka uzávěru zásobníku | ANO | ANO / NE |
| Pogumované sací hrdlo zásobníku | ANO | ANO / NE |
| Ostatní požadavky |
| Sací hadice na listí s pevným nástavcem | 4 - 6 m | [doplní uchazeč] |
| Přípojka na vodu s hadicí a stříkací pistolí | 4 - 6 m | [doplní uchazeč] |
| Rekuperace vody | ANO | ANO / NE |
| Zvukový signál pro zpětný chod | ANO | ANO / NE |
| Bezodkapové hydraulické rychlospojky | ANO | ANO / NE |
| Rezervní kolo volně ložené | ANO | ANO / NE |
| Uzamykatelné víčko palivové nádrže | ANO | ANO / NE |
| Centrální mazací lišta | ANO | ANO / NE |
| Certifikace PM 10 | ANO | ANO / NE |
| Vysokotlaké mycí zařízení s pistolí a hadicí dlouhou minimálně 8 m | ANO | ANO / NE |
| Zadní kamera barevná pro couvání | ANO | ANO / NE |

Poznámka: odpověď ANO/NE je údajem vyjadřujícím splnění požadavků na technickou specifikaci, v ostatních bodech je pro hodnocení nutné doplnit číselnou hodnotu.