Příloha č. 2

Technická specifikace

pro zakázku na dodávku s názvem

„Dodávka elektromobilů a nabíjecích stanic,

dílčí plnění 2 - sedmimístný elektromobil typu M1 včetně příslušenství“

V tabulce níže jsou uvedeny požadované technické parametry poptávaného elektromobilu. Parametry jsou definovány buď jako minimální, maximální či jako přesně daná hodnota či vlastnost.

Do prázdné kolonky uchazeč doplní:

- v případě vyčíslitelného parametru: konkrétní číselnou hodnotu (odpovídající požadovanému minimu, maximu či přesně dané hodnotě)

- v případě nevyčíslitelného parametru: ANO/NE v závislosti na tom, zda jeho nabízené zařízení požadavek splňuje/nesplňuje.

V případě, že nabídka uchazeče nebude splňovat požadované parametry (tj. v případě vyčíslitelného parametru nabídka nesplní požadovanou hodnotu a v případě nevyčíslitelného parametru bude u požadavku uvedeno NE) bude nabídka takového uchazeče vyloučena z výběrového řízení.

| Minimální technické parametry |
| --- |
| Jsou-li v ZD (zadávací dokumentaci) nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. Zadavatel nepřipouští variantní řešení a nabídky obsahující plnění nad rámec požadavků v ZD. Jakákoli nesplněná podmínka zadání je považována za nesplnění zadání a je důvodem k vyřazení uchazeče. |
| Parametr | Požadavek | Jednotka | Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE |
| Kapacita baterie | min. 40 | kWh |  |
| Homologovaný dojezd | min. 250 | km |  |
| Automatická klimatizace s časovačem | ANO | - |  |
| Zadní parkovací kamera | ANO | - |  |
| Systém rekuperačního brždění | ANO | - |  |
| Plnohodnotných míst k sezení | 7 | ks |  |
| Eco mód | ANO | - |  |
| ABS s brzdovým asistentem | ANO | - |  |
| Airbag | min. 4 | ks |  |
| Systém elektronické stabilizace ESP | ANO | - |  |
| Asistent rozjezdu do kopce | ANO | - |  |
| Inteligentní klíč a startovací tlačítko | ANO | - |  |
| Elektrický posilovač řízení s citlivostí na rychlost | ANO | - |  |
| Audio s rozhraním Bluetooth, USB a AUX konektorem | ANO | - |  |
| Inteligentní přepínání dálkových světel | ANO | - |  |
| Dotykový navigační systém | ANO | - |  |
| Vyhřívaná vnější zrcátka | ANO | - |  |
| Kabel pro domácí dobíjení (220 V) | min. 6 | m |  |
| Palubní nabíječka | min. 6,6 | kW |  |