Technická specifikace předmětu plnění

(příloha č. 1 zadávací dokumentace)

NÁZEV ZAKÁZKY: „Zkušebna hydrauliky PKS“

Pokyny k vyplnění:

Níže uvádíme seznam vybraných technických parametrů technologie. Uchazeč stručně vyplnění sloupec s názvem „Nabídka uchazeče“. Jedná se o 22 parametrů, které musí uchazeč, resp. technologie bezezbytku splnit – uchazeč navrhne vlastní řešení tak, aby bylo v souladu s požadovanými parametry (jen při dichotomickém požadavku použijte variantu ANO/NE, v dalších požadavcích rozveďte Vámi stanovené řešení).

Technické parametry technologie

| Parametr č. | Požadovaný parametr | Nabídka uchazeče |
| --- | --- | --- |
| 1 | 8mi kanálová měřící ústředna pro záznam a vyhodnocení naměřených parametrů, společná pro všechny stendy, která pracuje s analogovými snímači 4-20 mA |  |
| 2 | Naměřené hodnoty budou archivovány |  |
| 3 | Barevná tiskárna pro tisk zkušebních protokolů |  |
| 4 | Software pro záznam a vyhodnocení naměřených parametrů a pro vystavení měřícího protokolu |  |
| 5 | Měřené hodnoty bude možno převést do excelovské tabulky |  |
| 6 | Zkušebna bude uzpůsobena pro měření sondami s HSI interface (HYDAC Sensor Interface), které již zadavatel vlastní |  |
| 7 | Centrální zdroj tlakové kapaliny - nádrž 250 L, vybavená příslušenstvím (filtrace, stabilizace teploty, hladinové spínače, záchytná vana) |  |
| 8 | Nádrž bude vybavena centrální odpadní armaturou pro nízkotlaký odpadní svod ze všech hydraulických stendů |  |
| 9 | Nádrž bude vybavena univerzální sací armaturou pro připojení sání zkoušených hydrogenerátorů - Stend IV |  |
| 10 | Pohonné jednotky budou integrovány pod nádrží na odpružených rámech |  |
| 11 | 1x pohonná jednotka 22 kW, tlak až 25 MPa, průtok až 60 L/min., s elektro-hydraulickou regulací geometrického objemu, vč. dodávky řídícího proporcionálního ventilu |  |
| 12 | 1x pohonná jednotka 22 kW, tlak až 25 MPa, průtok až 60 L/min., s hydraulickou regulací na konstantní tlak |  |
| 13 | 1x pohonná jednotka 5,5 kW, tlak až 63 MPa, s konstantním geometrickým objemem |  |
| 14 | Všechny pohonné jednotky na agregátu budou vybaveny potřebným příslušenstvím, tj. sacími a výstupními ventily, pojistnými a odlehčovacími hydraulickými bloky a prvky pro kontrolu tlaku |  |
| 15 | Stend I - pro testování a ověřování statických a dynamických parametrů standardních prvků a proporcionálních ventilů - bude vybaven stolem s vanou pro zachycení prosáklého oleje s přečerpávací a filtrační jednotkou napojenou do centrální nádrže - bude vybaven připojovacími hydraulickými deskami pro rozváděče a tlakovými ventily od světlosti Dn6 - Dn32 (od CETOP 3 do CETOP 10), tlak do 31,5 MPa - tlakové a odpadní vedení bude napojeno na rozvodné desky hadicemi s rychlospojkami a spojeno s centrální nádrží - stend bude vybaven odměrným válcem pro měření lekáží - součástí dodávky stendu bude metodika provádění zkoušek jednotlivých typů prvků |  |
| 16 | Stend II - pro testování přímočarých diferenciálních hydromotorů i hydromotorů s průběžnou pístnicí od Ø 32 mm do Ø 250 mm, tlak do 31,5 MPa - testování bude možno provádět v koncových polohách hydromotorů a alespoň v dalších 4 polohách mimo koncové polohy silou až 800 kN - stend umožní provádět zkoušku plynulého vysouvání zkoušeného válce při konstantním zatížení, až do zdvihu cca 1700 mm - stend bude vybaven následovně - 1x tlakoměr, 3x snímač tlaku, 1x snímač polohy - stend bude vybaven okapovou vanou s přečerpávací a filtrační jednotkou, napojenou do centrální nádrže - na zkušebním stole budou mechanické úchyty pro variantní mechanické uchycení hydromotorů, např. za těleso válce - přívody tlakové a odpadní kapaliny pomocí hydraulických hadic s rychlospojkami, napojenými na centrální rozvod - stend bude vybaven odměrným válcem pro měření lekáží - součástí dodávky stendu bude metodika provádění zkoušek jednotlivých typů přímočarých hydromotorů |  |
| 17 | Stend III - pro testování a ověřování statických parametrů (p, Q) rotačních hydromotorů - stend bude vybaven následovně - 1x tlakoměr, 2x snímač tlaku, 1x snímač otáček a 1x snímač krouticího momentu - stend bude vybaven okapovou vanou s přečerpávací a filtrační jednotkou, napojenou do centrální nádrže - stend bude vybaven zařízením pro simulaci zátěže zkoušeného hydromotoru a odměrným válcem pro měření lekáží - stend bude vybaven specifickými připojovacími deskami pro uchycení tělesa hydromotoru k univerzálnímu držáku - na ose hydromotoru bude při měření přes pružnou spojku připojen snímač kroutícího momentu a otáček pro tyto připojení: • Válcová hřídel s perem Ø20 (DIN 6885 ) pero 6x6-32 • Válcová hřídel s perem Ø25 (DIN 6885 ) pero 8x7-36 • Válcová hřídel s perem Ø30 (DIN 6885 ) pero 8x7-40 - přívody tlakové a odpadní kapaliny pomocí hydraulických hadic s rychlospojkami, napojenými na centrální rozvod - součástí dodávky stendu bude metodika provádění zkoušek jednotlivých typů rotačních hydromotorů |  |
| 18 | Stend IV - pro testování a ověřování statických parametrů (p, Q) hydrogenerátorů - stend bude vybaven - 1x tlakoměr, 2x snímač tlaku, 1x snímač otáček a 1x snímač kroutícího momentu - stend bude vybaven okapovou vanou s přečerpávací a filtrační jednotkou, napojenou do centrální nádrže - stend bude vybaven elektromotorem 45 kW a ocelovým rámem s univerzálním držákem pro zkoušené hydrogenerátory a odměrným válcem pro měření lekáží - stend bude vybaven specifickými připojovacími deskami pro uchycení tělesa hydrogenerátoru k univerzálnímu držáku - na ose hydrogenerátoru bude při měření přes pružnou spojku připojen snímač kroutícího momentu a otáček pro tyto připojení: • Válcová hřídel s perem Ø22 (DIN 6885 ) pero 6x6-32 • Válcová hřídel s perem Ø25 (DIN 6885 ) pero 8x7-36 • Válcová hřídel s perem Ø32 (DIN 6885 ) pero 10x8-45 - přívody tlakové a odpadní kapaliny pomocí hydraulických hadic s rychlospojkami, napojenými na centrální rozvod - součástí dodávky stendu bude metodika provádění zkoušek jednotlivých typů hydrogenerátorů |  |
| 19 | Stend V - pro zkoušení proporcionálních průtokových ventilů, proporcionálních tlakových ventilů a proporcionálních redukčních ventilů s integrovanou nebo externí elektronikou - stend umožní zjistit funkčnost těchto ventilů při různých pracovních režimech - stend umožní posílat do elektroniky ventilů analogovou hodnotu 0-10V, -10 až +10V nebo 4 - 20mA - výstupy z proporcionálního ventilu bude možno připojit k rotačnímu hydromotoru se snímačem otáček a variantně k hydraulickému válci se snímačem polohy válce - stend bude sloužit jako výukové pracoviště pro techniky v oblasti proporcionální techniky a regulovaných polohových systémů - stend bude vybaven digitální elektronikou pro zkoušení proporcionálních ventilů bez integrované elektroniky (tato elektronika má zesilovač pro různé typy proporcionálních cívek) - stend bude vybaven digitálním regulátorem (např. HNC100), musí umožňovat testování zkoušených proporcionálních ventilů v polohové a tlakové regulaci - stend bude vybaven stolem s vanou pro zachycení prosáklého oleje s přečerpávací a filtrační jednotkou, která bude napojena do centrální nádrže - připojovací hydraulické desky pro proporcionální ventily a tlakové ventily Dn6 a Dn10 (CETOP 3 a do CETOP 5), tlak do 31,5 MPa - tlakové a odpadní vedení bude napojeno na rozvodné desky hadicemi s rychlospojkami a spojeno s centrální nádrží - součásti dodávky stendu bude metodika provádění zkoušek různých typů proporcionálních ventilů |  |
| 20 | Všechny zkoušené hydraulické díly bude možno zakrytovat, tak aby se zamezilo k úrazu technika provádějící tlakové zkoušky |  |
| 21 | Navrhovaná zkušebna o rozměrech 4 m x 5 m bude umístěna v temperované výrobní hale zadavatele, dodavatel zajistí bezpečnostní oddělení od okolního prostředí proti úrazům kolemjdoucích osob pevnými stěnami (nerezový plech) o výšce 2m. Pro vstup budou sloužit dvoukřídlé dveře o šířce alespoň 2 m. Podlaha zkušebny bude tvořit záchytnou vanu pro uniklé médium o výšce min. 80 mm s protiskluzovým pokrytím pomocí pororoštů o nosnosti alespoň 1200 kg/m2. |  |
| 22 | Zkušebna nepřesáhne rozměry dle obrázku níže, a max. výšku 2,5 m |  |