Příloha č. 4

# CHARAKTERISTIKA ZAKÁZKY

Inovace Prefa Kuřim II

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0002223

Nabídka uchazeče musí splňovat všechny požadavky v tomto dokumentu. Ve své nabídce uchazeč uvede, jakým způsobem tyto požadavky splňuje, pro snadnou kontrolu, nejlépe doplněním k jednotlivým bodům tohoto dokumentu.

Předmětem zakázky jsou zemní práce související se založením stavby výrobní haly a nezastřešeného skladu.

Uchazeč podá jednu nabídku v souladu s požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci obsahující popis vlastního technického řešení.

Uchazeč současně vyplní Přílohu č. 4a – Slepý rozpočet

Založení stavby na pilotách:

- Předmět poptávky:

- vrtání dvou typů pilot dle specifikací uvedených níže

- piloty budou zakončeny kalichem; osazeny výztuží – armokoši a budou vytvořeny hlavice pro osazení sloupy.

- předmětem zakázky není dodávka betonové směsi

- Technická specifikace:

  - 12 ks pilot Ø 900 mm – pod sloupy pro část opláštění

- délka  -                   8000 mm

- výška kalichu –      1600 mm

- vetknutí sloupu -    1200 mm

- průřez sloupu  -      400 x 400 mm

- výztuž  -  vázaný armokoš osazený 16x Ø R16, spirála Ø R8

á 150 mm = 35 kg/bm

- krytí výztuže – minimálně 80 mm

  - 47 ks pilot Ø 1200 mm – pod sloupy pro jeřábovou dráhu

- délka  -                  12000 mm

- výška kalichu –       1600 mm

- vetknutí sloupu  -    1200 mm

- průřez sloupu     -    500 x 700 mm

- výztuž  -  vázaný armokoš osazený 18x Ø R16, spirála Ø R8

á 150 mm = 38 kg/bm

- krytí výztuže – minimálně 80 mm