Příloha č. 4

# CHARAKTERISTIKA ZAKÁZKY

Prefa Oslavany struska I

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0001006

Žadatel musí splňovat všechny požadavky v tomto dokumentu. Ve své nabídce uvede, jakým způsobem tyto požadavky splňuje pro snadnou kontrolu, nejlépe doplněním k jednotlivým bodům tohoto dokumentu.

Předmětem zakázky je dodávka automatické linky na výrobu stavebních prvků a produktů zahradní architektury a dodávka manipulační linky

Uchazeč podá jednu nabídku, podle parametrů v zadávací dokumentaci a vlastního technického řešení.

Uchazeč dále vyplní přílohu slepého rozpočtu (příloha č. 4a)

A. Předmět poptávky:

1. Automatická  výrobní a technologická linka

- Dodávka automatické výrobní a technologické linky na výrobu stavebních prvků a produktů zahradní architektury, která obsahuje výrobní lis, dopravu čerstvých výrobků, čistění povrchu čerstvých výrobků, zařízení pro výrobu vymývané dlažby, zařízení pro aplikaci nástřiku na mokré straně, zařízení pro odstranění defektních čerstvých výrobků,  stohovač podložek hotových výrobků, přesuvný a zavážecí kolejový vozík, ocelové dozrávací  komory, destohovač podložek hotových výrobků, dopravu hotových výrobků, paletizační robot, zásobník prázdných palet, zařízení pro čištění výrobních podložek, dopravu prázdných výrobních podložek, zařízení pro akumulaci výrobních podložek, dopravník pro přesun prázdných výrobních podložek do stroje, zařízení pro přípravu výrobních podložek pro výrobu, zařízení pro balení výrobků (vkládání rašloviny, horizontální a vertikální páskovačka, horní překryv), ocelové podložky, odhlučnění vibrolisu.

- kompletní elektroinstalace, kompletní vodoinstalace, kompletní rozvody vzduchu. Dodávka bude provedena včetně dopravy, montáže, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.

Technické  parametry  zakázky:

- Automatická výrobní a technologická linka

| Výrobní lis |
| --- |
| rozměr podložky | 1400 x 1100 mm |
| výrobní plocha výrobku | max. 1300 x 1050 mm |
| největší výška výrobku | min. 500 mm |
| nejmenší výška výrobku | max. 40 mm |
| výrobní takt (cyklus) u výrobku výšky 80 mm | v trvání max. 14 sekund |
| kolorovací zařízení | 1 sada |
| příčné čištění razníku | kartáčem |
| odformovací vibrátory razníku | 1 sada |
| zařízení pro vyhřívání razníku | 1 ks |
| váha betonové směsi jednoho odlisu podle typu výrobku | 90 - 600 kg |
| síla vibrace na vibračním stole (síla vibrace) | min. 170 kN |
| lisovací síla (síla razníku) | min. 100 kN |
| upínání razníku | automatické |
| vstupní dopravník výrobních podložek | 1 ks |
| výstupní dopravník výrobních podložek | 1 ks |
| řídicí systém | vzdálená správa stroje s diagnostikou chyb |
| ložiska hřídelí vibrátorů v olejové lázni v uzavřeném tělese | 1 sada |
| vibrační systém se 4 hřídelemi, amplituda a frekvence na sobě nezávisle nastavitelná | 1 sada |
| vedení razníku | lineární ložiska nebo ocelové sloupy |
| pohánění vozíků | hydromotory |
| vyztužení základů | ocelový rám |
| odhlučnění výrobního lisu | zvukoizolační opláštění celého lisu |
| velín pro obsluhu | 1 ks |

| Doprava čerstvých výrobků - mokrá strana |
| --- |
| doprava výrobků | pásový dopravník (V - pás) |

| Čistění povrchu čerstvých výrobků |
| --- |
| systém čistění čerstvých výrobků | kartáčový |

| Výroba vymývané dlažby |
| --- |
| zařízení na výrobu vymývané dlažby | 1 sada (začleněna ve výrobní lince) |
| odvádění vody | vana - 1 ks |
| délka cyklu vymývání jednoho odlisu | max. 30 s |

| Postřik čerstvých výrobků |
| --- |
| zařízení pro aplikaci nástřiku čerstvých výrobků | 1 sada (nástřik zvýrazňující barvy, omezení pozdějších výkvětů ) |

| Odstranění defektních čerstvých výrobků |
| --- |
| výklopník defektních čerstvých výrobků | 1 sada |

| Stohovač podložek hotových výrobků |
| --- |
| počet pater | min. 30 |
| rozestup pater | min. 200 mm |
| únosnost | min. 11,5 tun |
| minimální šířka odlisu ve výšce nad 190 mm | min. 1255 mm |

| Přesuvný a zavážecí kolejový vozík |
| --- |
| kapacita | min. 30 pater |
| únosnost | min. 11,5 tun |
| možnost otáčení zavážecího vozíku | 180° |
| možnost fungování ve vlhkém a zamlženém prostředí | vlhkost 90% |

| Ocelové dozrávací komory |
| --- |
| kapacita | min. 6200 výrobních podložek |
| povrchová úprava | antikorozní |
| uložení výrobků na výrobní podložce do komor | min. šířka 1255 mm |
| kolejnice pro přesuvný a zavážecí kolejový vozík | 1 sada |
| krov dozrávací komory | 1 sada |

| Destohovač podložek hotových výrobků |
| --- |
| počet pater | min. 30 |
| rozestup pater | min. 200 mm |
| únosnost | min. 11,5 tun |
| šířka odlisu ve výšce nad 190 mm | min. 1255 mm |

| Doprava hotových výrobků - suchá strana |  |
| --- | --- |
| dopravník podložek k paletizačnímu robotu | řetězový (musí odolat případným vysokým teplotám při zařazení „pečetícího zařízení“ do linky) |

| Volné pozice na mokré i suché straně |
| --- |
| počet volných pozic | min. 10 včetně pozic destohovače a paletizačního robota (min. 18m od osy destohovače po osu paletizačního robota) |

| Paletizační robot |
| --- |
| nosnost | min. 600 kg |

| Zásobník prázdných palet |
| --- |
| prázdné palety | min. 30 ks |
| podavač palet | 1 sada |
| rozměr balící palety | 1200 x 800 mm a 1200 x 1000 mm |

| Prokládání vrstev hotových výrobků |
| --- |
| zařízení na prokládání vrstev hotových výrobků rašlovinou | 1 ks |

| Zařízení pro balení výrobků |
| --- |
| páskovací stroj horizontální | 1 ks |
| páskovací stroj vertikální | 1 ks |
| zařízení pro horní překryv (čepice) | 1 ks |
| rozměr balící palety | 1200 x 800 mm a 1200 x 1000 mm |
| výška balení | výška min. 1400 mm |
| doprava palet | dopravník |

| Doprava prázdných výrobních podložek - suchá strana |
| --- |
| doprava prázdných výrobních podložek | dopravník |

| Zařízení pro čištění výrobních podložek |
| --- |
| systém čištění podložek | 1 sada |

| Zařízení pro akumulaci výrobních podložek |
| --- |
| zásobník pro akumulaci výrobních podložek | min. 30 podložek |
| počet možných pozic dopravníku | min. 2 (akumulace - příjem/odběr) |
| příjem/odběr podložek | vysokozdvižným vozíkem |

| Přesun prázdných výrobních podložek do stroje |
| --- |
| počet možných pozic | min. 3 (suchá strana, mokrá strana, zásobník) |
| řízení | nezávislé, automatické |

| Příprava výrobních podložek na výrobu |
| --- |
| systém přípravy výrobních podložek na výrobu | postřik vodou |

| Ocelové podložky |
| --- |
| ocelové podložky 1400 x 1100 x 14 mm EN 10029/2010 class A + class S | 4.000 ks |

| Ochrana proti neoprávněnému přístupu |
| --- |
| ochrana proti neoprávněnému přístupu | oplocení okolo výrobní linky vybavené bezpečnostními spínači |

| Ostatní požadované parametry |
| --- |
| kompletní elektroinstalace pro zprovoznění linky | 1 sada |
| kompletní vodoinstalace pro zprovoznění linky | 1 sada |
| kompletní rozvody vzduchu pro zprovoznění linky | 1 sada |
| doprava, montáž, a uvedení do provozu | v ceně dodávky |
| zaškolení obsluhy | v ceně dodávky |
| záruční lhůta | min. 12 měsíců |
| dokumentace, návod na obsluhu | v českém jazyce |