Příloha č.5:

„Oprava šotového přehřívače č.3, výstupního přehřívače č.4 a příslušných částí

stropního přehřívače na kotlích K1-K5 “

Zadavatel:	Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Sokolov

Dokumentace.

Splnění veřejné zakázky je podmíněno včasným předáním dokumentace. Bez splnění této podmínky

nelze splnit veřejnou zakázku (Čl.II bod č.4 této Zadávací dokumentace). Je požadována dokumentace:

Dle směrnice EU 97-23 požadujeme:

1. Rozsah realizační dokumentace

Projektová dokumentace bude odpovídat běžnému technickému provedení dle vyhlášky č.499/2006 Sb. tak, aby bylo možno zajistit výrobu, dodávky, provést montáž a kontrolu dodávaného zařízení. Tato dokumentace bude Objednateli předána ke schválení nejpozději dva měsíce před zahájením realizace díla na místě plnění u Objednatele.

2. Rozsah průvodní technické dokumentace, dokumentace o montáži, dokumentace skutečného stavu a provozní dokumentace

- Výrobní dokumentace:

- Materiálová dokumentace vstupního a přídavného materiálu:

- atest výrobce dle ČSN EN 10204 Kovové výrobky.

- osvědčení o jakosti materiálu, který musí obsahovat

- výpis materiálových charakteristik a jejich doložení atesty hutních výrobků

- výpis materiálových charakteristik a jejich doložení atesty strojírensko-technologických výrobků

- Projekt organizace montáže (POM):

Projekt organizace montáže musí obsahovat:

- Zpracování technologických postupů montáže.

- U břemen o hmotnosti vyšší jak 5 tun dodat zvedací postup.

- Podmínky způsobilosti montážních pracovníků z hlediska:

- zdravotní způsobilosti

- školení BOZP

- odborné způsobilosti vazačů

- odborné způsobilosti paličů

- odborné způsobilosti svářečů

- odborné způsobilosti jeřábníků

- Soupis potřebných montážních zařízení a mechanizmů a přípravků

- Počty pracovníků a jejich změny v průběhu plnění veřejné zakázky v objektu zadavatele.

- Zpracování Prováděcích harmonogramů pro jednotlivé části.

POM bude Objednateli předán ke schválení nejpozději dva měsíce před zahájením realizace díla na místě plnění u Objednatele.

# C)  Dokumentace skutečného stavu

Dokumentace skutečného stavu v rozsahu Realizačního projektu upravená dle skutečného stavu bude dodána 3x v tištěné formě a 1x v digitální formě.

Dokumentaci skutečného stavu a Průvodně technickou dokumentaci je uchazeč (dodavatel) povinen předat zadavateli  nejpozději ve lhůtě 30 dnů od ukončení a předání díla. Bez splnění této podmínky nebude uhrazeno zádržné, na které k tomuto datu má žadatel (dodavatel) nárok dle části Platební podmínky této Zadávací dokumentace.

# D)  Provozní dokumentace

- Pracovní postup prvního uvedení do provozu

- Provozní předpis pro provoz a údržbu

- Deklarace životnosti vyměněných dílů.

Provozní dokumentaci je uchazeč (dodavatel) povinen předat zadavateli nejpozději před uvedením  díla do provozu.

E) Obecné požadavky:

1.  Elektronická forma dokumentace bude tvořena dle zvyklosti provozovatele v formátech MS Office (*.xls, .doc, .rtf), AutoCad 2000 ( *.dwg,), MicroStation ( *.dgn). Tabulková forma v *.xls formátu , dokumentace - *.doc formátu, výkresy - *.dwg. Formát AdobeAcrobat (*.pdf) použit pouze pro textové dokumenty nikoli tabulky a výkresy.

2.  V případě, kdy pro tvorbu PD je použit nadstavbový systém nebo speciální SW, bude dodavatelem dodán také kompletní zdrojový kód celé PD ve formátu použitého vývojového systému.

3.  Papírové výkresy a schémata formátu A4 nebo A3 budou dostatečně čitelné (velké písmo)

Vypracoval:	Miroslav Meškán

ÚHM pro DZP