Příloha č. 4 – Technická specifikace

Technická specifikace

Název zakázky:	„TAUFEROVA SOŠ VETERINÁRNÍ KROMĚŘÍŽ - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY II“

Číslo zakázky:		VZ/2017/2/02

Forma zadání:	veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice SM/25/04/17 Krajského úřadu Zlínského kraje; dle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „zákon“) se nejedná o zadávací řízení podle tohoto zákona

1)

| Název učební pomůcky: Trenažér napíchnutí krční žíly |
| --- |
| „Dodavatel uvede konkrétního výrobce, typ..“ |
|  | Ano/NE |
| Požadované parametry | Případně uvést nabízené parametry |
| Flexibilní hlava s dobře vykreslenou anatomií, ilustrující faciální injekční místa a umožňující nasazení uzdy | xxx |
| Jugulární venepunkce s hmatnými žílami | xxx |
| Snadno vyměnitelné latexové žíly umožňují vícenásobnou punkci; součástí je minimálně 10 sad žil (po 10 ks) | xxx |
| Mechanický systém umožňující žily natlakovat | xxx |
| Intramuskulární místa umožňují vícenásobnou punkci a injektáž tekutiny | xxx |
| Trvanlivá, snadno odnímatelná, umyvatelná a vyměnitelná pokrývka (srst) s hřívou | xxx |
| Součástí je kolečkový stojan s nastavitelnou výškou, náklonem a 90° rotací | xxx |
| Součástí dodávky jsou minimálně 2 ks náhradních intramuskulárních podložek | xxx |
| Součástí je náhradní venepunkční pokožka krku | xxx |

2)

| Název učební pomůcky: Autokláv |
| --- |
| „Dodavatel uvede konkrétního výrobce, typ..“ |
|  | Ano/NE |
| Požadované parametry | Případně uvést nabízené parametry |
| Flexibilní čidlo Pt100 a sytém chlazení komory | xxx |
| Dvouprocesorový řídící systém (Master a Slave) a zdvojená čidla tlaku a teploty | xxx |
| Dotyková obrazovka – přehled o každé fázi probíhajícího procesu | xxx |
| Řídící software umožňuje rovněž snadné sestavení a úpravy vlastních programů uživatele | xxx |
| Možnost připojení grafické tiskárny nebo počítače pro vyhodnocení, tisk a archivaci detailního protokolu každého sterilizačního cyklu | xxx |
| Požadavky na certifikace: EN 554, ČSN 17 347, DIN 1.4571, AISI 316 Ti) | xxx |
| Materiál z nerezové oceli | xxx |
| Přístroj musí být vybaven čerpadlem pro plnění zásobní nádržky destilované vody – bez nutnosti napojení na odpad | xxx |
| Sterilizátor vhodný především k veterinárním účelům s minimálním objemem 7 litrů | xxx |

3)

| Název učební pomůcky: Endoskop mikroskopického obrazu |
| --- |
| „Dodavatel uvede konkrétního výrobce, typ..“ |
|  | Ano/NE |
| Požadované parametry | Případně uvést nabízené parametry |
| Univerzální endoskopická sestava – LED světlo, vyjímací kleště, kamera | xxx |
| Software a kamera součástí dodávky | xxx |
| Nastavitelnost jasu, kontrastu, ostření | xxx |
| Součástí světelný zdroj (napájení) a přístroj pro zpracování obrazu plně kompatibilní s dodaným vybavením | xxx |
| Možnost uložení a editaci snímků | xxx |
| Součástí základní sada pro aplikaci a čištění | xxx |

# V …………………. 	dne ……………………..

…………………                		 ……………………………..                      		…………………….

Razítko/Firma                 	 Jméno a příjmení (tiskacím)                                   podpis