Příloha č. 3

Technická specifiakce

„TAUFEROVA SOŠ VETERINÁRNÍ KROMĚŘÍŽ - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY IV“

| Požadované parametry | Dodavatel doplní ANO nebo NE |
| --- | --- |
| Odečítačka kolonií |
| Odečítání kolonií na tmavých i trasparentních médiích |  |
| Označování kolonií dotekem na Petriho misku a počet kolonií zobrazen na displeji |  |
| Možnost odečítání Petriho misek různé velikosti |  |
| Vybavena vrchním i spodním osvětlením každé samostatně ovládané |  |
| LED osvětlení, min 4 nastavitelné úrovně |  |
| USB výstup pro přenos dat |  |
| Zvětšovací výškově nastavitelná lupa alespoň 120 mm, 4 dioptrie, zvětšení DIN x 2 |  |
| Odečítací mřížka součástí |  |
| Rozměry 211 š x 320 hl x 335 v (mm) |  |
| 4 místný LED displej s maximálním odečtem do 9999 |  |
| Analyzátor somatických buněk |
| Analyzátor pro přesné počítání somatických buněk |  |
| Na principu fluorescenčního mikroskopu |  |
| Součástí odečítací a vyhodnocovací software |  |
| Výsledky od 20 do 60 sekund |  |
| Analýza probíhá obarvením buněk a následným odečtením |  |
| Měřící rozsah 10000 až 10 000 000 buněk/ml |  |
| Kapacita více než 60 testů za hodinu |  |
| Analýza až 4 vzorků současně |  |
| Součástí testovací sada pro minimálně 400 analýz |  |
| Odchylka měření při počet buněk 400 000/ml odchylka 3 % |  |
| Výsledky ukládány do paměti |  |
| Ovládání 10“ barevnou dotykovou obrazovkou |  |
| Vestavěná tiskárna |  |
| Součástí bezdrátová klávesnice a myš |  |
| Analyzátor obsahu vlhkosti |  |
| Halogenový ohřev rozsah nastavení teploty 40 – 230°C |  |
| Odečítatelnost 0,001g |  |
| Kapacita alespoň 120 g |  |
| Rozsah vlhkosti 0,01% až 100% |  |
| Ovládání pomocí ikon na barevném dotykovém displeji |  |
| Kompletní menu v češtině |  |
| Možnost nastavení tří uživatelských profilů |  |
| 7 kritérii vypínání (manuální, časované, automatické %/s, mg/s, A30, A60 a A90) |  |
| 4 profily ohřevu (standardní, rychlý, rampový a krokový) |  |
| Možnost uložení až 100 metod a 1000 výsledků do paměti |  |
| Výstup USB, RS232 |  |
| Zvratný medomet |  |
| 4 rámkový |  |
| Rámková míra 45 x 24 a menší |  |
| Vnitřní průměr pláště minimálně 750 x 680 výška |  |
| Automatická regulace |  |
| Motor alespoň 300W |  |
| Vnější rozměry – celková výška 1330 mm, vnější průměr max 780 mm |  |
| Výrobník demi vody |  |
| Výkon zařízení 10 l / h |  |
| Elektronické řízení, plně automatický provoz |  |
| Provozní tlak 0,3 - 1 MPa |  |
| Odsolení 95 - 98% |  |
| Základní provedení je se stojanem |  |
| Vodivost demivody pod 1 µ S/cm |  |
| Kvalita výstupní vody zobrazena na výstupním měřidle vodivosti |  |
| Mikrobiální filtr na výstupu |  |
| Včetně zásobníku na demi vodu o objem alespoň 50 litrů |  |
| Automatické odstavení zařízení při překročení požadované výstupní vodivosti a vypnutí při maximální hladině zásobníku. |  |
| Dojící zařízení |  |
| Dvoukonvové asynchronní celonerezové dojení 1 kráva+2 kozy |  |
| Kompaktní celonerezový podvozek / vzdušník pro dvoukonvové dojení |  |
| Asynchronní pulzace |  |
| Možnost odstavení 1/2 stroje, dojení pouze do 1 konve |  |
| 2x Nerezové konve o obsahu alespoň 25 litrů |  |
| 2x Nerezová víka konví |  |
| 2x Silikonové těsnění víka konve |  |
| 4x Silikonové strukové návlečky pro skot |  |
| 4x Silikonové strukové návlečky pro kozy |  |
| 1x vakuometr |  |
| Transparentní hadice |  |
| Při podtlaku - 0,42Baru je možné současně dojit krávu a 2 kozy s rozdílnou pulzací |  |
| Celá kompaktní konstrukce tvoří vzdušník o obsahu min 28 litrů |  |
| Síla stěn nerezové konstrukce 4 - 5 mm |  |
| Olejová vývěva Value se sacím výkonem 285 litrů/minutu |  |
| Vypouštěcí ventil pro odstranění kondenzátu |  |
| Šířka do 780 mm |  |
| Délka do 750 mm |  |
| Výška do 1.200 mm |  |
| Bantamová kola |  |
| Třetí otočné kolečko s brzdou |  |
| Flexibilní endoskop |  |
| Pracovní délka 1500 mm |  |
| Průměr distálního konce Ø 8,5 mm |  |
| Průměr pracovního kanálu Ø 2,0 mm |  |
| Ohyb nahoru/dolů 210°/90 ° |  |
| Ohyb v pravo v/vlevo 100°/100 ° |  |
| HD Kontrolní jednotka |  |
| LED zdroj studeného a bílého světla |  |
| Videoprocesor |  |
| Vzduchová pumpa s nádržkou |  |
| Pojízdný stojan pro flexibilní endoskop |  |
| Bržděná kolečka |  |
| Polička pro jednotku |  |
| Výškově stavitelný držák pro endoskop |  |
| Pulzní magnetoterapie |  |
| 4dílný aplikátor , rozměr 310 × 1010 mm |  |
| kruhový aplikátor , průměr 260 mm |  |
| deskový aplikátor, rozměr 170 × 210 mm |  |
| dvojvýstupový generátor pulzů |  |
| napájecí zdroj |  |
| tester magnetického pole |  |
| návod k použití |  |
| obal pro bezpečné uložení a snadné přenášení přístroje |  |
| Příkon 7-20VA |  |
| Příložná část typ BF |  |
| 18V= z adaptéru |  |
| Rozsah frekvence 5-100HZ |  |
| Maximální indukce magnetického pole 40 mT |  |
| Tvar impulzů obdélníkový |  |
| Teplota okolí při provozu +10 až + 40 |  |
| Relativní vlhkost vzduch 40-80% při +30 °C |  |
| Zařízení na výrobu mezistěn |  |
| Lis hladký s elektrickým pohonem k lisování tenkých mezistěnových desek či pásů. |  |
| Uložení válců je provedeno v zapouzdřených ložiscích a umožňuje široké nastavení pozic vůči sobě |  |
| Celkové rozměry hladkého lisu |  |
| Šířka válce: 330mm |  |
| Maximální šíře pásu je: 334mm |  |
| Délka 645mm |  |
| Výška 410mm |  |
| Šířka 260mm |  |
| Hmotnost 65kg |  |
| Paznehtářská sada |  |
| Sadu na úpravu paznehtů pro namontování na fixační klec pro skot |  |
| Sada obsahuje: |  |
| Přední břišní popruh |  |
| Přední řetěz k popruhu |  |
| Vysoce výkonný naviják na zadní část klece kompletní se zvedacím popruhem |  |
| Montovatelné držáky na blokaci předních nohou skotu |  |
| Ráčnové navijáky na přední nohy pro bezpečné zvedání a spouštění paznehtů |  |
| Digitální dobytčí váha |  |
| Konstrukce platforem z nerezové oceli |  |
| Kapacita každého můstku 748 Kg |  |
| Propojovací elektronický kabel chráněn ocelovým pouzdrem proti prokousání |  |
| Napájení indikátoru z dvou AA interních baterií |  |
| Životnost více než 50 hodin se zobrazením odhadu životnosti |  |
| Kompaktní odolný design indikátoru |  |
| 4 režimy vážení |  |
| Automatické vypínání |  |