- Identifikace zadavatele

| Název zadavatele: | VARFATOOLS s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | č.p. 95, 294 31 Strašnov |
| IČ: | 27905179 |
| DIČ: | CZ27905179 |
| Statutární zástupce: | Ing. MARTIN KRČMÁŘ, jednatel společnosti |
| Kontaktní osoba: | Jméno: Ing. MARTIN KRČMÁŘ Mobil: +420 723 453 105 E-mail: krcmar@varfatools.cz Kontaktní adresa: č.p. 95, 294 31 Strašnov |

- Název zakázky: CNC obráběcí centrum pro společnost VARFATOOLS s.r.o.

- Druh zakázky

Dodávky

- Předmět zakázky

Předmětem zakázky je dodání CNC obráběcího centra včetně výrobního příslušenství. Technická specifikace požadované technologie je uvedena v příloze č.3 - Minimální technické podmínky, jež je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Nedílnou součástí plnění zakázky je:

- Dodání související technické dokumentace, obsahující především návody k obsluze a údržbě, případně provozní knihu a další dokumentaci výrobce stroje;

- Doprava, složení stroje včetně příslušenství na pracovní místo, montáž a uvedení technologie do provozuschopného stavu;

- Školení pracovníků určených zadavatelem k obsluze daného stroje.

Součástí nabídky musí být technický protokol, prokazující obrobitelnost požadované výrobní součásti (viz Příloha č.4 Zadání modelu).

Zadání: Na základě zadání modelu CAD a barevného rozlišení výrobních ploch modelu požadované výrobní součásti (Příloha č.4), zpracujte technickou dokumentaci výroby. Upřednostněte obrobení součásti pouze na 2 upnutí, využijte maximálně pětistranné obrábění při jednom upnutí součásti.

Jako technický protokol prokazující obrobitelnost dodejte:

- Technologický postup s jednotlivými operacemi členěný na jednotlivá upnutí požadované výrobní součásti.

- CAM programy členěné na jednotlivá upnutí požadované výrobní součásti.

- Nástrojový list na všechny CAM programy členěné na nástroj + upínač.

Uchazeč je povinen zpracovat kompletní nabídku, tzn. zahrnout i veškeré případné práce a materiály, které jsou k provedení kompletní zakázky dle jeho názoru nutné.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Vázanost nabídkou: Lhůta, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou, končí nejdříve 60 dnů po ukončení lhůty pro podání nabídky.

- Lhůta a místo pro podání nabídky

Nabídky musí být doručeny do 25.4.2019 do 14:00 hod. na adresu VARFATOOLS s.r.o., Strašnov 95, 294 34 Strašnov. Nabídky lze doručit pomocí doručovací společnosti nebo osobně ve všední dny od 7:00 hod do 14:00 hod.

Doručení požadujeme v uzavřených obálkách, označených zřetelně názvem zakázky.

- Kontaktní osoba zadavatele

| Kontaktní osoba: | Jméno: Ing. MARTIN KRČMÁŘ Mobil: +420 723 453 105 E-mail: krcmar@varfatools.cz Kontaktní adresa: č.p. 95, 294 31 Strašnov |
| --- | --- |

- Další (nepovinné) informace

- Předpokládaná hodnota zakázky: 18 250 000,-Kč bez DPH

- Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- Nabídka musí být podána v českém jazyce.

- Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

- Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.